Naslov vaje: Sončna energija, vodik in gorivne celice

Pri vaji bomo najprej spoznali nekaj osnovnih zakonitosti izkoriščanja sončne energije s fotonapetostnimi paneli. Pri njih se energija sončnega sevanja neposredno spreminja v električno energijo, ki jo lahko porabimo za napajanje lokalnih električnih porabnikov ali pa proizvedeno električno energijo oddajamo v javno elektroenergetsko omrežje. S solarnimi paneli proizvedeno električno energijo pa lahko tudi shranimo (npr. polnjenje akumulatorskih baterij – slika 1) ali pretvorimo v obliko, ki je primernejša za shranjevanje. Ena izmed možnosti je vezana na kemično pretvorbo, pri kateri v elektrolizni celici s pomočjo električne energije iz vode pridobivamo vodik (slika 2). Pri vaji bomo preverili delovanje PEM (protone exchange membrane) elektrolizne celice, proizvedeni vodik pa nato uporabili za generiranje električne energije s pomočjo PEM gorivne celice.

Slika 1: Shema izkoriščanja obnovljivih virov z možnostjo shranjevanja električne energije

v akumulatorskih baterijah.

Slika 2: Shema izkoriščanja obnovljivih virov z možnostjo shranjevanja energije

v obliki vodika.

Solarni panel:

Sistem s solarnimi paneli za pridobivanje električne energije vključuje poleg panelov še močnostni pretvornik (DC/DC ali DC/AC), sklop za shranjevanje električne energije (akumulatorska baterija, polnilni modul in nadzorna elektronika) in krmilno enoto (npr. za sinhronizacijo na omrežje,...). Tipično bremensko karakteristiko i(u) solarnega panela kaže slika 3a, pri snovanju pretvornika pa je bolj zanimiva karakteristika odvisnosti izhodne moči od izhodne napetosti p(u) (slika 3b). Iz nje je namreč razvidno, da je pri dani osvetlitvi panela vedno možno najti maksimum moči (Pmax), ki nastopa pri napetosti in toku, ki sta manjša od napetosti odprtih sponk (u0) oziroma kratkostičnega toka (imax). Razmere pa se drastično spremenijo, če se spremeni temperatura modula (poleti je npr. temperatura modula zaradi močnejšega sonca precej višja kot pa spomladi ali jeseni), oziroma če se spremeni osvetljenost (jakost svetlobe), kar je nazorno prikazano na sliki 4.

Slika 3: Karakteristika solarnega modula.

Delo v laboratoriju:

- Izmerite napetost odprtih sponk (u0) in kratkostični tok (imax) solarnega panela. Vir svetlobe je namizna svetilka, razdalja med svetilko in panelom je d = 30 cm.

- Izmerite tok solarnega modula pri različnih oddaljenostih svetilke od modula (d nastavite v korakih po 10 cm od 30 cm do 150 cm). Narišite graf odvisnosti toka od razdalje i(d) in i(1/d2).

- Izmerite tok solarnega modula pri različnih vpadnih kotih vira svetlobe pri konstantni razdalji d = 30 cm. Narišite graf odvisnosti toka od vpadnega kota i(() in i(cos().

- Izmerite bremensko karakteristiko i(u) solarnega modula (s pomočjo drsnega upora R) pri razdalji d1 = 30 cm in d2 = 40 cm ter vpadnem kotu ( = 0°. Za oba primera določite točko maksimalne moči.

Rezultati:

- Kratkostični tok: imax = _____ mA

Napetost odprtih sponk: u0 = _____ V

- Merilni rezultati za različno oddaljenost svetilke od modula.

| d [cm] | 1/d2 [1/cm2] | i [mA] |
| --- | --- | --- |
| 30 |  |  |
| 40 |  |  |
| 50 |  |  |
| 60 |  |  |
| 70 |  |  |
| 80 |  |  |
| 90 |  |  |
| 100 |  |  |
| 110 |  |  |
| 120 |  |  |
| 130 |  |  |
| 140 |  |  |
| 150 |  |  |

- Karakteristika modula pri različnih vpadnih kotih vira svetlobe.

| ( [°] | cos( | i [mA] |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 15 |  |  |
| 30 |  |  |
| 45 |  |  |
| 60 |  |  |
| 75 |  |  |
| 90 |  |  |

- Bremenska karakteristika modula.

| u [V] | i [mA] | p [mW] |
| --- | --- | --- |

Bremenska karakteristika solarnega modula pri sončnem obsevanju.

# Text boxes

b)

Pmax

upmax

u0

p

u

Pmax

upmax

imax

u0

i

u

a)

Slika 4: Odvisnost od temperature panela in od jakosti vpadne svetlobe.

i

u

T75

T50

T25

i

u

Merilni pogoji:

Merilni pogoji:

Merilni pogoji: