Disperzija: je posledica razlik v fazni hitrosti v spektralnih komponentah signala Neposredna posledica disp. Je časovna razpršitev signala na prenosni liniji  Pojav disp. Je izrazitejši na linijah z spremenljivim slabljenjem.

Odboji: so posledica sprememb karakteristične impedance linije, ki jih povzročajo različne nehomogenosti še zlasti pri spojih. Na sprejemniku dobimo poleg glavnega signala še različne oslabljene in zakasnjene komponente istega signala. Izločimo jih lahko s samodejnim nastavljivim sitom v sprejemniku.

Presluh: med dvovodi je posledica elektromagnetnega sklopa, ki nastopa zaradi bližine različnih parov dvovodov. Presluh med pari lahko močno zmanjšamo s prepletanjem žic dvovodov. Postopek kompenzacije presluha s prepletanjem je učinkovit predvsem pri nižjih frek.

AM modulacija spreminjamo amplitudo nosilnega signala U0 v ritmu modulacijskega signala. (DSBLC,DSBSC,SSBSC.

DSBLC, dvobočno AM s poudarjenim nosilcem, modulacijski kanal pomnožimo z nosilnim signalom in konstanto m, ki določa stopnjo mudulacije. Če bi si na izhodu modulatorja pogledali signal v časovnem prostoru, bi videli, da se amplituda nosilnega signala spreminja v ritmu mod. Signala.  Ut = Uo*cos(w0t + Ф0)

TK sistem sestoji iz izvora informacij, oddajnik, linija, sprejemnik, uporabnik

ROM,vsebine ne moremo spreminjati, lahko samo beremo, uporaba v velikih serijah

8x4 osnovno vezje predstavlja demultipleksor, ki ob vsaki kombinaciji binarnega št. Ki se nahaja na naslovnih vodilih priredi vrednost 1 pripadajočemu izhodu demultiplekserja medtem ko imajo vsi ostali izhodi vrednost 0. Povezave ki določajo podatkovno linijo so speljane povprek preko naslovnih linij. Diode povzročijo da se v primerih ko ima določena nasl. Linija vrednost1 tudi na pripadajoči podatkovni liniji. Če potrebujemo vrednost 0 dioda ni potrebna  ker je vsaka podatkovna linija preko upora povezana na 0.stika z naslovno linijo pa brez diode nima. Vezava večjih diod na eno podatkovno ali naslovno linijo ne povzroča težav saj se log.1 v določenem trenutku pojavi le na eni naslovni liniji  Ker dioda prevaja , kadar je anoda bolj pozitivna kot katoda, so aktivne le diode na tisti naslovni liniji na kateri se nahaja vrednost logične 1.

Moč signala na poti do sprejemnika se spreminja in ima tendenco upadanja. Razdelimo jih na 3 skupine izgube na prenosni poti, senčenje, hiter presih(fast feding)

Obroč z žetonom je tip lokalnega rač. Omrežja. Logično gledano je to omrežje obroč, fizična izvedba ožičenja pa je najpogosteje zvezda. Pristop postaj do prenosnega medija je omogočen z uporabo okvira žetona, ki kroži med postajami v omrežju,Pri obroču z žetonom sta določeni dve prenosni hitrosti 4 in 16Mbit/s.

Predpostavimo da imamo na ravninskem območju dve točkasti anteni, sprejemna in oddajna sta vsak ana svoji višini zato pride do razlik. Vidimo da moč signala pada s 40dB/na dekado oz. S četrto potenco razdalje. Salbljenje je odvisno od moči naraščanja signala. Moč je odvisn aod frkvence. Potrjeno je da moč signala z 20dB/na dec višine sprejemne antene.

ADSL(asymetric digital subscriber line) lahko prenaša podatke po tel. Linijah 200xhitreje kot modemi in 90x isdn. Adsl razdalaj 3,5  do5,5 km. Dostopovno omrežje predstavlja bakren sukanpar. Adsl zahteva vgradnjo novih naprav v lokalne tel. Centrale in pri naročniku. Tehnologija je ista ki je uporabljena v PC modemih in domačih razdelilnih škatlicah. Z uporabo preizkušenih digitalnih signalno procesnih tehnik, ADSL modemi potiskajo skozi bakrene žice čim več podatkov. Opraviti imamo z analognim načinom prenosa digitalnih podatkov, Z uporabo adslja lahko med uporabnikovim domom in lokalno tel. Centralo prenašamo po bakrenih vodih 1Mhz

Adsl razdeli 1Mhz pasovne širine na 3 informacijske kanale: zelo hiter(downstream), srednje hiter(down/up) običajni govorni kanal Navzdol pomeni od uporabnika proti cent.

3kanalni dostop dovoljuje naročniku da hkrati pošilja elektronsko pošto, downlovda filme in govori po tel. Poleg vsega pa omogoča stalni priklop na internet.

Izgube v vakuumu, predpostavimo da imamo v vakuumu in neomejenem prostoru kot vir valovanja točkasto anteno, ki jo imenujemo tudi izotropna antena. Veljajo omejitve: sprejemna in oddajna antena morata biti točkasti, prostor razširjanja radijskeg avala mora biti prazen in neomejen. Kljub temu da točkaste antene ne obstajajo, je lahko vsaka če jo gledamo iz določene razdalje. V naravi tudi ni praznega in neomajenega prostora, pa se temu kritereiju najbolje približa vesolje Enačba je primerna za izračun moči na sprejemni anteni na večji razdalji od oddajne antene v vesolju.

RAM: v tak pomnilnik lahko vrednosti vnašamo ali pa jih iz njega beremo.Podatkovno vodilo ima dvojno vlogo(vhodi vpis, izhodi branje) Ram pomnilniku moramo povedati kdaj beremo in kdaj vpisujemo. Kadar je na vhodu log 1 iz tega pomnilnika beremo, če pa je 0, v ram vpisujemo. Ram vsebuje flip flope, ki so vezani v registre. Sta 2 vrest statični in dinamični-uporabljajo c mos tehnologijo in kot pomnilnike condenzatorje.N ateh condez. Se zadržujeta dva različna nivoja 0 in1, vsebino pa moramo sproti osveževati, da se zaradi praznjenja le teh nebi izgubila vsebina. Oba ram apa izgubita vse podatke ob izpadu napetost, zato uprbljamo baterijsko napajanje ali pa uprabimo posebno NOVRAM, ki je kombinacija rama in eeproma, vsi podatki se ob izpadu napetosti prepišejo v eeprom ki jih varno shrani, nato pa se ob napetosti zopeet vrenjo v ram.

ISDN: tu se informacija prenaša iz ene strani na drugo direktno.Isdn sistem ne potrebuje modema saj se podatki pošiljajo kar po digitalni obliki in pri tem dosega večji hitrosti 128Kbps.Omogoča nam hitro vzpostavitev klica in visoko stopnjo zanesljivosti, kar je značilno za digitalni prenos. Ločimo 2 kanala B ki prenašajo podatke in storitve s hitrostjo 64Kbps, D ki prenaša signalizacijo in upravno izvršilne informacije, ki se uporabljajo za vzpostavitev in porušitev zveze. Hitrost je odvisna od tipa ISDN storitve.

ISDN dostope razdelimo na dve: BRI omogoča dostop do 2h kanalov in 16Kbps D kanala

PRI omogoča 30B kanalov  ter 64Kbps.

B kanal so logične digitalne cevi ki se nahajajo na eni sami isdn liniji. Vsak b kanal zagotavlaj 64Kbps čistega signala, to pomeni da je vsa pasovna širina na razpolago  za podatke saj vzpostavitev zveze in ostalo signaliziranje poteka po ločenem D kanalu.

D kanal se uporablja za upravno signaliziranje, navodila isdn centrali za vzpostavitev ali porušitev zveze po B kanalu, zagotavlj da je B kanal na voljo za sprejem dohodnega klica

D kanal uporablja paketna povezovanja, ki zelo skrajša čas povezave to je na 1s-2s.

V nasprotju z B kanalom ki se lahko obnaša kot preprosta cev je D kanal povezan s protokoli na 2 in 3 sloju OSI modela, ki formirajo paketne povezave.