Vaje

1. Satelit se Zemlji približuje s hitrostjo15 km/s. Na kateri frekvenci sprejemajo na

zemlji telemetrijo, ki se s satelita oddaja na 402.1 Mhz ?

- 402.06 Mhz

- 402.08 Mhz

- 402.10 Mhz

- 402.12 Mhz

- 402.14 Mhz

2. Pri izročanju med GSM celicami mora biti ciljna celica od 3 do 6dB močnejša od

začetne. Zakaj ne zadošča histereza 1 dB ?

- Zaradi presiha so meritve med celicami nenatančne

- Ne želimo velikega števila izročanj med celicama

- Ker prihaja do zakasnitev pri sporočanju merilnih rezultatov, je lahko začetna celica močnejša, ko da BSC ukaz za izročitev

- Vsi odgovori so pravilni

3. Anteno z dobitkom 12dB nadomestimo z osmimi enakimi antenami. Kakšen je dobitek

sestavljene antene ? Novi kabli za povezavo osmih anten imajo slabljenje 1 dB.

- 11 dB

- 14 dB

- 17 dB

- 20 dB

- 23dB

4. Ali je šumno število srednjevalovnega sprejemnika zelo pomembno ?

- Da, saj nas na srednjem valu omejuje samo šum sprejemnika

- Da, vendar le, če imamo dovolj veliko anteno

- Ne, saj je na srednjem valu šum atmosfere in okolja tako velik, da je šum sprejemnika zanemarljiv

- Ne, ker oddajniki na srednjem valu oddajajo z zelo velikimi močmi

5. Pri GSM lahko na radijskem delu izgubimo en paket od osmih, ne da bi izgubili prenašane

podatke. Kateri mehanizem nam to omogoča ?

- A5/1 zaščita podatkov

- Prepletanje in konvolucijsko kodiranje

- Vrivanje komfortnega šuma namesto podatkov

- Zanemarjanje bitov, ki niso potrebni za razumevanje govora

6. Na razdalji 10km od oddajnika sprejemnik sprejema –90dBm signala. Signal upada s tretjo

potenco oddaljenosti od oddajnika. Kakšna je jakost signala 5km odo oddajnika z istim

sprejemnikom ?

- -81 dBm

- -84 dBm

- -96 dBm

- -99 dBm

7. Kakšno je šumno število radijskega sprejemnika, če vhodno razmerje signal/šum 11 dB preslika v izhodno razmerje 8 dB ?

8. Raketa se oddaljuje od Zemlje s hitrostjo 15 km/s. Na kateri frekvenci sprejemajo na

zemlji telemetrijo, ki se z rakete oddaja na 402.1 MHz ?

- 402.06 MHz

- 402.08 MHz

- 402.10 MHz

- 402.12 MHz

- 402.14 MHz

9. Slovenski GSM naročnik gostuje v Nemčiji. Kako ga lahko pokličemo s fiksnega omrežja

v Ljubljani ?

- Moramo poznati njegovo začasno številko v Nemčiji

- Slovenski HLR ve, kje je, in to sporoči slovenskemu GMSC

- Nemški HLR ve, kje je naročnik, in to sporoči Telekomovi centrali

- Slovenski AUC preusmeri klic v Nemčijo

10. Zakaj je pri HDLC lahko nepotrjeno manj okvirjev, kot je veliko okno ?

- Ker protokol ne bi mogle ločiti novega okvirja od od ponovljenega starega

- Številka 0 je rezervirana za neoštevilčene informacijske okvirje

- Ker so zaporedne številke omejene z velikostjo okna

- Ker se zelo poenostavi programska oprema

11. Na avtomobilu je (/4 vertikalna antena za frekvenco 200 Mhz. Ali jo lahko uporabimo za

oddajnik na frekvenci 600 MHz ?

- Lahko, vendar potrebujemo transformator za prilagoditev visoke impedance na nizko

- Ne, ker je antena ni rezonančna na 600 MHz

- Lahko, če med anteno in oddajnikom ni nobenih frekvenčno odvisnih sit

- Anteno moramo skrajšati na polovico

12. GPRS kodiranje CS4 omogoča veliko hitrejši prenos kot CS1. Zakaj se uporablja

predvsem CS2 ?

- CS 4 ima zelo slabo zaščito podatkov, zato potrebujemo zelo čist radijski signal za sprejem CS4. Tega v praksi ni mogoče doseči.

- CS4 ima zelo slabo zaščito podatkov, zato bi bilo na prenosu podatkov veliko napak, kar za uporabnike ni sprejemljivo

- CS4 ima veliko boljšo zaščito prenašanja podatkov, vendar današnji terminali tega še ne omogočajo

- CS4 ne omogoča kriptozaščite podatkov, zato je preprosto prisluškovanje

13. Zakaj se pri izročanju v GSM uporablja FACCH namesto SACCH ?

- SACCH je namenjen samo za pošiljanje UI okvirjev

- Ker sistem ne ve, kako daleč je terminal od nove bazne postaje in mora izmeriti oddaljenost

- FACCH se ne uporablja pri izročanju

- SACCH ne omogoča dovolj hitrega prenosa podatkov

14. Koliko naročnikov je lahko istočasno v GSM celici s 30 prometnimi kanali ? Vsak

uporabnik uporablja telefon 54 sekund v glavni prometni uri. Dopuščamo 2%

prometnih izgub.

- 1317 naročnikov

- 1402 naročnika

- 1433 naročnikov

- 1462 naročnikov

- 1503 naročniki

15. Na istem stolpu, kjer so antene za FM difuzne oddajnike, je tudi repetitor z oddajno

frekvenco 440 MHz ter sprejemnikom na 433.2 MHz. Difuzni oddajniki delujejo na

frekvencah 105.2 MHz, 103.4 MHz in 89.3 MHz. Želimo dodati četrti oddajnik. Katero

frekvenco lahko izberemo ?

- Katerokoli od naštetih

- 97.3 MHz ali 98.4 Mhz

- 96.1 MHz

- 97.3 Mhz

- 98.4 Mhz

16. Zakaj se pri GSM razlikujeta IMSI ( številka uporabnikove SIM kartice ) in MSISDN

( uporabnikova telefonska številka ) ? Zakaj se uporablja začasna številka TIMSI ?

17. Antena ima dobitek 7 dB. Ker je antena zelo skrajšana je njena sevalna upornost 10( ,

zaporedna upornsot ohmskih izgub je 40(. Kako je antena prilagojena na koaksialni kabel

50( ? Kakšno je ojačanje antene ?

18. Ne geostacionarnem satelitu ( D=36000 km ) je antena, ki pokriva Slovenijo

( 20 000 km 2 ). Kakšno ojačenje mora imeti ? S kakšno močjo mora satelit oddajati na 10

GHz, da ga sprejemamo z ročnim sprejemnikom s 3 dBi anteno, ki mu zadošča –100 dBm

signala ?

19. Satelit oddaja s frekvenco 403.2 MHz. Na zemlji ga sprejemamo s frekvenco 403.1 MHz.

S kakšno relativno hitrostjo se nam približuje ?

20. Na določenem majhnem področju izmerimo 300 meritev signala. Standardna deviacija je

7db. Povprečna jakost signala je –80 dBm. Koliko meritev ima jakost večjo ali enako

–80dBm pri log-normalni distribuciji ?

21. Skiciraj sevalni diagram 5/8 ( antene v horizontalni in vertikalni smeri

22. Narišite načelno shemo superheterodinskega sprejemnika za sprejem FM postaje na 100

MHz, z medfrekvenco 10.7 MHz. Izračunajte frekvenco vseh oscilatorjev.

23. Koliko kanalov potrebuje operater, ki želi postavljati GSM bazne postaje s konfiguracijo

4+4+4 TRX. Pri tem želimo ponavljati BCCH kanale v vzorcu ponavljanja 15, TCH

kanale pa v vzorcu osmih kanalov.

24. Na CD je 600Mbytov podatkov. Lahko jih pošiljamo po ISDN liniji 128kbit/s ali s

kurirjem, ki vozi motor s povprečno hitrostjo 100 km/h. Do katere razdalje je hitreje

poslati CD s kurirjem ?

25. NMT sistem dodaja ( ton govornemu signalu. Kateri izmed navedenih stavkov ni

pravilen?

- S ( tonom merimo kakovost zveze

- S ( tonom loči različne terminale na isti frekvenci pri izročanju

- S ( tonom krmili vklop in izklopi govorne poti v terminalu

- S ( tonom zazana, ali sprejema pravi terminal

26. Katera izjava je pravilna ?

- CS4 kodiranje pri GPRS zagotavlja hitrejši prenos podatkov pri istem razmerjuC/I

- CS4 kodiranje je namenjen predvsem govornim zvezam

- CS4 kodiranje deluje le v idealnih razmerah C/I

27. Zakaj se pri GSM kodiranju uporablja konfortni šum ?