Tematska vprašanja za izpit

- Pojasnite  kvocient izpada, stopnjo odpovedi,  MTBF in druge vplivne faktorje na  pogoje delovanja vgrajene komponente.

- Poznavanje značilnih karakteristik NTC, PTC  in VDR uporov z primeri področja uporabe v praksi.

- Izračun spremembe  upornosti upora  ob upoštevanju  temperaturnega koeficienta.

- Značilnosti realnih  kondenzatorjev (odvisnost kapacitivnosti in  kapacitivne upornosti, izgubni faktor, ESR ).

- Fazne razmere med napetostjo in tokom ki jih povzroča kondenzator pri sinusni napetosti.

- Prepoznavanje funkcije kondenzatorja v vezju ( ločitev DC/AC, frekv. omejitev, ustvarjanje faznega premika,...).

- Značilnosti realnih induktivnih komponent (odvisnost  induktivnosti in induktivne upornosti, odvisnost ind. napetosti, izgube v magnetnem jedru, škodljive in koristne posledice vrtinčnih tokov,…)

- Fazne razmere  med napetostjo in tokom, ki ga  povzroča tuljava (navitje, induktivno breme)?

- Prepoznavanje funkcije tuljave-navitja v vezju ( zapora za VF signal,  ustvarjanje mag. polja in posledično magnetne sile, ustvarjanje inducirane napetosti,...)

- Izračun  časovne konstante ( τ) in mejne frekvence  CR oz.  LR vezja (VAJE!.

- Značilnosti zaporednega oz. vzporednega nihajnega kroga pri resonančnih razmerah (VAJE!.

- Izračun faznega kota (s predznakom) med dvema  signaloma iz oscilograma (kaj prehiteva oz. zaostaja in za koliko).

- Temperaturna odvisnost PN spoja in možnosti posledičnega izkoriščanja tega efekta (temp. stab., kot temp. senzor).

- Razumevanje  difuzne in spojne kapacitivnosti diode – PN spoja ( uporabnost in stranski učinki v praksi).

- Glavne značilnosti diod (usmerniške, Schttky, zener, PIN-diode, kapacitivne) –  namen  in način uporabe.

- Pojasnitev  delovanja tranzistorja (tranzistor kot ojačevalnik,  - tranzistor kot stikalo )

- Načini nastavitve delovne točke pri  tranzistorskem ojačevalniku v A-razredu.

- Glavne omejitvene veličine pri tranzistorju (SOAR  diagram pri bipolarnih tranzistorjih).

- Tranzistor kot  tokovni generator ( narisati primer vezja ) – v pomoč  animacija - FTP!

- Načini omejevanja napetostnih konic pri  induktivnem bremenu in tranzistorju  v stikalnem režimu (narisati kako se v ta namen  veže Si  dioda, RC vezje ali zener dioda in pojasniti pripadajoče delovanje)

- Značilnosti  in  posebnosti pri preizkušanju Darlington tranzistorja?

- Razlikovanje FET tranzistorjev in značilnejši parametri.

- Značilnosti MOSFET tranzistorja z induciranim kanalom.

- Posebnosti pri impulznem krmiljenju močnostnih MOSFET tranzistorjev.

- Kaj je IGBT , simbol in oznake priključkov, podobnost z MOSFET tranzistorjem?

- Simbol in  priključki TIRISTORJA, GTO-ja  in TRIAKA,  področja možne uporabe, način preizkušanja z ohmmetrom.

- Uporaba tiristorja v tokokrogu z enosmerno napetostjo (narisati in pojasniti vezje z gasilnim tranzistorjem.

- Razlika med značilnostmi fotoupora, fotodiode in  fototranzistorja

- Za kakšne namene uporabljamo optospojnik ( pojasnitev primera uporabe)?

- Kaj je  elektronski rele in kakšne prednosti ima?

- Način  priključevanja oddajne fotodiode  (narisati osnovno vezavo z tokovno omejilnim uporom, pravilno orientirati priključke in  polariteto signala oz. napajalne napetosti, razlika med kontinuiranim tokom in impulznim režimom)

- Način  priključevanja sprejemne fotodiode  (narisati osnovno vezavo z delovnim uporom, pravilno orientirati priključke in  polariteto signala oz. napajalne napetosti).

- Značilnosti Hallovega generatorja (simbol, karakteristika in pojasnitev priključkov)

- Poznavanje in razumevanje pravil Boolove algebre.

- Poznavanje osnovnih logičnih operatorjev (simboli, definicije, enačbe, De- Morganova pravila).

- Pomen sestavljenih logičnih operatorjev (NAND, NOR, XOR, EKV).

- Analiza oz. sinteza enostavnega logičnega vezja (npr. na podlagi sheme napisati logično enačbo in obratno).

- Uporaba XOR vezja v funkciji programirljivega inverterja.

- Razumevanje pomena sinhronih, asinhronih in kontrolnih  vhodov flip-flopa.

- Poznavanje (sestava) karakterističnih tabel za D in JK  flip-flop.

- Razumevanje delovanja in prepoznavanje značilnejših kombinacijskih vezij (MUX, DMUX, kodirnik, dekodirnik, bin. komp., …) Ni v gradivu - ponovitev srednješolske snovi - samostojni študij!

- Razumevanje delovanja in prepoznavanje značilnejših sekvenčnih vezij ( pomikalni register, števec, delilnik, latch).

Ni v gradivu - ponovitev srednješolske snovi - samostojni študij!

- Obremenitev izhodov (FAN in, FAN out).

- Možni načini delovanja makro celice pri GAL vezjih.

- Značilnosti in posebnosti FPGA vezij in VHDL jezika. .

- Razumevanje značilnih  parametrov operacijskega ojačevalnika (pojasnitev diferenčnega in sofaznega ojačanja, A0, fT, fDP, SR faktor, načini napajanja, ,…)

- Razumevanje delovanja op. ojačevalnika glede na vrsto povratne vezave (1. in 2. pravilo) oz. na podlagi narisanega vezja)-invertirajoči, neinvertirajoči, komparator, integrator, diferenciator,...

- Izračun ojačanja (v dB) za op. ojačevalnik pri podanih vrednostih uporov in obratno.

- Izračun izhodne napetosti- potenciala pri seštevalniku oz. odštevalniku napetosti.

- Delovanja napetostnega primerjalnika, pomen histereze  in od česa je odvisna (narisati vezje).

- Delovanje dvonivojskega primerjalnika (narisati poenostavljeno vezje, označitev in pojasnitev delovanja).

Opomba: Nekatera vprašanja so oblikovana širše,  pri izpitnih nalogah pa bodo definirana ožje in ponekod opremljena s sliko.

Velenje, december 2010                                                                                        Predavatelj:

Franc Štravs, univ.dipl. inž.