# Analiza induktivnega stikalnega režima

# 7. Vaja:  Analiza stikalnega režima pri induktivnem bremenu

- Sestavite  testno vezje z elektromagnetnim ventilom in stikalnim tranzistorjem v darlington izvedbi.  Stikalni tranzistor  krmilite s pravokotnimi impulzi iz generatorja (TTL izhod)  v frekvenčnem območju od 1 Hz do 50 Hz in osciloskop nastavite v spominski režim.

Pri  primerno izbrani frekvenci (pregleden oscilogram) in pri različnih režimih delovanja (a, b, c, d) izmerite napetosti na kolektorju tranzistorja in skicirajte pripadajoče oscilograme:

Pozor! Pri osciloskopiranju  visokih napetosti obvezno nastavite sondo na  10:1

  - Brez prenapetostne omejitve,

  - Z zener diodo,

  - Z antiparalelno diodo,

  - Z RC vezjem

Ocenite čas trajanja »razmagnetenja« tuljave: T1=________ ; T2=_________; T3=__________

- Na drugem kanalu osciloskopa opazujte časovni potek toka skozi elektromagnetni ventil in iz oscilograma ocenite:

e) koliko časa potrebuje ventil da se odpre (t1),

f) koliko časa je potrebno, da  (zaradi induktivnosti navitja) tok doseže končno vrednost,

g) Kolikšna je trenutna vrednost toka  v »sedlu« in  dosežena  končna vrednost

Opomba: Če ima  Re vrednost 1Ω,  pomeni odčitana vrednost v (mV) istočasno kar tok v (mA)

# Text boxes

c) z bremenu antiparalelno diodo

d) z RC kombinacijo

- brez napetostne zaščite

- z zener diodo