Analiza elektronskih vezij

#### 14. Vaja: Meritve na operacijskem ojačevalniku

# Uporabite merilni modul z operacijskim ojačevalnikom  TL 081 in izberite pripadajoče upore  tako, da bo ojačanje približno  100-kratno (40 dB) - npr. upor R1  = 470 (  in  upor R2  = 47 k(.

# Sestavite merilno vezje za neinvertirajoči ojačevalnik

Izračun ojačanja:    ;

- Na generatorju nastavite frekvenco 1kHz, izberite sinusni signal in postopoma povečujte nivo vhodnega signala dokler signal na izhodu ne postane popačen (rezanje).

Izmerite velikost maksimalnega  vhodnega signala  (brez izhodnega popačenja):  UVHmax =__________

- Izmerite mejno frekvenco (  ojačanje pade za -3dB  (0.707 ( UIZHmax=______)          fm=__________

- Izmerite izhodne napetosti  in fazni kot  pri izbranih  frekvencah iz tabele

| f [Hz] | 500 | 1k | 2k | 5k | 10k | 20k | fm= | 50k | 100k | 200k | fT= |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UVh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UIzh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( [ (] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Sestavite merilno vezje za invertirajoči ojačevalnik

- Pri istih frekvencah izmerite fazni kot in ga primerjajte z neinvertirajočim ojačevalnikom,

- izmerite tranzitno frekvenco,

Izračun ojačanja

;                                                                ;

;

| f [Hz] | 500 | 1k | 2k | 5k | 10k | 20k | fm= | 50k | 100k | 200k | fT= |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( [ (] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Izmerite maksimalno strmino izhodnega signala (slew rate)

Na generatorju izberite pravokotni signal in nastavite tak nivo in frekvenco vhodnega signala, da  dobite  trapezno obliko izhodnega signala.  Na  osciloskopu nastavite  časovno bazo tako, da je vidna  ena perioda. Z horizontalnim premikanjem prikaza  (X position) nastavite »prehod nivoja« v središčni položaj in pri kalibrirani časovni bazi ocenite  strmino spremembe napetosti. Skicirajte oscilogram in SR fakor izračunajte po spodnjem obrazcu:

### Tipični podatki za operacijski ojačevalnik TL081:

Rvh= 1012 [(]  Uoff set= 3 [mV]  Ioff set= 5 [pA]

Ao  = 1(105 (pri RBreme >2 [k(])	CMMR= 86 [dB]

SR= 16 [V/(s] (pri RBreme >2 [k(])

GBW= 4 [MHz]   tr= 0,1[(s] 	U napajanje max.= +-18 [V]

### Ostali podatki  so na naslovu:

http://www.ti.com/sc/docs/products/analog/tl081.html

Tipični podatki za operacijski ojačevalnik (A741:

Rvh= 2 [M(] Uoff set= 2 [mV]   Ioff set= 20 [nA]

Ao  = 2(105 (pri RBreme >2 [k(])	 CMMR= 90 [dB]

SR= 0,5 [V/(s] (pri RBreme >2 [k(])

GBW= 1,5 [MHz]     tr= 0,3[(s]    U napajanje max.= +-15[V]

Ostali podatki  so na naslovu:

http://www.ti.com/sc/docs/products/analog/ua741.html

# Text boxes

Frekvenčna odvisnost faznega kota (invertirajoči ojačevalnik)

Frekvenčna odvisnost faznega kota (neinvertirajoči ojačevalnik)

Frekvenčna odvisnost ojačanja

Meritev SR  faktorja