Analiza elektronskih vezij

#### 15. Vaja: Meritve na primerjalniku napetosti - komparator

# Uporabite modul z operacijskim ojačevalnikom in izberite upore R1, R2 (470 ( do 2,2 k(), R3  (potenciometer 100 k( oz 1M(),  ter  sestavite merilno vezje za:

- Meritve na enonivojskem primerjalniku  s histerezo (komparator)

R1=__________; R2=__________; R3a=___________;

# Na stabiliziranem napajalniku nastavite  enosmerno napetost med +2V in +5V (kot referenčni nivo), na generatorju pa izberite trikotno obliko signala frekvence npr. 1kHz, kateri dodajte še  enosmerno

# prednapetost (DC offset). Amplitudo oz. DC offset trikotne napetosti  nastavite tako, da se ta signal spreminja pod in nad nastavljenim referenčnim nivojem. Z potenciometrom R3 nastavite histerezo komparatorja, ki naj znaša med 10% in 20% referenčne napetosti (kanal Y2  naj bo priključen na + vhod operacijskega ojačevalnika)

  - Iz oscilograma (Y2) izmerite :

- zgornji referenčni nivo: UrefH =____________

- spodnji referenčni nivo:  UrefL =____________

- izračunajte velikost histereze:  (Uref =  UrefH -  UrefL

### Na DC napajalniku spreminjajte enosmerno napetost

### opazujte spreminjanje razmerja impulz/pavza signala na izhodu – PWM signal

- opazujte odziv obeh LED diod glede na razmerje impulz/pavza

- znižajte frekvenco generatorja na 1Hz in opazujte  odziv LED diod

- Meritve na dvonivojskem primerjalniku  ( MIN /MAX diskriminator)

# Na prvem stabiliziranem napajalniku nastavite  enosmerno napetost med +1V  in na drugem +3V (kot referenčna nivoja MIN in MAX).

# Na generatorju  izberite trikotno obliko signala frekvence npr. 1Hz, kateri dodajte še  enosmerno prednapetost (DC offset).

# Amplitudo oz. DC offset trikotne napetosti  nastavite tako, da se bo signal presegal spodnji in  zgornji referenčni nivo.

# Na generatorju spreminjajte enosmerno prednapetost (DC offset) in opazujte odzivanje LED diod, ter analizirajte oscilogram na izhodu.

### Na generatorju spreminjajte enosmerno prednapetost (DC offset )

### opazujte odzivanje LED diod na izhodu

- razmislite o možni uporabnosti tega vezja

  - Prerišite oscilogram :

kanal Y1( UVH ;

kanal Y2( UIZH

# Text boxes

Oscilogram Uvh  ;Uref

Oscilogram Uvh  ;Uizh

Oscilogram Uvh  ;Uizh