Analiza pasivnih elektronskih vezij

1.Vaja:  Meritve na RC in CR vezju

Navodila za delo

Izberite upor (1kΩ ÷ 20 kΩ)  in kondenzator (10nF÷ 0,1μF) in sestavite RC vezje, ter opravite sledeče meritve:

- na generatorju nastavite  primerni nivo sinusnega vhodnega signala (npr. 0dB)

- na podlagi primerne nastavitve frekvenc*    izmerite nivoje izhodne napetosti (v dB) in fazni kot ( φ) med vhodno in izhodno napetostjo,

- opravite  od 5 do 10 meritev in sicer več v tistem delu, kjer se vrednosti močneje-hitreje spreminjajo,

- rezultate vnesite  v logaritemsko mrežo in narišite napetostno ter fazno karakteristiko ,

- v obeh karakteristikah označite  mejno frekvenco fm vezja (-3dB, 45o),

*  Za meritev izberite »okrogle vrednosti frekvenc, ki so enostavno razvidne iz logaritemske porazdelitve (npr.: 1kHz, 2kHz,…10kHz, 20kHz, 50 kHz,..).

1) Meritev na RC vezju:

Podatki:

R=_____  ; C= ______;

RC vezje - rezultati meritev:

| f [Hz] | 200 | 500 | 1k | 2k | 5k | fm= | 10k | 20k | 50k | 100k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UVh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UIzh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( [ (] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) Meritev na CR vezju:

Med sabo  zamenjajte upor  in kondenzator ( CR vezje )  in  ponovite meritve (pri istih frekvencah).

Rezultati meritev na CR vezju:

Tabela za vnos izmerjenih oz. izračunanih vrednosti:

| f [Hz] | 200 | 500 | 1k | 2k | 5k | fm= | 10k | 20k | 50k | 100k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UVh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UIzh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( [ (] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3) Meritev časovne konstante

- Na generatorju nastavite izbiro za signal pravokotne oblike in nastavite takšno frekvenco, da bo na zaslonu  prehodni pojav izhodne napetosti dosegel končno vrednost,

- časovno bazo nastavite tako, da bo vidna čez cel zaslon samo 1 perioda signala izhodne napetosti,

- na generatorju nastavite tako velikost  signala, da bo amplituda signala na izhodu vezja obsegala 5 razdelkov – (v tem primeru je možno oceniti trenutno vrednost signala v procentih),

- s pomočjo horizontalnega premikanja slike po zaslonu (X position) izberite  primerno postavitev prehodnega pojava

- ocenite čas v katerem signal naraste na 63% končne vrednosti oz. 37% začetne vrednosti,

- preverite  kalibriracijo časovne baze in iz oscilograma  izmerite velikost časovne konstante ( vezja

- primerjajte  velikost izmerjene časovne konstante z izračunano.

Oscilogram izhodne napetosti pri RC oz. CR vezju in odčitavanje časovne konstante:

(RCizr=R(C=______ ;

fm izr=__________;

(RCizm. =_________;

fm izm. =__________;

# Text boxes

Frekvenčna odvisnost faze (za obe vezji)

Frekvenčna odvisnost amplitude (za obe vezji)