Analiza pasivnih elektronskih vezij

2. Vaja: Meritve na RL in LR vezju

Navodila za delo:

### Meritve na RL in LR vezju

Izberite upor 470Ω  in tuljavo (5 mH÷10 mH), sestavite RL vezje in opravite sledeče meritve:

- Na generatorju nastavite  primerni nivo sinusnega vhodnega signala (npr. 0dB)

- na podlagi primerne nastavitve frekvenc*    izmerite nivoje izhodne napetosti (v dB) in fazni kot ( φ) med vhodno in izhodno napetostjo,

- opravite  od 5 do 10 meritev in sicer več v tistem delu, kjer se vrednosti močneje-hitreje spreminjajo,

- rezultate vnesite  v logaritemsko mrežo in narišite napetostno ter fazno karakteristiko ,

- v obeh karakteristikah označite  mejno frekvenco fm vezja (-3dB, 45o),

*  Za meritev izberite »okrogle vrednosti frekvenc, ki so enostavno razvidne iz logaritemske porazdelitve (npr.: 1kHz, 2kHz,…10kHz, 20kHz, 50 kHz,..).

Napetostno slabljenje je:     AU (dB)= Uizh (dB) - Uvh (dB)

Napetostno slabljenje je:     AU = Uizh (V) / Uvh (V)

- Meritev na RL vezju:

Tabela za vnos izmerjenih oz. izračunanih vrednosti:

| f [Hz] |  |  |  |  |  | fm= |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UVh [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UIzh [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( [ (] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) Meritev na LR vezju:

Zamenjajte med sabo tuljavo in upor ter ponovite meritev pri istih frekvencah. Primerjajte karakteristike obeh vezij in analizirajte vpliv lastne (med ovojne) kapacitivnosti tuljave.

Rezultati meritev:

Tabela za vnos izmerjenih oz. izračunanih vrednosti:

| f [Hz] |  |  |  |  |  | fm= |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UVh [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UIzh [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au [dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( [ (] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grafični prikaz merilnih rezultatov:

### 3. Meritev časovne konstante

- Na generatorju nastavite izbiro za signal pravokotne oblike in nastavite takšno frekvenco, da bo na zaslonu  prehodni pojav izhodne napetosti dosegel končno vrednost,

- časovno bazo nastavite tako, da bo vidna čez cel zaslon samo 1 perioda signala izhodne napetosti,

- na generatorju nastavite tako velikost  signala, da bo amplituda signala na izhodu vezja obsegala 5 razdelkov – (v tem primeru je možno oceniti trenutno vrednost signala v procentih),

- s pomočjo horizontalnega premikanja slike po zaslonu (X position) izberite  primerno postavitev prehodnega pojava

- ocenite čas v katerem signal naraste na 63% končne vrednosti oz. 37% začetne vrednosti,

- preverite  kalibriracijo časovne baze in iz oscilograma  izmerite velikost časovne konstante ( vezja

- primerjajte  velikost izmerjene časovne konstante z izračunano.

(LRizr =L/(R+RLS)=__________________;                     fm izr   =  _________________

(LR izm. =__________________________;                      fm izm. =__________________

# Text boxes

Frekvenčna odvisnost faze (za obe vezji)

Frekvenčna odvisnost amplitude (za obe vezji)