Analiza aktivnih elektronskih vezij

#### 8. Vaja:  Meritve na selektivnem ojačevalniku

# Priključite  modul selektivnega ojačevalnika  na napajanje in ga obremenite z ohmskim uporom. Na generatorju izberite sinusni vhodni signal in  preko spreminjanja frekvence poiščite resonančno frekvenco. Na generatorju nastavite tak nivo vhodnega signala, da bo izhodni signal največji, vendar še ne bo zaznati  popačenja..

Merilna shema:

- Priključite prvi bremenski upor RB1 (npr. 22KΩ) in nastavite vhodni signal na tak nivo, da v izhodnem signalu še ne bo zaznati popačenja. Pri resonančni frekvenci  izračunajte ojačanje in izmerite obe frekvenčni meji.

A1= Uizh1(V)/Uvh1(V)=_____________;                              A1 (dB) = Uizh1(dB)- Uvh1(dB) =___________

fsp1 =____________;        fzg1 =___________               B1= fzg1 - fsp1=________

- Priključite drugi bremenski upor RB2  (npr. 2,2 K Ω) in ponovite meritve.

A2= Uizh1(V)/Uvh1(V)=_____________;                              A2 (dB) = Uizh1(dB)- Uvh1(dB) =___________

fsp2 =____________;        fzg2 =___________               B2= fzg2 - fsp2=________

- Rezultate obeh meritev vnesite v frekvenčni diagram in jih primerjajte. Izračunajte pasovno širino in kvaliteto Q selektivnega ojačevalnika v obeh primerih.

### Izračun kvalitete selektivnega ojačevalnika:

;

Meritev pri bremenskem uporu: RB1=________

| f (Hz) | 2k | 5k | fsp= | f0= | fzg= | 20k |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uvh1 | (mV) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| Uizh1 | (mV) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Štev. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dB) |  |  |  |  |  |  |  |

Meritev pri bremenskem uporu: RB2=________

| f (Hz) | 2k | 5k | fsp= | f0= | fzg= | 20k |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uvh2 | (mV) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| Uizh2 | (mV) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| A | Štev. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (dB) |  |  |  |  |  |  |  |

Komentar:

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________