# Analiza pasivnih elektronskih vezij

# 4.Vaja:  Meritve na vzporednem nihajnem krogu

Navodila za delo

Izberite primeren kondenzator (10nF ÷ 100nF), tuljavo (5mH ÷ 20mH) in upor 1kΩ, ter sestavite zaporedni nihajni krog, izmerite značilne parametre (neposredno oz. posredno) in jih primerjajte z izračunanimi rezultati. Opravite sledeče meritve:

- Meritve pri vsiljenem  nihanju

- Meritev pri lastnem nihanju

- Opravite izračune na podlagi podatkov in jih primerjajte z izmerjenimi vrednostmi

- Meritve pri vsiljenem nihanju

Nastavite sinusno napetost na funkcijskem generatorju in s spreminjanjem frekvence poiščite resonančno frekvenco f0 (največja napetost na kondenzatorju  oz. tuljavi). Določite  zgornjo in spodnjo frekvenčno mejo (napetost pade za 3dB) in izračunajte pasovno širino. Iz dobljenih rezultatov izračunajte še kvaliteto nihajnega kroga. Ohmsko upornost tuljave RLser lahko transformiramo v enakovredno vzporedno RLpar , katero lahko tudi posredno izmerimo pri resonančni frekvenci  iz padcev napetosti na uporu RS in vzporedni LC kombinaciji.

Vrednosti izbranih komponent:

R= _______ (;  L= ________ mH;  RLs=________ (,  C= ________nF

Za pretvorbo  upornosti iz zaporedne v vzporedno velja:

;  ;  ; ;

Lp(Ls                                        RLp ekv=______ [()

Tabela za vnos izmerjenih oz. izračunanih vrednosti:

| f [Hz] | 1k | 2k | 5k | fsp= | f0= | fzg= | 20k | 50k |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UVh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UIzh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( [ (] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Rezultati meritev:

URfo= ______V,  ULCfo= ______ V……..  meritev opravite z elektronskim voltmetrom!

f0= _______kHz ;   fsp= _______kHz  ;     fzg= _____kHz] ;     B= fzg - fsp= ________kHz;

,  ,

- Meritve pri lastnem nihanju:

Na generatorju izberite pravokotni signal in nastavite primerno frekvenco, da bo dobro viden del iznihavanja. Iz oscilograma pri kalibrirani časovni bazi izmerite periodo T0 in sosednji amplitudi U1 in U2. Na podlagi teh vrednosti lahko izračunate frekvenco dušenega nihanja fd in faktor dušenja δ. Določite še vrednost kritične upornosti Rk tako, da s potenciometrom nastavite kritično dušenje in z ohmmetrom izmerite pripadajočo upornost.

- Obrazci za izračune:

;

________  ;  _____

; ; _______;

;     ;

# Text boxes

Meritev fazne  odvisnosti  med vhodnim in izhodnim signalom

Meritev frekvenčne odvisnosti izhodnega signala

- Q - kvaliteta nihajnega kroga

- B  - pasovna širina,

- ZC  - valovna upornost,

- d  - faktor dušenja amplitude,

- ( - faktor dušenja frekvence,

- fd  - frekvenca dušenega nihanja

Rezultati meritve in izračuni:

Td= ________U1=_____ V,  U2= _____ V

=    ____________

=  __________

=   __________