Pravila za delo v specializirani učilnici M 2-113

- Za uspešno izvedbo vaj je pomembno, da študentje prihajajo na vaje pripravljeni in s potrebnim priborom (primeren  zvezek oz. delovno gradivo, pisalo, kalkulator, zahtevane predloge, ...). Na  mizi so lahko le stvari, ki so neposredno povezane z vajo.

- Študente prosimo, da si pred prihodom v prostore očistijo obuvala, odvečna oblačila obesijo na stenske obešalnike, torbe  pa  odložijo  na  polico na vrhu mize oz . za monitor .

- Po odklepanju  predala je potrebno ključ takoj izvleči in ga začasno shraniti v škatlico v predalu (obstaja nevarnost odloma  med izvajanjem vaje).

- Pred pričetkom vaj priporočamo, da  preverite stanje delovnega mesta (kompletnost pribora v predalu, vizuelna kontrola čelne plošče delovne mize in vgrajene opreme,…). Opažene morebitne poškodbe  takoj  sporočite izvajalcu vaj, da opazke zabeleži.

- Študenti praviloma vsako uro zasedejo isto delovno mesto in so zanj med poukom materialno odgovorni.

- Pri delu v laboratoriju se morajo študenti zavedati nevarnosti udara električnega toka in morajo obvezno upoštevati  Pravilnik iz varnosti pri delu, da ne ogrožajo sebe  in drugih.

- Delo z električnimi napravami zahteva zbranost, previdnost  in večkratno  preverjanje pravilnosti povezav oz. nastavitev, da se prepreči možnost nesreče ali materialne škode.

- Računalniki so namenjeni za ustrezno tehnično  in spletno podporo v okviru vaj, ter pripravo poročila v e-obliki. Uporaba računalnika je dovoljena le za dejavnosti v okviru vaj, samovoljno spreminjanje nastavitev ali programske opreme je strogo prepovedano.

- V računalnike ni dovoljeno samovoljno nameščati  podatkovnih nosilcev z problematičnimi datotekami, (virusi, demo programi, okužene datoteke,...) ali kopirati programske datoteke.

- Vsa nameščena programska oprema  ima licenco. Nameščanje programske opreme brez licence je  prepovedano in predstavlja kršitev Zakona o varstvu avtorskih pravicah.

- Materialno škodo, povzročeno iz malomarnosti je dolžan poravnati  povzročitelj. Če krivca za nastalo škodo ni mogoče izslediti, so dolžni  škodo poravnati  študentje iz skupine v kateri je nastala.

- Blokovne ure se praviloma izvajajo brez  v naprej predvidenih  odmorov,  vendar se pavze  lahko izvedejo po dogovoru  ali individualni potrebi.

- Vsak študent je dolžan po končanem delu urediti svoje delovno mesto (izključiti naprave, preveriti izključitev obeh instrumentov v predalu, urediti merilne vezi v predalu,…). Z morebitnimi  novimi opazkami ali okvarami na opremi je potrebno seznaniti  instruktorja, da  problem zabeleži oz. odpravi.

- Odnašanje opreme, merilnega pribora, šolskega delovnega gradiva ali kakršnekoli druge literature NI DOVOLJENO in se smatra kot kraja.

Skrbnik laboratorija C2113

Franc Štravs, univ. dipl. inž.

# Navodila za delo z merilno opremo

V predalu se nahajata digitalni in analogni  merilnik, ki sta namenjena v glavnem za kontrolne meritve, preverjanje stanja tokokrogov in preizkušanje komponent.  Vsak od obeh  merilnikov ima določene prednosti  in slabosti, zato naj bo študentova kreativnost, da se sam odloči kateri je v konkretnem primeru primernejši in ga bo uporabil.

Za digitalni instrument je značilno, da je primernejši za natančnejše meritve, meritve upornosti in še nekaterih drugih veličin ( temperatura, kapacitivnost,…). Pri uporabi je potrebno izbrati samo ustrezno nastavitev veličine (V, A, W,..) in nastaviti vrsto tokokroga (DC, AC),  izbira merilnega območja pa je avtomatska. Za digitalne univerzalne instrumente je značilno, imajo v režimu ohmmetra na sponki COM »minus« potencial notranjega tokokroga  Kljub sodobnosti, pa digitalni merilnik ni najbolj primeren  za meritev  hitro se spreminjajočih veličin, ugotavljanje slabih stikov in »prekinjanja« električnih povezav  ali  za preizkušanje polvodniških komponent.

Za te primere je primernejši  analogni merilnik, saj nam  »odzivanje« kazalca« sporoča dodatno informacijo o časovnem spreminjanju veličine, ki pogosto omogoča dodatno sklepanje glede vzroka za težavo (npr. prekinjanje vodnika). Poleg tega ima tak preprost merilnik  v režimu merjenja upornosti na vsakem območju različno velikost merilnega toka, kar nam omogoča uspešno preizkušanje polvodniških komponent. Za analogne univerzalne instrumente je značilno, imajo v režimu ohmmetra na sponki COM »PLUS« potencial notranjega tokokroga.

# Spominski osciloskop HAMEG HM 557

# Merjenje faznega kota z osciloskopom

Z dvokanalnim osciloskopom  lahko izmerimo fazni kot med  signaloma na sledeč način:

- Oba žarka osciloskopa morata biti na isti izhodiščni liniji (da se prekrivata),

- Oba kanala naj bosta v AC režimu (da se izloči morebitna DC komponenta v signalu),

- Osciloskop mora biti  v CHOPPERSKEM režimu

Nato  z opazovanjem prehodov skozi ničelni nivo nastavimo časovno bazo nastavimo tako, da dobimo na zaslonu približno polovico periodo. Nato vključimo še variabilno nastavitev (VAR) in »skrčimo« polovico periode  na 9, 6 ali 4 razdelke  (slika1). V  primeru na sliki 1 dobimo konstanto 45(/razdelek (za 180( pripada 9 razdelkov).

Nato ocenimo še razmik ničelnih prehodov med obema signaloma  in pomnožimo št. razdelkov s konstanto in dobimo vrednost faznega kota v stopinjah.

T1= 9 razd.  (  180( /9 razd. (  konstanta  = 20(/razd.

Ocenimo: (T=3,1 razd.   (  20(/razd (3,1 razd. =  62(

Fazni kot ( pa lahko izračunamo tudi tako:

Na sliki 2  je izbrana nastavitev  časovne baze tako, da znaša polovica periode signala 4 razdelke. V tem primeru znaša konstanta 45(/razd. in zato ocena faznega kota nekoliko manj natančna. Najbolj ugodna je nastavitev na 6 razdelkov.  Potej metodi lahko izmerimo  fazni kot tudi med  različnimi oblikami signalov.

# Vgrajeni moduli, sistem zaščite in  varovanje tokokrogov

V čelni plošči delovne mize so vgrajeni moduli, ki  nudijo številne možnosti za napajanje  aparatov in merilnih vezij, ter pri tem omogočajo ustrezno zaščito in varovanje. Modul za varovanje je opremljen z FID zaščitnim stikalom, ki izključi delovno mizo od napajanja v primeru  poškodbe izolacije ali zaznavanja  tokovne razlike. Zraven sta še dva instalacijska odklopnika za posamezne vtičnice oz. vgrajene naprave. Te komponente   lahko koristimo tudi kot  stikala za VKLOP/IZKLOP delovne mize. Daljinsko zaščitno stikalo »gobica« je namenjeno za izključitev vseh naprav  »v sili« in deluje tudi na izključitev vseh tokokrogov v ostalih mizah (tudi računalnikov).

V drugem modulu je avtotransformator, ki je opremljen z galvansko ločitvijo in pripadajočima merilnikoma za izhodno napetost in tok ( rumeni sponki in bela vtičnica). Rdeča in črna sponka predstavljata  dodaten izvor že usmerjene, vendar neglajene izhodne napetosti.

POZOR! Skala ob gumbu za nastavitev napetosti je procentualna (ni umerjena v voltih) in je uporabljiva le za orientacijske nastavitve.

Napajalni modul sestavljata dva  enaka stabilizirana napajalnika, ki omogočata individualno nastavitev izhodne napetosti. Pripadajoči displey kaže glede na izbiro, izhodno napetost oz. pripadajoči tok. Izhodni tok je mogoče elektronsko omejevati v obsegu od 100mA  do 1.5A. Poleg teh napajalnikov ima modul še dodatno  napetostno stabilizirane izvore za fiksne napetosti +5V, +24V, +12V, -12V  za  tokovne obremenitve do 1A.

Vsi ti izvori so narejeni  kot  galvansko ločeni viri in je za primer skupnega potenciala  potrebno povezati  pripadajoče sponke 0V oz . sponke z oznako (-). Za potrebe nizkonapetostne omrežne napetosti je dodatno na voljo  vir  2 krat 12VAC (rumene sponke), ki je prav tako galvansko ločen.

"Človeka ne moreš naučiti vsega, lahko pa mu pomagaš učiti se." (Galileo Galilei)

# Text boxes

Slika 2

Slika 1