# Analiza polprevodniških komponent

# 4. Vaja: Preverjanje delovanja polprevodniških komponent

Polprevodniške komponente v močnostnih stopnjah so pogosto vzrok odpovedi, zato je poznavanje metod hitrega preverjanja  in odkrivanja napak bistvenega pomena za rešitev problema.

Cilj vaje je utrditev teh znanj na značilnejših komponentah kot so bipolarni tranzistor, MOSFET tranzistor, IGBT, GTO, tiristor in triac.

# Preizkušanje bipolarnega tranzistorja

Pri bipolarnem tranzistorju  lahko opravimo  hitro preizkušanje preko kontrole upornosti posameznih PN spojev z ohmmetrom. Pri preverjanju je potrebno upoštevati, da ima PN spoj v prevodni smeri minimalno upornost (nekaj ohmov), v zaporni smeri pa zelo veliko (več MΩ). Do napak pri preverjanju lahko prihaja pri darlington tranzistorjih in tranzistorjih z vezano antiparalelno diodo med kolektorjem in emitorjem. V teh primerih je potrebno spremenjene lastnosti teh komponent upoštevati.

NPN tranzistor

PNP tranzistor

| Oznaka tranzistorja: BC 141 | Polariteta testiranja | Kontrola prevajanja | Oznaka tranzistorja BDW……… | Polariteta testiranja | Kontrola prevajanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skica z oznako priključkov: | Komb. | E | B | C | (() da ne | Skica z oznako priključkov: | Komb. | E | B | C | (() da ne |
|  | 1. | + | - |  |  |  |  | 1. | + | - |  |  |  |
|  | 2. |  | - | + |  |  |  | 2. |  | - | + |  |  |
|  | 3. | - | + |  |  |  |  | 3. | - | + |  |  |  |
|  | 4. |  | + | - |  |  |  | 4. |  | + | - |  |  |
|  | 5. | + |  | - |  |  |  | 5. | + |  | - |  |  |
|  | 6. | - |  | + |  |  |  | 6. | - |  | + |  |  |
| Tip tranzistorja? NPN / PNP | Rezultat preizkusa: dober / poškodovan | Tip tranzistorja? NPN / PNP (darlington) | Rezultat preizkusa: dober / poškodovan |

- Preizkušanje spojnega (JFET) tranzistorja

Za spojni J-FET tranzistor je značilno, da med G in S obstaja PN spoj, ki ga lahko z ohmmetrom normalno preverimo, med D in S pa je upornost kanala v obe smeri  enaka in je med  100W do 200W.

N-kanalni FET: 		Preizkušanje  spojnega FET-a (z ohmmetrom)

P-kanalni FET:

| Oznaka tranzistorja: BF 245 | Polariteta testiranja | Kontrola prevajanja | Oznaka tranzistorja | Polariteta testiranja | Kontrola prevajanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skica z oznako priključkov: | Komb. | G | D | S | (() da ne | Skica z oznako priključkov: | Komb. | G | D | S | (() da ne |
|  | 1. | + | - |  |  |  |  | 1. | + | - |  |  |  |
|  | 2. |  | - | + |  |  |  | 2. |  | - | + |  |  |
|  | 3. | - | + |  |  |  |  | 3. | - | + |  |  |  |
|  | 4. |  | + | - |  |  |  | 4. |  | + | - |  |  |
|  | 5. | + |  | - |  |  |  | 5. | + |  | - |  |  |
|  | 6. | - |  | + |  |  |  | 6. | - |  | + |  |  |
| Tip ? N-kanal / P-kanal | Rezultat preizkusa: dober / poškodovan | Tip ? N-kanal / P-kanal |  |

- Preizkušanje MOSFET tranzistorja

### Za samozaporni MOSFET je značilno, da je kanal pri UGS = 0V popolnoma zaprt, pri prisotni UGS pa se upornost kanala sorazmerno zmanjšuje glede na velikost napetosti (za  N-kanal pozitivna, za P-kanal negativna). Z ohmmetrom je možno delovanje preveriti tako, da vrata G  »nabijemo« z ustreznim nabojem (pozitivni pri N-kanalnem oz. negativni pri P-kanalnem) zatem pa  izmerimo upornost kanala. Pri preverjanju upornosti kanala  je potrebno upoštevati še prisotnost  (prevajanje v eni smeri) antiparalelne diode med D in S.

| Oznaka tranzistorja: BUZ 10 | Polariteta testiranja | Kontrola prevajanja |
| --- | --- | --- |
| Skica z oznako priključkov: | Komb. | G | D | S | (() da ne |
|  | 1. | + | - |  |  |  |
|  | 2. |  | - | + |  |  |
|  | 3. | - | + |  |  |  |
|  | 4. |  | + | - |  |  |
|  | 5. | + |  | - |  |  |
|  | 6. | - |  | + |  |  |
| Rezultat preizkusa: |  |

#### N-kanalni:         P-kanalni:

#### Preizkušanje MOSFET-a

#### a) Z ohmmetrom

b) Z testnim vezjem

#### Preizkušanje IGBT tranzistorja

Za IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) je značilno, da ima vhodni del v izvedbi samozapornega  MOS FETa, izhodni del pa v izvedbi bipolarnega tranzistorja. Zato so tudi priključki primerno označeni (G, C, E). Na ta način IGBT povzema dobre lastnosti MOSFET –a (napetostno krmiljenje, visoka vhodna upornost, manjša vhodna kapacitivnost) in dobre lastnosti bipolarnega tranzistorja (majhna UCE sat.).

Delovanje lahko preverimo enako kot pri samozapornemu MOS FET-u le, da moramo računati z višjim pragom UGE napetosti (5-6 V), ker je odpiranje razdeljeno v dve fazi. Z ohmmetrom ga preizkušamo na enak način kot MOSFET tranzistor.

Preizkušanje IGBT-ja z testnim vezjem:

- Preizkušanje tiristorja - SCR

Tiristor hitro preizkušamo tako, da ohmmeter priključimo med A in K tako, da je pozitivni  potencial ohmmetra na A, nato pa ne da bi prekinili ta tokokrog kratko spojimo še A-G in s tem povzročimo vžig tiristorja. Po odstranitvi povezave med A in G mora tiristor ostati vžgan.

Napaka pri preverjanju je možna, če ohmmeter ne zagotavlja potrebne velikosti toka vžiga, oziroma je držalni tok tiristorja premajhen , kar posledično pomeni, da takoj ko odstranimo povezavo med G in E tiristor ugasne. Po tej metodi preizkušamo večinoma tiristorje z visoko občutljivimi vrati (high sensitivity gate), v nasprotnem primeru pa je potrebno pri preverjanju zagotoviti zadosten tok s pomočjo dodatnega vira (baterija, napajalnik…).

Vezje za preizkušanje tiristorja:

- Preizkušanje triaka

Triac preverjamo podobno kot tiristor, le da ga lahko vžigamo tudi z negativnim tokom IG in v vseh štirih kvadrantih delovanja ( + UA  in + IG ; + UA  in - IG ; -UA  in + IG ; - UA  in - IG ).

Napake pri preverjanju so možne v isti obliki kot pri tiristorju.

7. Preizkušanje GTO  tiristorja (Gate Turn Off)

Delovanje  GTO-ja lahko preizkusimo na improviziranem vezju z bremenom.

Vžig GTOja je poteka s pozitivnim tokovnim impulzom (enako kot pri tiristorju),  »gašenje« pa kje omogočeno z negativnim tokovnim impulzom. Računati je potrebno, da je tok gašenja nekajkrat večji od toka vžiga in je odvisen od velikosti  bremenskega toka, ki ga GTO prevaja.

Vezje za preverjanje delovanja GTO-ja :

# Text boxes

Da – pomeni da PN spoj prevaja (digitalni instrument pokaže  napetost »kolena karakteristike« ( 500-650 mV).

Ne – pomeni, da ni prevajanja (tudi na navišjem območju).

Da – pomeni prevodnost  (digitalni instrument pokaže 500-650 mV).

Da - med D in S,  je v obe smeri enaka upornost !

| Komentar | UGE [V] | UCE ON[V] | ICE[A] |
| --- | --- | --- | --- |
| Napetost odpiranja kanala | UGSodp = |  |  |
| 1. meritev | 9 |  |  |
| 2. meritev | 12 |  |  |

| Komentar | UGS [V] | UDS ON[V] | IDS[A] |
| --- | --- | --- | --- |
| Napetost odpiranja kanala | UGSodp = |  |  |
| 1. meritev | 5 |  |  |
| 2. meritev | 8 |  |  |

| U Napajalna (V) | IVklop (A) | IIzklop (A) | IAK Vklop(mA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

Opomba:

Za meritev toka skozi breme (žarnico)   uporabite interni  ampermeter napajalnika.