# Analiza in sinteza digitalnih vezij

# 10.Vaja:  Sinteza sinhronega števca po diagramu stanj

Na podlagi diagrama stanj in na podlagi izbranih flip-flop-ov naredite sintezo sinhronega števca in preizkusite njegovo delovanje s pomočjo simulacije vezja v EWB programu.  Pri izbiri flip-flop-ov bodite pozorni na aktiven prehod prožilnih impulzov (iz 0 (1 oz. 1(0), kar morate upoštevati pri sintezi vezja. Na podlagi diagrama stanj narišite še časovne digrame za Cp, sinhrone vhode in izhode in izhode Q posameznih flip-flop-ov za vsa stanja, ki jih števec zavzame. Poročilo naj obsega kompletno sintezo vključno z vzbujevalno tabelo flip-flop-ov in postopkom minimizacije logičnega vezja.

Števec naj  bo skonstruiran tako, da bo štel v binarnem 8421 kodu in v sledečem zaporedju: 0( 12( 10( 8( 6( 4( 2( 0( 12(…

To ponazarja tudi sledeči diagram stanj:

## Blokovna shema:

## Sinteza vezja obsega sledeči vrstni red postopkov

- izbira FF (flip-flop-a),

- vzbujevalna tabela FF,

- vzbujevalna tabela za števec (sekvenčno vezje),

- logične enačbe za sinhrone vhode FF

- minimiziranje logičnih enačb (Veitchev diagram),

- logično vezje na podlagi logičnih enačb,

- povezava FF z logičnim vezjem,

preizkus števca na enakem simuliranem vezju s programom EWB5.

- Vzbujevalna tabela števca (primer FF tipa T):

| interval »n« | interval »n+1« | interval »n« |
| --- | --- | --- |
| št. | QD | QC | QB | QA | QD | QC | QB | QA | TD | TC | TB | TA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Karakteristična tabela za T FF:

| T | Qn+1 |
| --- | --- |
| 0 | Qn |
| 1 | /Qn |

- Logične enačbe krmilnih funkcij za FF

- Minimizacija logičnih enačb in pretvorbe

- Simbolno vezje

- Logično vezje in simulacija delovanja v EWB

- Časovni diagram:

# Text boxes

### Vzbujevalna tabela za T FF:

| Qn | Qn+1 | T |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |