# VAJA 4: MULTIMETER, RS232, PC

Besedilo naloge:

- Poveži multimeter preko interfacea na računalnik

- s pomočjo tehniškega navodila za uporabo multimetra ugotovi zmožnost, prednosti in merilne pogreške tega sistema

- izmeri in analiziraj delovanje programatorja pralnega stroja v časovnem področju hitre krivulje programatorja in podaj gra

- izmeri, če multimeter meri pravo efektivno vrednost, to dokaži in ga primerjaj z analognim elektronskim voltmetrom

- izmeri frekvenčno področje merilnika protec 506 in ga primerjaj s specifikacijami iz tehniškega priročnika

Merilno vezje:

Seznam merilnih instrumentiv in pribora:

- osebni računalnik PC 386

- digitalni multimeter

- software

- programator pralnega stroja

- galvanski člen

Rezultati meritev in izračuni:

Najprej smo opravljali meritve na programatorju pralnega stroja. Merili smo pri referenčnih pogojih merilnika (0 – 50°C), temperatura je bila 20°C. Na programatorju smo uporabili priključne sponke C2 in C3 in v električni shemi smo razbrali, da je to v abeli stanj program mencanje (7b). Perioda merjena je bila 360˝, zato smo sampling time nastavili na 4s (4˝x100=400˝). Ko je stikalo v programatorju sklenjeno je napetost na merilniku 0V, ko pa je stikalo razklenjeno, nam merilnik pokaže 3,5V oz. napetost, ki jo mi pripeljemo ( - na upor, + pa na + priključno sponko merilnika, kot nam prikazuje vezje).

Iz priložene tabele za digitalni multimeter smo razbrali, da je pogrešek merilnika, v področju od 10 kHz do 10 MHz, 0,01%(2d.

Merjenje frekvenčnega področja:

meritev opravljamo tako dolgo, dokler nam napetost ne pade za 3dB (=1,41)

| U[V] | f[kHz] |
| --- | --- |
| 2 | 10 |
| 1,893 | 100 |
| 0,59 | 242 |

Meritve efektivnih vrednosti napetosti z osciloskopom, analognim in digitalnim merilnikom:

| signal | osciloskop | analogni merilnik | digitalni merilnik | Crash faktor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sinusni | 2,12 | 2,09 | 1,897 |  |
| trikotni | 1,732 | 1,61 | 1,535 |  |
| pravokotni | 3 | 3,15 | 2,65 |  |

Ugotovili smo, da je analogni merilnik napetosti primeren le merjenje napetosti sinusnih signalov, le tam meri pravo efektivno vrednost napetosti.

Opombe, komentar, varstvo pri delu:

Pri tej vaji je potrebna velika mera pazljivosti, saj imamo opravka z omrežno napetostjo 230V, ki nam vrti motorček na programatorju. Meritev traja 4 minute, zato je potrebno paziti, da se nam digitalni multimeter med meritvijo ne izklopi, ker ima nastavljen avtomatski izklop.

# Text boxes

## Programator

pralnega stroja

Digitalni multimeter

### RS 232 C

PC

MM

C2

C3

+

3,5V