# VAJA 4: MULTIMETER, RS232, PC

Besedilo naloge:

- Poveži multimeter preko interfacea na računalnik
- s pomočjo tehniškega navodila za uporabo multimetra ugotovi zmožnost, prednosti in merilne pogreške tega sistema
- izmeri in analiziraj delovanje programatorja pralnega stroja v časovnem področju hitre krivulje programatorja in podaj gra
- izmeri, če multimeter meri pravo efektivno vrednost, to dokaži in ga primerjaj z analognim elektronskim voltmetrom
- izmeri frekvenčno področje merilnika protec 506 in ga primerjaj s specifikacijami iz tehniškega priročnika

Merilno vezje:

Programator
pralnega stroja
Digitalni multimeter

RS 232 C

PC

MM
C2
C3

   +

3,5V

Seznam merilnih instrumentiv in pribora:

- osebni računalnik PC 386
- digitalni multimeter
- software
- programator pralnega stroja
- galvanski člen

Rezultati meritev in izračuni:

Najprej smo opravljali meritve na programatorju pralnega stroja. Merili smo pri referenčnih pogojih merilnika (0 – 50°C), temperatura je bila 20°C. Na programatorju smo uporabili priključne sponke C2 in C3 in v električni shemi smo razbrali, da je to v abeli stanj program mencanje (7b). Perioda merjena je bila 360˝, zato smo sampling time nastavili na 4s (4˝x100=400˝). Ko je stikalo v programatorju sklenjeno je napetost na merilniku 0V, ko pa je stikalo razklenjeno, nam merilnik pokaže 3,5V oz. napetost, ki jo mi pripeljemo ( - na upor, + pa na + priključno sponko merilnika, kot nam prikazuje vezje).

Iz priložene tabele za digitalni multimeter smo razbrali, da je pogrešek merilnika, v področju od 10 kHz do 10 MHz, 0,01%2d.

Merjenje frekvenčnega področja:
meritev opravljamo tako dolgo, dokler nam napetost ne pade za 3dB ( size 12{ sqrt {2} } {} =1,41)

U[V]	f[kHz]
2	10
1,893	100
0,59	242

Meritve efektivnih vrednosti napetosti z osciloskopom, analognim in digitalnim merilnikom:

signal	osciloskop	analogni merilnik	digitalni merilnik	Crash faktor
sinusni	2,12	2,09	1,897	size 12{ sqrt {2} } {}
trikotni	1,732	1,61	1,535	size 12{ sqrt {3} } {}
pravokotni	3	3,15	2,65	size 12{1} {}

Ugotovili smo, da je analogni merilnik napetosti primeren le merjenje napetosti sinusnih signalov, le tam meri pravo efektivno vrednost napetosti.

Opombe, komentar, varstvo pri delu:
Pri tej vaji je potrebna velika mera pazljivosti, saj imamo opravka z omrežno napetostjo 230V, ki nam vrti motorček na programatorju. Meritev traja 4 minute, zato je potrebno paziti, da se nam digitalni multimeter med meritvijo ne izklopi, ker ima nastavljen avtomatski izklop.