Tematska vprašanja za 1. delni izpit

- Definicija kvocienta izpada in stopnje odpovedi komponente

## KVOCIENT IZPADA=STOPJA ODPOVEDI/ČAS TRAJANJA OBRATOVANJA

STOPNJA ODPOVEDI=ŠT.ODPOVEDANIH ELEMENTOV/ŠT.PREIZKUŠANIH EL

- Izračun MTBF za komponento oz. Napravo

MTBF- SR.ČAS MED DVEMA IZPADOMA

ai=b/b+c

a......obratovalna pripravljenost (za posamezno komponento)

b...... MTBF- SR.ČAS MED DVEMA IZPADOMA

c......MTTR- SR.ČAS IZPADA KOMPONENTE

- Zanesljivost sistema glede na povezavo členov

Trije kriteriji:zanesljivost komponente, zanesljivost sistema glede na povezavo posameznih komponent, obratovalna pripravljenost sisstema.

Komponente so lahko povezane na različne načina: ZAPOREDNO(zanesljivost je tem manjsa čim večje je število komponent)VZPOREDNO(zanesljivost se praviloma poveča, seveda pa morajo biti povezave narejene tako, da izpad ene vzporedne poti ne povzroči izpad celotnega sistema)

- Obvladovanje poznavanja označevanja elektronskih komponent

-s številkami in črkami (govoreča koda p39=0,39pF in negovoreča koda-marking koda Z11-tukaj potrebujemo kataloge)

-z barvno kodo (prvi trije pasovi označujejo mantiso, naslednji pas predstavlja vrednost eksponenta, naslednji pa označuje tolerančno skupino in naslednji vrednost temperaturnega koeficienta)

- Izračun temperaturne odvisnosti parametrov komponent na podlagi temp . koeficienta

RT= R0 *(1+((T- T0 )

Upor ima pri temperaturi 60 C, vrednost 54,4Ω. Kolikšno vrednost ima pri 20 C, če je α=0,004

RT=54,4  T-T0=60-20=40°C    R20=RT/1+ α*40=46,8 Ω

- Značilnosti realnega kondenzatorja (fazne razmere, frekv. odvisnost, izgubni faktor,…)

Izgubni faktor tg(=1/Rp*(*C

Fazni kot je negativen, ker tok prehiteva napetost

Kapacitivna upornost: Xc=1/(*C

Časovna konstanta: (=R*C

Ohmov zakon za trenutne in maks. Vrednosti

Ne velja, velja le za efektivne vrednosti.

- Značilnosti realne tuljave ( fazne razmere, frekv. odvisnost, vrste izgub,…)

Izgubni faktor: tg(=RL/XL             Fazni kot je pozitiven, napetost prehiteva tok.

Induktivna upornoist:XL=(L

Časovna konstanta: (=L/R

Kvaliteta: Q=XL/RL

FAZNE RAZMERE:Velikost inducirane napetosti ui v tuljavi je odvisna od hitrosti spreminjanja toka skozi tuljavo in od velikosti induktivnosti.Glede na sinusno obliko se tok najhitreje spreminja pri prehodu skozi ničelni nivo zato je takrat ui najvišja. Obratno velja da v trenutku ko se tok ne spreminja ni inducirane napetosti. To je vzrok za fazni premik med napetostjo uL in tokom iL.

- Značilnosti zaporednega nihajnega kroga (frekv.  potek impendance in faze, praktični pomen kvalitete Q, kazalčni diagram, izračun f0,…)

- Značilnosti vzporednega nihajnega kroga ( frekv. potek impendance in faze, pasovna širina B, kvaliteta Q,…)

- Medsebojni vpliv dveh tuljav ( medsebojna induktivnost, sklopni faktor – vpliv lege, navijanja)

Pri pravokotni medsebojni legi dveh tuljav magnetnega sklopa teoretično ni, v praksi pa je najmanjši.

- Temperaturna odvisnost PN spoja

Temperaturna odvisnost PN spoja= -2mV/°C (če temperatura raste se za vsako°C prevodna U na PN spoju zniža!!!)

- Vrste diod in glavne značilnosti posameznih vrst

-točkasta (malosignalna z nizko kapacitivnostjo; za usm.vezja v merilnikih in VF za signale)

-univerzalna(za večje tokove in napetosti; za omrežno f in NF področje)

-schotthy (odzivni čas praktično nič!; za VF usmernike)

-zener ( zenerjev efekt,preboj; za stabilizacijo U) supresor dioda; hitra zener

-kapacitivna-varikap (za oscilatorje in v VF krogih)

-PIN (tokovno krmiljen VF upor; za VF področje)

-tunelska (ima območje negativne dif. Upornosti; za hitra VF stikala)

-foto, led, laserska

- Kaj definira SOA diagram pri aktivnih polprevodniških komponentah

*SOA DIAGRAM-nam prikaže mejne vrednosti v katerih bo polprevodnik zanesljivo deloval

- Kaj predstavlja šumno število pri transistorju

ŠUMNO ŠTEVILO TRAZISTORJA-predstavlja razmerje šumne moči na izh. tranzistorja in šumne moči notranje upornosti generatorja F= Pr tr/Pr rg

ŠUMNA MERA F'=10dB Log F in je podana v dB. Pri kompleksnih upornostih šumna mera zavisi le od ohmskega dela impendance.

- Nastavitev in stabilizacija delovne točke transistorja v orientaciji CE in izračun vezja

IZRAČUN DELOVNE TOČKE v orientaciji CE, delovna točka A

Tokovni ojačevalni faktor (=IC/IE

Tokovni ojačevalni faktor (=IC/IB

(=(/1-(

Pojasnitev sprememb toka Ic in napetosti UCE v odvisnosti od krmiljenja z baznim tokom(orientacija CE in ohmsko breme).

- Nevarna področja pri induktivni in kapacitivni obremenitvi transistorja (možne zaščite)

Tu sta dva omejitvena faktorja:-povprečna tmeperatura spoja in sekundarni preboj ali preboj drugega reda. Za kontrolo teh omejitev obstajajo posebno še za močnostne tranzistorje SOAR diagrami iz katerih so razvidne napetostne in tokovne omejitve.

Možne zaščite:

-vzp.vežemo antiparalelno diodo

-zaporedno RC vezje(dobimo iznihavanje-za izmenične)

-vzp. k TR ZD(omejevanje nap.nivoja konice)

- Poznavanje značilnih karakteristik FET, MOSFET transistorjev in  metod preizkušanja

- Poznavanje značilnih karakteristik tiristorja, diaca in triac-a, ter metod preizkušanja

TRIAC dva načina krmiljenja: horizontalni( pri kateri koli napetosti) vertikalni (s tokom spreminjamo Uv)Zanesljivejši način vžiga je hotizontalni.

Tiristor

- Značilnosti  krmiljenja triac-a v posameznih kvadrantih

Štiri kvadrantno krmiljenje triaca: I/III kvadrant večja občutljivost, II/IV –slaba občutljivost

- Posebnosti GTO in IGBT

GTO

-stalna prisotnost Ig

-Ig v reverzni smeri 3~5 večji

-v ugasnjenem stanju zaradi zanesljivosti potrebuje –Ugr

IGTB

-je sestavljen iz MOSFET in bipolarnega tranzistorja; velika Rvh, mala Rizh, visoka prebojna napetost, velika tokovna obremenitev

- Značilnosti Hallovega generatorja

-ploščica polprevodnika, skozi katerega teče tok in ga prebadajo magnetne silnice, da na stranskih priključkih napetost Uh. UH=Rh/d*I*B     Rh…konstanta materiala   B…magnetna gostota

d…debelina ploščice

- Razumevanje značilnih  parametrov operacijskega ojačevalnika

-veliko nap.ojačanje, velika Rvh, mala Rizh, diferenčni vh., enosmerno in izmenično ojačanje, relativno

visoka frekvenčno področje, CMRR

-protifazno ojačanje čim večje, sofazno čim manjše-razmerje CMRR=20logAp/As(dB)

- Razumevanje delovanja operacijskega ojačevalnika glede na vrsto pov. vezave (primeri)

INVERTIRAJOČI				NEIVERTIRAJOČI

SEŠTEVALNIK					                        ODŠTEVALNIK

-U2=U11(R2/R11)+U12(R2/R12)+U13(R2/R13)			-U2=(U11-U12)R2/R1

DIFERENCIATOR			INTEGRATOR  LIMITER(ima dve obratni diodi vzp. z R2)

KOMPARATOR

- Poznavanje in razumevanje pravil Boolove algebre

Bolova algebra pozna samo dve spremenljivki (0,1)nad katerim lahko ob upoštevanju pravil izvajamo sledeče osnovne operacije:  IN, ALI, negacija sopremenljivke

- Poznavanje osnovnih logičnih funkcij(simboli, enačbe, definicije)

De-Morganov izrek

### x=a*b =  x= a+b

### x= a+b  = x=a*b

- Analiziranje oz. sinteza enostavnejšega logičnega vezja

Zapis priblema v obliki diagrama stanj

Zapis tabele prehajanja stanj spominskih celic

Izbrati primerno število in tip flip flopov

Zapis log. Enačb

Zapis minimizirane oblike log.enačb

Zasnova vezja na simbolni ravni

Konstrukcija vezja na osnovi izbranih integriranih vezij

Preizkus vezja

- Poznavanje karakterističnih tabel za flip-flope in razumevanje pomena posam. Vhodov

- Razumevanje delovanja značilnejših sekvenčnih vezij( pom. register, števec, delilnik)

##### POMIKALNI REGISTER

RIPLE ŠTEVEC

BINARNI DELILNIK FREKVENCE

- Značilnosti GAL vezij:

Povezave med posameznimi logičnimi operatorji so realizirane z MOSfet tranzistorji, ki jim pri programiranju definiramo prevodno oz. neprevodno stanje. Posebna lastnost GAL-ov so makro celice, ki jim lahko definiramo funkcijo, izhode pa po potrebi lahko programiramo kot vhode. Gal vezja omogočajo da zaščitimo vsebino pred branjem.

Omogoča večkratno programiranje

Omogoča registrirani in kontrolirani izhod ter krmiljenje izhoda

- Razlika med SRAM in DRAM spominskimi vezji

SRAM : zgrajen je iz FF. Vpisati en bit pomeni ustrezno preklopiti 1 FF.

DRAM : osnovna celica je zgrajena iz enega MOS-a. Podatek se shrani na parazitni kapac med B in C. Potrebno je osveževanje.( razlike : Pri Sram-mu naslovimo podatek v eni potezi, pri Dram-u pa moramo dvakrat naslovit (prvo RAS potem se CAS).  Dram lahko osvežujemo na različne načine:

- Načini osveževanja DRAM-ov

Osveževanje z bralnimi cikli(potrebno je zagotoviti da se vsebina prebere vsaj enkrat v vsaki osvezevalni periodi

Osveževanje s pomočjo periodičnimi vpisovalnimi cikli (kadar v Dram vpisujemo nenehno nove podatke, kateri povozijo stare podatke)

Z periodičnim naslavljanjem vrstic RAS ( DMA krmilnik skrbi, da se pri vseh lokacijah naslovi RAS signal.

Z naslavljanjem stolpcev pred vrsticami (cas pred ras) (kadar pride CAS signal prvi se v Dramu aktivira osvezevalni vezje, katero poskrbi za osveževanje ustrezne vrstice.

- Poznavanje značilnih podatkov za digitalna integr. vezja  in izračun dovoljenih povezav glede na FAN IN in FAN OUT

FAN IN : je število, ki definira enoto obremenitve, to je obremenitev izhoda z enim vhodom log. vezja v okviru iste družine

FAN OUT : je število, ki definira največje dovoljeno število vhodov logičnih vezij, ki se lahko priključijo na en izhod v okviru iste družine

- DAC-digitalno analogni  pretvornik z lestvičastim vezjem

- ADC- analogno digitalni pretvornik na osnovi postopne pretvorbe (blokovna shema in razumevanje delovanja)

- ADC- analogno digitalni pretvornik na osnovi dvojne rampe (blokovna shema in razumevanje delovanja)

# Text boxes

TRIAC

DIAC

A=-R1/R1  A=Auo/1+Auo*(R1/R2*R1)

A=(R2+R1)+1	A=Auo/1+Auo(R1/R!+R2)