## *KVOCIENT IZPADA=STOPJA ODPOVEDI/ČAS TRAJANJA OBRATOVANJA

STOPNJA ODPOVEDI=ŠT.ODPOVEDANIH ELEMENTOV/ŠT.PREIZKUŠANIH EL.

*MTBF-SR.ČAS MED DVEMA IZPADOMA(b)	OBRATOVALNA PRIPRAVLJENOST

MTTR-SR.ČAS IZPADA KOMPONENTE(c)	ai=b/b+c

*Označevanje elektronskih komponent:

-s številkami in črkami (govoreča in markig code)

-z barvno kodo

*TEMPERATURNI KOEFICIENT: RT= R0 *(1+((T- T0 )

*ZNAČILNOSTI REALNEGA KONDENZATORJA:		NADOMESTNA VEZAVA:

Izgubni faktor tg(=1/Rp(C

Fazni kot je negativen,

ker tok prehiteva napetost

Kapacitivna upornost: Xc=1/(C		Časovna konstanta: (=R*C

*ZNAČILNOSTI REALNE TULJAVE:

Izgubni faktor tg(=RL/XL       XL=(L	Časovna konstanta: (=L/R  NADOMESTNO VEZJE

Napetost prehiteva tok, fazni kot je pozitiven

*VZPOREDNI IN ZAPOREDNI NIHAJNI KROG

*Medsebojni vplivi dveh tuljav

*Temperaturna odvisnost PN spoja= -2mV/°C (če temperatura raste se za vsako°C prevodna U na PN spoju zniža!!!)

*Vrste diod in glavne značilnosti:

-točkasta (malosignalna z nizko kapacitivnostjo; za usm.vezja v merilnikih in VF za signale)

-univerzalna(za večje tokove in napetosti; za omrežno f in NF področje)

-schotthy (odzivni čas praktično nič!; za VF usmernike)

-zener ( zenerjev efekt,preboj; za stabilizacijo U) supresor dioda; hitra zener

-kapacitivna-varikap (za oscilatorje in v VF krogih)

-PIN (tokovno krmiljen VF upor; za VF področje)

-tunelska (ima območje negativne dif. Upornosti; za hitra VF stikala)

-foto, led, laserska

*SOA DIAGRAM-nam prikaže mejne vrednosti v katerih bo polprevodnik zanesljivo deloval

*ŠUMNO ŠTEVILO TRAZISTORJA-predstavlja razmerje šumne moči na izh. TR in šumne moči notranje upornosti generatorja F= Pr tr/Pr rg 	ŠUMNA MERA F'=10dB Log F

IZRAČUN DELOVNE TOČKE v orientaciji CE, delovna točka A

Tokovni ojačevalni faktor (=IC/IE

Tokovni ojačevalni faktor (=IC/IB

(=(/1-(

*H PARAMETRI TRANSISTORJA

h11=u1/i1  u2=0-vh. upornost hi	h12=u1/u2  i1=0-nap.povratni vpliv h r

h21=i2/i1  u2=0-i ojačanje faktor h f  h22=i2/u2  i1=0-izh.prevodnost h o

*NEVARNA področja pri L in C obremenitvi TR

Možne zaščite:

-vzp.vežemo antiparalelno diodo

-zaporedno RC vezje

-vzp. k TR ZD

*VRSTE IN ZNAČILNOSTI FET-OV

DIAC, TRIAC,

TRIAC dva načina krmiljenja: horizontalni( pri kateri koli napetosti) vertikalni (s tokom spreminjamo Uv)

Zanesljivejši način vžiga je hotizontalni. Štiri kvadrantno krmiljenje triaca: I/III kvadrant večja občutlji-

Vost, II/IV –slaba občutljivost

TIRISTOR

, GTO

-stalna prisotnost Ig

-Ig v reverzni smeri 3~5 večji

-v ugasnjenem stanju zaradi zanesljivosti potrebuje –Ugr

IGTB

-je sestavljen iz MOSFET in bipolarnega tranzistorja; velika Rvh, mala Rizh, visoka prebojna napetost, velika tokovna obremenitev

Značilnosti Hallovega generatorja

-ploščica polprevodnika, skozi katerega teče tok in ga prebadajo magnetne silnice, da na stranskih priključkih napetost Uh. UH=Rh/d*I*B

*OPERACIJSKI OJAČEVALNIKI

-veliko nap.ojačanje, velika Rvh, mala Rizh, diferenčni vh., enosmerno in izmenično ojačanje, relativno

visoka frekvenčno področje, CMRR

-protifazno ojačanje čim večje, sofazno čim manjše-razmerje CMRR=20logAp/As(dB)

INVERTIRAJOČI				NEIVERTIRAJOČI

SEŠTEVALNIK					ODŠTEVALNIK

-U2=U11(R2/R11)+U12(R2/R12)+U13(R2/R13)			-U2=(U11-U12)R2/R1

DIFERENCIATOR			INTEGRATOR  LIMITER(ima dve obratni diodi vzp. z R2)

KOMPARATOR

OSNOVNI OPERATORJI LOGIČNIH VEZIJ

De-Morganov izrek

### x=a*b =  x= a+b

### x= a+b  = x=a*b

Značilnosti GAL vezij (generic array logic)

- Povezave med posameznimi logičnimi operatorji so realizirane z MOSfet tranzistorji, ki jim pri programiranju definiramo prevodno oz. neprevodno stanje. Posebna lastnost GAL-ov so makro celice, ki jim lahko definiramo funkcijo, izhode pa po potrebi lahko programiramo kot vhode. Gal vezja omogočajo da zaščitimo vsebino pred branjem.

- Omogoča večkratno programiranje

- Omogoča registrirani in kontrolirani izhod ter krmiljenje izhoda

#### Razlika med SRAM in DRAM

- SRAM : zgrajen je iz FF. Vpisati en bit pomeni ustrezno preklopiti 1 FF.

- DRAM : osnovna celica je zgrajena iz enega MOS-a. Podatek se shrani na parazitni kapac med B in C. Potrebno je osveževanje.( razlike : Pri Sram-mu naslovimo podatek v eni potezi, pri Dram-u pa moramo dvakrat naslovit (prvo RAS potem se CAS).  Dram lahko osvežujemo na različne načine:

#### Načini osveževanja DRAM-a

- Osveževanje z bralnimi cikli(potrebno je zagotoviti da se vsebina prebere vsaj enkrat v vsaki osvezevalni periodi

- Osveževanje s pomočjo periodičnimi vpisovalnimi cikli (kadar v Dram vpisujemo nenehno nove podatke, kateri povozijo stare podatke)

- Z periodičnim naslavljanjem vrstic RAS ( DMA krmilnik skrbi, da se pri vseh lokacijah naslovi RAS signal.

- Z naslavljanjem stolpcev pred vrsticami (cas pred ras) (kadar pride CAS           signal prvi se v Dramu aktivira osvezevalni vezje, katero poskrbi za osveževanje ustrezne vrstice.

#### FAN IN in FAN OUT

FAN IN : je število, ki definira enoto obremenitve, to je obremenitev izhoda z enim vhodom log. vezja v okviru iste družine

#### FAN OUT : je število, ki definira največje dovoljeno število vhodov logičnih vezij, ki se lahko priključijo na en izhod v okviru iste družine

##### POMIKALNI REGISTER

RIPLE ŠTEVEC

BINARNI DELILNIK FREKVENCE

DAC z LESTVIČASTIM VEZJEM

ADC na osnovi postopne pretvorbe		ADC na OSNOVI DVOJNE RAMPE

Izračun ojačanja ojačevalnika ob upoštevanju faktorja negativne povratne vezave oz. pozitivne povratne vezave

- Za poz pov vezavo : A(=Au/(1-Au*()

- Za neg pov vezavo : A(=Au/(1+Au*()

Značilnosti delovanja ojačevalnika v različnih razredih A,AB,C,mostična vezava, D,G)

- A > ni popačenja, izkoristek je najmanjši

- B > popačenje zelo veliko, izkoristek je zelo velik

- AB > veliko popačenje, izkoristek je dober

- C > največje popačenje, izkoristek je velik

- MOSTICNA AB > Izhodna moč je 4x večja kot pri protifazni stopnji

- D > Uporablja stikalni režim delovanja tranzistorjev. Izhodna stopnja je enaka AB vendar tranzistorji so krmiljeni preko impulzno širinske modulacije.

- G > uporablja višjo in nižjo napajalno napetost. Do polovice moči uporablja samo nižjo Ucc, pri večjih močeh pa se vključi se napetostni sledilnik (booster), ki je priključen se na višjo napetost.

DRIFT – spreminjanje nap. In tokov zaradi spremembe temperature 1(V/oC ali 1nA/oC (upošt. Za ojač pri DC )

SLEW RATE – Maksimalna hitrost spreminjanja (sledenja )izhodne napetosti

SHANNONOV TEOREM – Frekvenca vzorčenja mora biti vsaj 2x večja od frekvence signala

ZNAČILNE DRUŽINE DIG. VEZIJ:

-Standard TTL (74…) Bipolarna vezja , ki omogočajo srednje hitrosti, večje obremenitve izhodov

-Schottky TTL (74S..) Izboljšani ttl s shottky diodami, večje hitrosti pri enaki izgubni moči

-LOW POWER SCHOTTKY (74LS..) Zmanjšana izgubna moč na račun malo nižje hitrosti

-CMOS (40..)Vezja, ki imajo široko območje napajalne napetosti, visoko zaščito pred motnjami, majhno

izgubno moč, imajo male preklopne hitrosti, malo izhodno moč.

- HC MOS (74HC…) – izbolšana MOS Vezja , večje preklopne hitrosti, manjša izgubna moč

##### Izračun za LED

# Text boxes

Ic

C

L

IZK

VKL

IZK

VKL

R

K.T.

K.T.

DIAC

TRIAC

A=-R1/R1  A=Auo/1+Auo*(R1/R2*R1)

A=(R2+R1)+1	A=Auo/1+Auo(R1/R!+R2)