Analiza in sinteza kombiniranih vezij

#### 15. Vaja: Analiza A/D pretvornika ADC0804

# Temeljito proučite tehnične podatke za A/D-pretvornik ADC0804. Sestavite testno vezje (pazite na pravilno priključitev napajanja in zunanjih komponent) in preverite delovanje na digitalni preizkusni plošči. Delovanje A/D pretvornika preizkusite tako, da na analogni vhod priključite enosmerno napetost v dovoljenem obsegu in na digitalne krmilne vhode  stikala s katerimi krmilite delovanje. Digitalne izhode povežite z osmimi LED-diodami. Na vhodu povečujte  enosmerno napetost v korakih po 0,5V  in pri vsaki nastavitvi preračunajte vrednost digitalnega podatka v izračunano napetost. Izračunano in izmerjeno napetost nato primerjajte in rezultate grafično predstavite v diagramu. V  območju od 0÷5V izvedite 10 meritev in izračunajte kvantizacijsko napako A/D-pretvornika.

Izmerite in izračunajte frekvenco takta fCK pri R= 10 [k in C=150 [pF].

Več podatkov o A/D pretvorniku ADC0804 dobite na spletnem naslovu: http://www.national.com/pf/AD/ADC0804.html.

IZRAČUNI IN REZULTATI MERITEV:

Primer izračuna:

Napajanje A/D pretvornika ADC 0804 je 5V.

V izbranem trenutku je napetost na vhodu vezja npr. 2,6V.

Na digitalnih izhodih so aktivne sledeče LED-diode: D7D6D5D4D3D2D1D0=10000101. Ta podatek lahko razbijemo na dve štiribitni besedi MS = D7D6D5D4= 1000(2) = 8(10) in LS = D3D2D1D0 = 0101(2) = 5(10).

Če te podatke vstavimo v zgornjo enačbo dobimo:

U Napake=  UVH(izmerjena) – U*LED(izračunana)=2,6-2,597 [V]= 2,343 [mV].

U*LED(izračunana)   je izračunana napetost na podlagi binarne vrednosti LED-diod

Tabela za vnos izmerjenih oz. izračunanih veličin:

| Število meritev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UVh(izmerjeno) (mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ULED(izračunano) (mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UNapaka(mV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

CKL

f

1

1

Časovni diagram za konverzijo:

,

Blokovna shema ADC 0804:

7

∙RC

R

100

[k





C

CKL IN

CKL R

A/D

1

R

Izvedba generatorja taktnih impulzov:

Shema testnega vezja:

Razpored priključkov ADC0804:

DESCRIPTION

The ADC0803 family is a series of three CMOS 8-bit successiveapproximation A/D converters using a resistive ladder and

capacitive array together with an auto-zero comparator. Theseconverters are designed to operate with microprocessor-controlledbuses using a minimum of external circuitry. The 3-State output datalines can be connected directly to the data bus.

The differential analog voltage input allows for increased

common-mode rejection and provides a means to adjust the

zero-scale offset. Additionally, the voltage reference input provides ameans of encoding small analog voltages to the full 8 bits ofresolution.

FEATURES

Compatible with most microprocessors

Differential inputs

3-State outputs

Logic levels TTL and MOS compatible

Can be used with internal or external clock

Analog input range 0V to V CC

Single 5V supply

Guaranteed specification with 1MHz clock

APPLICATIONS

Transducer-to-microprocessor interface

Digital thermometer

Digitally-controlled thermostat

Microprocessor-based monitoring and control systems