Analiza in sinteza kombiniranih vezij

#### 15. Vaja: Analiza A/D pretvornika ADC0804
# Temeljito proučite tehnične podatke za A/D-pretvornik ADC0804. Sestavite testno vezje (pazite na pravilno priključitev napajanja in zunanjih komponent) in preverite delovanje na digitalni preizkusni plošči. Delovanje A/D pretvornika preizkusite tako, da na analogni vhod priključite enosmerno napetost v dovoljenem obsegu in na digitalne krmilne vhode stikala s katerimi krmilite delovanje. Digitalne izhode povežite z osmimi LED-diodami. Na vhodu povečujte enosmerno napetost v korakih po 0,5V in pri vsaki nastavitvi preračunajte vrednost digitalnega podatka v izračunano napetost. Izračunano in izmerjeno napetost nato primerjajte in rezultate grafično predstavite v diagramu. V območju od 0÷5V izvedite 10 meritev in izračunajte kvantizacijsko napako A/D-pretvornika.
Izmerite in izračunajte frekvenco takta fCK pri R= 10 [k in C=150 [pF].
Več podatkov o A/D pretvorniku ADC0804 dobite na spletnem naslovu: http://www.national.com/pf/AD/ADC0804.html.

FEATURES
Compatible with most microprocessors
Differential inputs
3-State outputs
Logic levels TTL and MOS compatible
Can be used with internal or external clock
Analog input range 0V to V CC
Single 5V supply
Guaranteed specification with 1MHz clock

APPLICATIONS
Transducer-to-microprocessor interface
Digital thermometer
Digitally-controlled thermostat
Microprocessor-based monitoring and control systems
DESCRIPTION
The ADC0803 family is a series of three CMOS 8-bit successiveapproximation A/D converters using a resistive ladder and
capacitive array together with an auto-zero comparator. Theseconverters are designed to operate with microprocessor-controlledbuses using a minimum of external circuitry. The 3-State output datalines can be connected directly to the data bus.
The differential analog voltage input allows for increased
common-mode rejection and provides a means to adjust the
zero-scale offset. Additionally, the voltage reference input provides ameans of encoding small analog voltages to the full 8 bits ofresolution.

Razpored priključkov ADC0804:

Shema testnega vezja:
Izvedba generatorja taktnih impulzov:
R

1

A/D
CKL R
CKL IN
C



[k
100
R
∙RC
7
,
1
1
f
CKL
IZRAČUNI IN REZULTATI MERITEV:

Blokovna shema ADC 0804:

Časovni diagram za konverzijo:

Primer izračuna:
Napajanje A/D pretvornika ADC 0804 je 5V.
V izbranem trenutku je napetost na vhodu vezja npr. 2,6V.
Na digitalnih izhodih so aktivne sledeče LED-diode: D7D6D5D4D3D2D1D0=10000101. Ta podatek lahko razbijemo na dve štiribitni besedi MS = D7D6D5D4= 1000(2) = 8(10) in LS = D3D2D1D0 = 0101(2) = 5(10).
Če te podatke vstavimo v zgornjo enačbo dobimo:
size 12{U rSub { size 8{ ital "IZHOD"} } =U rSub { size 8{ ital "LED"} } = left ( { {8} over {"16"} } + { {5} over {"256"} } right ) cdot 5V="2,597656 " \[ V \] "in "} {}

        U Napake= UVH(izmerjena) – U*LED(izračunana)=2,6-2,597 [V]= 2,343 [mV].
U*LED(izračunana) je izračunana napetost na podlagi binarne vrednosti LED-diod
Tabela za vnos izmerjenih oz. izračunanih veličin:

Število meritev
UVh(izmerjeno) (mV)
ULED(izračunano) (mV)
UNapaka(mV)