Šolski Center Velenje                                                                    Skupina:B

Višja Strokovna šola

Trg mladosti 3

3320 Velenje

Predmet:  Elektronska vezja in naprave                                                Vaja 12

Datum izvajanja vaje: 19.02.2008                                                      Študent: D. M.

Meritve na A/D pretvorniku

## Besedilo naloge:

- Proučite tehnične podatke za A/D pretvornik

- Sestavite testno vezje (pazite na priključitev)

- Izmerite značilne parametre (neposredno oz. posredno)

- Delovanje A/D pretvornika preizkusite tako, da na analogni vhod priključite enosmerno vhodno napetost v dovoljenem obsegu in na digitalne krmilne vhode ustrezne napetostne nivoje

- Digitalne izhode povežite z 8 LED-diodami

- Izvedite 10 meritev v celotnem območju, obe napetosti vnesite v graf in izračunajte kvantizacijsko napako A/D pretvornika.

## Sheme merilnih vezij:

Vhodni delilnik

## Izračuni in rezultati meritve:

- Izračun pretvorbe:

Vrednost na digitalnih izhodih: 0011 0011

UREF =  4,71V

- Tabela za vnos izmerjenih oz. izračunanih veličin:

| Št. meritev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uvh (V) | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| ULED (V) | 0 | 0,495 | 0,973 | 1,74 | 1,946 | 2,423 | 3,006 | 3,451 | 3,947 | 4,543 | 4,68 |
| Unapake (V) | 0 | 0,005 | 0,027 | 0,24 | 0,054 | 0,077 | 0,006 | 0,049 | 0,053 | 0,053 | 0,32 |

- Graf primerjave izračunane in izmerjene vrednosti

| Št. meritve | Digitalni izhodi | MS | LS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0000 0000 | 0 | 0 |
| 2 | 0001 1011 | 1 | 11 |
| 3 | 0011 0101 | 3 | 5 |
| 4 | 0101 1111 | 5 | 15 |
| 5 | 0110 1010 | 6 | 10 |
| 6 | 1000 0100 | 8 | 4 |
| 7 | 1011 1111 | 11 | 15 |
| 8 | 1011 1100 | 15 | 12 |
| 9 | 1101 0111 | 13 | 7 |
| 10 | 1111 0111 | 15 | 7 |
| 11 | 1111 1111 | 15 | 15 |

## Komentar:

Po priloženem načrtu smo sestavili testno vezje, kateremu smo na analognem vhodu spreminjal napetost od 0 do 5V, ter opazoval stanje LED diod na izhodu A/D pretvornika. Glede na stanje LED diod smo preračunali velikost napetosti.

# Text boxes

R

R3

0-25V

A/D pretvornik

C

R2