Analiza in sinteza posebnih vezij

#### 18. Vaja: Meritve na frekvenčnem sintetizatorju s PLL vezjem CD 4046

Projektirajte frekvenčni sintetizator, ki bo omogočal generiranje signalov oktavnih frekvenc (1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz) in preizkusite delovanje vezja na prototipni plošči.

Navodila za delo:

- Iz obrazcev za izračun frekvence dimenzionirajte VCO in izračunajte vrednosti uporov R1, R2 in kondenzatorja C1 tako, da bo VCO lahko deloval v frekvenčnem področju od približno 800 Hz do vsaj 33 kHz.

Sestavite vezje in izmerite vhodno/izhodno karakteristiko napetostno krmiljenega oscilatorja (VCO). Preverite ustreznost fmin in  fmax in po potrebi korigirajte vrednosti Rx1, Rx2 in C4 .

Meritev frekvenčnega razpona VCO-ja

| UVh [V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fIzh VCO[Hz] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Dimenzionirajte komponenti nizkopropustnega filtra R in C tako, da se glajena napetost na izhodu filtra oz. frekvenca VCO-ja v najslabšem primeru (najnižja frekvenca) ne bo spreminjala za več kot 0,5%.

Vhodni signal frekvence 1 kHz nastavite na  generatorju kot vir izhodiščne frekvence.

- Izmerite frekvenco izhodnega signala frekvenčnega sintetizatorja pri izbranih kombinacijah na izhodih Johnsonovega števca kot delilnika frekvence. Na kanalu Y1 opazujte vhodni signal (1 kHz), na kanalu Y2 pa izhodni signal iz VCO-ja in ju med sabo primerjajte.

Frekvenčni sintetizator- PLL vezje z delilnikom (števec)

Blok shema frekvenčnega sintetizator-ja

# 1. IZRAČUNI IN REZULTATI MERITEV:

VCO-ja mora zagotoviti frekvence v sledečem obsegu:

fvh min= 1 kHz   in      fmax= 32 kHz

fmin* je najnižja frekvenca VCO-ja

fmax* je najvišja frekvenca VCO-ja

Projektiramo po metodi s frekvenčnim OFFSET-om:

fmin*< fmin      fmin*= 500 [Hz]   fmax*> fmax    fmax*= 40 [kHz]

Iz diagrama za dimenzioniranje VCO-ja in pri izbranih pogojih UDD=15 [V],

fo in RX1= 10 k( odčitajte iz vrednost za C1 ( 4,7 nF).

Glede na razmerje:   ustreza razmerje upornostiRX2=  1 M(

Nizko prepustni  filter:                                                        Diagram za dimenzioniranje VCO-ja

Zahtevana je valovitost: (UC= 0,5%

Izberemo: C=0,33[(F] in izračunamo

R=0,2s/_____= _____ [k(] ( ____[k(]

Ocena potrebnega časa da se fazna zanka ujame:

t(5((=5(RC=_______=_____ [s]

Tabela za vnos izmerjenih izhodnih frekvenc sintetizatorja:

| Izhod delilnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fIzh [Hz] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Časovni diagrami signala  iz VCO-ja pri različnem delilnem razmerju:

# Text boxes

Karakteristika VCO-ja:

Razpored priključkov in funkcijska shema CD 4040

CD 4040

Pogoji:

Rx1=R1, Rx2=(

Preverjanje mejnih frekvenc VCO-ja: