Analiza in sinteza posebnih vezij

#### 18. Vaja: Meritve na frekvenčnem sintetizatorju s PLL vezjem CD 4046
Projektirajte frekvenčni sintetizator, ki bo omogočal generiranje signalov oktavnih frekvenc (1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz) in preizkusite delovanje vezja na prototipni plošči.
Navodila za delo:
Iz obrazcev za izračun frekvence dimenzionirajte VCO in izračunajte vrednosti uporov R1, R2 in kondenzatorja C1 tako, da bo VCO lahko deloval v frekvenčnem področju od približno 800 Hz do vsaj 33 kHz.
Sestavite vezje in izmerite vhodno/izhodno karakteristiko napetostno krmiljenega oscilatorja (VCO). Preverite ustreznost fmin in fmax in po potrebi korigirajte vrednosti Rx1, Rx2 in C4 .

 Meritev frekvenčnega razpona VCO-ja

UVh [V]
fIzh VCO[Hz]

Karakteristika VCO-ja:

Dimenzionirajte komponenti nizkopropustnega filtra R in C tako, da se glajena napetost na izhodu filtra oz. frekvenca VCO-ja v najslabšem primeru (najnižja frekvenca) ne bo spreminjala za več kot 0,5%.
size 12{τ= ital "RC" approx { {"50"%T rSub { size 8{"max" "." } } } over {% "." _ ital "spremembe"} } } {} size 12{T rSub { size 8{"max" "." } } = { {1} over {f rSub { size 8{"min" "." } } } } } {}
Vhodni signal frekvence 1 kHz nastavite na generatorju kot vir izhodiščne frekvence.
Izmerite frekvenco izhodnega signala frekvenčnega sintetizatorja pri izbranih kombinacijah na izhodih Johnsonovega števca kot delilnika frekvence. Na kanalu Y1 opazujte vhodni signal (1 kHz), na kanalu Y2 pa izhodni signal iz VCO-ja in ju med sabo primerjajte.

 Frekvenčni sintetizator- PLL vezje z delilnikom (števec)

CD 4040

 Blok shema frekvenčnega sintetizator-ja

Razpored priključkov in funkcijska shema CD 4040

# 1. IZRAČUNI IN REZULTATI MERITEV:
Pogoji:
size 12{"10"` \[ k %OMEGA \] <= R size 8{1} <= 1` \[ M %OMEGA \] } {}
size 12{"10"`` \[ k %OMEGA \] <= R size 8{2} <= 1` \[ M %OMEGA \] } {}
size 12{"100" ital "pF" <= C size 8{1} <= "10" ital "nF"} {} Rx1=R1, Rx2=

Preverjanje mejnih frekvenc VCO-ja:

size 12{f size 8{"min"}= { {1} over { ital "Rx" size 8{2} \( C size 8{f}+"32" ital "pF" \) } } = { {1} over {~~~~~~~} } ="______"` \[ ital "Hz" \] } {} size 12{f size 8{"max"}= { {1} over { ital "Rx" size 8{1} \( C rSub { size 8{f} } +"32" ital "pF" \) } } +f size 8{"min"}="____"` \[ ital "Hz" \] } {}
VCO-ja mora zagotoviti frekvence v sledečem obsegu:
fvh min= 1 kHz in fmax= 32 kHz

fmin* je najnižja frekvenca VCO-ja
fmax* je najvišja frekvenca VCO-ja

Projektiramo po metodi s frekvenčnim OFFSET-om:
 fmin*< fmin fmin*= 500 [Hz] fmax*> fmax fmax*= 40 [kHz]

size 12{f rSub { size 8{o} } = { {f rSub { size 8{"min"} } rSup { size 8{*} } +f rSub { size 8{"max"} } rSup { size 8{*} } } over {2} } = { {"40" ital "kHz"+"500" ital "Hz"} over {2} } approx "20"` \[ ital "kHz" \] } {}

Iz diagrama za dimenzioniranje VCO-ja in pri izbranih pogojih UDD=15 [V],
 fo in RX1= 10 k odčitajte iz vrednost za C1 ( 4,7 nF).

Glede na razmerje: size 12{ { {f rSub { size 8{"max"} } } over {f rSub { size 8{"min"} } } } ="80"} {} ustreza razmerje upornosti size 12{ { {R rSub { size 8{x2} } } over {R rSub { size 8{x} rSub { size 8{1} } } } } approx "100" drarrow } {} RX2= 1 M

Nizko prepustni filter: Diagram za dimenzioniranje VCO-ja

Zahtevana je valovitost: UC= 0,5%

size 12{τ= ital "RC"= { {"50"% ital "Tnajdaljši"} over {%ΔU size 8{C}v`` ital "eni"` ital "periodi"} } } {}

size 12{τ= ital "RC"= { {"50"% { {1} over {f size 8{"min"}} } } over {0,5%} } = { {~~~~~~} over {~~~} } =0,2` \[ s \] } {}

Izberemo: C=0,33[F] in izračunamo
R=0,2s/_____= _____ [k]  ____[k]

Ocena potrebnega časa da se fazna zanka ujame:
t5=5RC=_______=_____ [s]

Tabela za vnos izmerjenih izhodnih frekvenc sintetizatorja:

Izhod delilnika
fIzh [Hz]

Časovni diagrami signala iz VCO-ja pri različnem delilnem razmerju: