Analiza aktivnih analognih vezij

#### 12. Vaja: Meritve na operacijskem ojačevalniku

# Uporabite merilni modul z operacijskim ojačevalnikom LM 741 oz. TL 081 in izberite pripadajoče upore  tako, da bo ojačanje okrog 40 dB (100) – npr. R1  = 470 (  in  R2  = 47 k(.

# 1. Sestavite merilno vezje za neinvertirajoči ojačevalnik in za oba  čipa izmerite :

- Izmerite maksimalen vhodni nivo signala,

- Izmerite mejno frekvenco,

- izmerite tranzitno frekvenco,

- posnemite fazno karakteristiko (vsaj 5 meritev),

- iz karakteristike določite frekvenco dominantnega pola,

- izmerite hitrost sledenja izhodne napetosti SR

# 2. Sestavite merilno vezje za invertirajoči ojačevalnik in za oba  čipa izmerite :

- Izmerite mejno frekvenco,

- izmerite tranzitno frekvenco,

- posnemite fazno karakteristiko (vsaj 5 meritev).

# Navodila za delo:

### Izračuni:

- za izbrane vrednosti uporov izračunajte ojačenje Au neinvertirajočega oz. inverirajočega operacijskega ojačevalnika ((A741 in TL081),

- izračunajte vrednost upornosti R za kompenzacijo mirovnega toka na izhodno napetost,

- iz frekvenčne karakteristike ojačenja izračunajte produkt GBW,

- iz odziva na vzbujanje s pravokotnimi impulzi izračunajte strmino izhodne napetosti- slew rate SR.

### Meritve:

- Na generatorju izberite sinusni signal frekvence 1kHz in nastavite takšen amplitudni nivo, da signal na izhodu operacijskega ojačevalnika ne bo popačen - zapišite maksimalni vhodni nivo,

- izmerite mejno frekvenco fm  (-3dB),

- izmerite tranzitno frekvenco fT    Uizh(dB) = Uvh(dB),

- izberite glede na logaritemsko porazdelitev primerne frekvence*, in pri njih izmerite nivo izhodne napetosti, fazni kot, ter izračunajte ojačanje,

- narišite frekvenčno in fazno karakteristiko neinvertirajočega in inverirajočega ojačevalnika (LM741 in TL081),

- izmerite SR faktor za operacijska ojačevalnika LM741 in TL081    (),

- iz karakteristike ocenite  frekvenco dominantnega pola fDP za oba operacijska ojačevalnika in sicer na sledeči način:

- V  karakteristiko ojačanja vrišite vodoravno asimptoto v višini podanega ojačanja A0 (npr. 105dB),

- skozi značilni točki pri fm  in fT narišite premico in jo podaljšajte navzgor do presečišča z asimptoto  A0 ,

c)     označite presečišče kot frekvenco dominantnega pola fDP.

Izbrane vrednosti: R1=_____[(]; R2=_____[(]

IZRAČUNI IN REZULTATI MERITEV:

Merilno vezje

Tabela za vnos izmerjenih oz. izračunanih veličin:

| Operacijski ojačevalnik LM741 |
| --- |
| f [Hz] |  |  |  |  | fm |  |  |  |  |  |  | fT |
| UVh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UIzh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( [ (] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operacijski ojačevalnik TL081 |
| f [Hz] |  |  |  |  | fm |  |  |  |  |  |  | fT |
| UVh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UIzh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( [ (] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Amplitudno-frekvenčna karakteristika neinvertirajočega operacijskega ojačevalnika (A741 in TL081:

Fazno-frekvenčna karakteristika neinvertirajočega operacijskega ojačevalnika LM741 in TL081:

b) Invertirajoči operacijski ojačevalnik:

;;

;	 	;

; 		.

Merilno vezje

Tabela za vnos izmerjenih oz. izračunanih veličin:

| Operacijski ojačevalnik LM741 |
| --- |
| f [Hz] |  |  |  |  | fm |  |  |  |  |  |  | fT |
| UVh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UIzh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( [ (] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Operacijski ojačevalnik TL081 |
| f [Hz] |  |  |  |  | fm |  |  |  |  |  |  | fT |
| UVh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UIzh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( [ (] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Amplitudno-frekvenčna karakteristika invertirajočega operacijskega ojačevalnika LM741 in TL081:

Fazno-frekvenčna karakteristika invertirajočega operacijskega ojačevalnika (A741 in TL081:

Izmerjene vrednosti značilnejših parametrov:

Za LM741		                                           Za TL081

;               ;

;          ;

;	         .

# Text boxes

Osnovni podatki za operacijski ojačevalnik (A741:

Rvh= 2 [M(] Uoff set= 2 [mV]   Ioff set= 20 [nA]   IBiast= 80 [nA] Ao  = 2(105 (pri RBreme >2 [k(])	 CMMR= 90 [dB]

SR= 0,5 [V/(s] (pri RBreme >2 [k(])

GBW= 1,5 [MHz]     tr= 0,3[(s]    U napajanje max.= +-15[V]

Ostali podatki za operacijska ojačevalnik (A741 so na naslovu:

http://www.ti.com/sc/docs/products/analog/ua741.html

### Osnovni podatki za operacijski ojačevalnik TL081:

Rvh= 1012 [(]  Uoff set= 3 [mV]  Ioff set= 5 [pA]  IBiast= 20 [pA]

Ao  = 1(105 (pri RBreme >2 [k(])	CMMR= 86 [dB]

SR= 16 [V/(s] (pri RBreme >2 [k(])

GBW= 4 [MHz]   tr= 0,1[(s] 	U napajanje max.= +-18 [V]

### Ostali podatki za operacijska ojačevalnik TL081 so na naslovu:

http://www.ti.com/sc/docs/products/analog/tl081.html

a) Neinvertirajoči operacijski ojačevalnik:

;;

;;

;.