Analiza aktivnih analognih vezij

12. Vaja: Meritve na operacijskem ojačevalniku

Uporabite merilni modul z operacijskim ojačevalnikom LM 741 oz. TL 081 in izberite pripadajoče upore tako, da bo ojačanje okrog 40 dB (100) – npr. R1 = 470  in R2 = 47 k.
 1. Sestavite merilno vezje za neinvertirajoči ojačevalnik in za oba čipa izmerite :
- Izmerite maksimalen vhodni nivo signala,
- Izmerite mejno frekvenco,
- izmerite tranzitno frekvenco,
- posnemite fazno karakteristiko (vsaj 5 meritev),
- iz karakteristike določite frekvenco dominantnega pola,
- izmerite hitrost sledenja izhodne napetosti SR
2. Sestavite merilno vezje za invertirajoči ojačevalnik in za oba čipa izmerite :
- Izmerite mejno frekvenco,
- izmerite tranzitno frekvenco,
- posnemite fazno karakteristiko (vsaj 5 meritev).

Navodila za delo:
 Izračuni:
- za izbrane vrednosti uporov izračunajte ojačenje Au neinvertirajočega oz. inverirajočega operacijskega ojačevalnika (A741 in TL081),
- izračunajte vrednost upornosti R za kompenzacijo mirovnega toka na izhodno napetost,
- iz frekvenčne karakteristike ojačenja izračunajte produkt GBW,
- iz odziva na vzbujanje s pravokotnimi impulzi izračunajte strmino izhodne napetosti- slew rate SR.

 Meritve:
- Na generatorju izberite sinusni signal frekvence 1kHz in nastavite takšen amplitudni nivo, da signal na izhodu operacijskega ojačevalnika ne bo popačen - zapišite maksimalni vhodni nivo,
- izmerite mejno frekvenco fm (-3dB),
- izmerite tranzitno frekvenco fT Uizh(dB) = Uvh(dB),
- izberite glede na logaritemsko porazdelitev primerne frekvence*, in pri njih izmerite nivo izhodne napetosti, fazni kot, ter izračunajte ojačanje,
- narišite frekvenčno in fazno karakteristiko neinvertirajočega in inverirajočega ojačevalnika (LM741 in TL081),
- izmerite SR faktor za operacijska ojačevalnika LM741 in TL081 ( size 12{ ital "SR"= { {ΔU rSub { size 8{ ital "izh"} } } over {Δt} } } {} ),
- iz karakteristike ocenite frekvenco dominantnega pola fDP za oba operacijska ojačevalnika in sicer na sledeči način:
1. V karakteristiko ojačanja vrišite vodoravno asimptoto v višini podanega ojačanja A0 (npr. 105dB),
2. skozi značilni točki pri fm in fT narišite premico in jo podaljšajte navzgor do presečišča z asimptoto A0 ,
c) označite presečišče kot frekvenco dominantnega pola fDP.

Osnovni podatki za operacijski ojačevalnik TL081:

Rvh= 1012 [] Uoff set= 3 [mV] Ioff set= 5 [pA] IBiast= 20 [pA]
Ao = 1105 (pri RBreme >2 [k])	CMMR= 86 [dB]
SR= 16 [V/s] (pri RBreme >2 [k])
GBW= 4 [MHz] tr= 0,1[s]	U napajanje max.= +-18 [V]

Ostali podatki za operacijska ojačevalnik TL081 so na naslovu:
http://www.ti.com/sc/docs/products/analog/tl081.html
Osnovni podatki za operacijski ojačevalnik A741:

Rvh= 2 [M] Uoff set= 2 [mV] Ioff set= 20 [nA] IBiast= 80 [nA] Ao = 2105 (pri RBreme >2 [k])	CMMR= 90 [dB]
SR= 0,5 [V/s] (pri RBreme >2 [k])
GBW= 1,5 [MHz] tr= 0,3[s] U napajanje max.= +-15[V]

Ostali podatki za operacijska ojačevalnik A741 so na naslovu:
http://www.ti.com/sc/docs/products/analog/ua741.html

Izbrane vrednosti: R1=_____[]; R2=_____[]

IZRAČUNI IN REZULTATI MERITEV:
 a) Neinvertirajoči operacijski ojačevalnik:
size 12{K rSub { size 8{p} } = { {R rSub { size 8{1} } } over {R rSub { size 8{1} } +R rSub { size 8{2} } } } ="______"} {} ; size 12{R approx { {R rSub { size 8{1} } cdot R rSub { size 8{2} } } over {R rSub { size 8{1} } +R rSub { size 8{2} } } } ="________"} {} ;
size 12{A rSub { size 8{μA"741"} } = { {A rSub { size 8{0} } } over {1+A rSub { size 8{0} } cdot K rSub { size 8{p} } } } ="____________"} {} ; size 12{A rSub { size 8{ ital "TL""081"} } = { {A rSub { size 8{0} } } over {1+A rSub { size 8{0} } cdot K rSub { size 8{p} } } } ="____________"} {} ;
size 12{A rSub { size 8{μA"741"} } \( ital "dB" \) ="20""log"A rSub { size 8{μA"741"} } ="_________"} {} ; size 12{A rSub { size 8{ ital "TL""081"} } \( ital "dB" \) ="20""log"A rSub { size 8{ ital "TL""081"} } ="_________"} {} .
Merilno vezje

Tabela za vnos izmerjenih oz. izračunanih veličin:

Operacijski ojačevalnik LM741
f [Hz]					fm					fT
UVh[dB]
UIzh[dB]
Au[dB]
 [ ]
Operacijski ojačevalnik TL081
f [Hz]					fm					fT
UVh[dB]
UIzh[dB]
Au[dB]
 [ ]

Amplitudno-frekvenčna karakteristika neinvertirajočega operacijskega ojačevalnika A741 in TL081:

Fazno-frekvenčna karakteristika neinvertirajočega operacijskega ojačevalnika LM741 in TL081:

b) Invertirajoči operacijski ojačevalnik:
size 12{K rSub { size 8{p} } = { {R rSub { size 8{1} } } over {R rSub { size 8{2} } } } ="______"} {} ; size 12{R approx { {R rSub { size 8{1} } cdot R rSub { size 8{2} } } over {R rSub { size 8{1} } +R rSub { size 8{2} } } } ="________"} {} ;
size 12{A rSub { size 8{ ital "TL""081"} } = - { {A rSub { size 8{0} } } over {1+A rSub { size 8{0} } cdot K rSub { size 8{p} } } } ="____________"} {} ;	size 12{A rSub { size 8{μA"741"} } = - { {A rSub { size 8{0} } } over {1+A rSub { size 8{0} } cdot K rSub { size 8{p} } } } ="____________"} {} ;
size 12{A rSub { size 8{ ital "TL""081"} } \( ital "dB" \) = - "20""lg"A rSub { size 8{ ital "TL""081"} } ="_________"} {} ;	size 12{A rSub { size 8{μA"741"} } \( ital "dB" \) = - "20""lg"A rSub { size 8{μA"741"} } ="_________"} {} .

Merilno vezje

Tabela za vnos izmerjenih oz. izračunanih veličin:

Operacijski ojačevalnik LM741
f [Hz]					fm					fT
UVh[dB]
UIzh[dB]
Au[dB]
 [ ]
Operacijski ojačevalnik TL081
f [Hz]					fm					fT
UVh[dB]
UIzh[dB]
Au[dB]
 [ ]

Amplitudno-frekvenčna karakteristika invertirajočega operacijskega ojačevalnika LM741 in TL081:

Fazno-frekvenčna karakteristika invertirajočega operacijskega ojačevalnika A741 in TL081:

Izmerjene vrednosti značilnejših parametrov:

Za LM741	Za TL081

size 12{ ital "SR" rSub { size 8{μA"741"} } = { {ΔU rSub { size 8{ ital "izh"} } } over {Δt} } = { {~~~} over {} } ="_______" left [ { {V} over {μs} } right ]} {} ; size 12{ ital "SR" rSub { size 8{ ital "TL""081"} } = { {ΔU rSub { size 8{ ital "izh"} } } over {Δt} } = { {~~~} over {} } ="_______" left [ { {V} over {μs} } right ]} {} ;

size 12{f rSub { size 8{T} rSub { size 8{μA"741"} } } "==" { {~~~} over {} } \[ ital "kHz" \] ;`f rSub { size 8{D} rSub { size 8{μA"741"} } } "==" { {~~~} over {} } \[ ital "Hz" \] } {} ; size 12{f rSub { size 8{T} rSub { size 8{ ital "TL""081"} } } "==" { {~~~} over {} } \[ ital "kHz" \] ;~f rSub { size 8{D} rSub { size 8{ ital "TL""081"} } } "==" { {~~~} over {} } \[ ital "Hz" \] } {} ;

size 12{U rSub { size 8{ ital "izh""max" "." +{}} rSub { size 8{μA"741"} } } ="____" \[ V \] ;`U rSub { size 8{ ital "izh""max" "." - {}} rSub { size 8{μA"741"} } } ="____" \[ V \] } {} ;	size 12{U rSub { size 8{ ital "izh""max" "." +{}} rSub { size 8{ ital "TL""081"} } } ="____" \[ V \] ;~U rSub { size 8{ ital "izh""max" "." - {}} rSub { size 8{ ital "TL""081"} } } ="____" \[ V \] } {} .