Analiza aktivnih analognih vezij

#### 13. Vaja: Meritve na primerjalniku v izvedbi z operacijskim ojačevalnikom

# Uporabite modul z operacijskim ojačevalnikom in izberite upore R1, R2 (470 ( do 2,2 k(), R3a  (2,2 k( do 33 k(), R3b  (47 k( do 100 k(),  ter  sestavite merilno vezje za:

# enonivojski primerjalnik (komparator) s histerezo,

# dvonivojski (okenski) primerjalnik.

# Opravite analizo delovanja vezja,  nastavite primerne preklopne nivoje in s spreminjanjem upora v povratni vezavi opazujte vpliv histereze.

### Izračuni:

Za enonivojski primerjalnik na podlagi  izbranih vrednosti uporov izračunajte pričakovani vklopni in izklopni nivo vhodne napetosti, ter histerezo  primerjalnika.

### Meritve:

- na stabiliziranem napajalniku nastavite primeren referenčni nivo (npr. 0,5 ÷ 3V)

- izmerite zgornji in spodnji  preklopni (referenčni) nivo vhodne napetosti ter histerezo.  Na generatorju izberite trikotno obliko signala in mu dodajte enosmerno komponento (DC offset). Histerezo opazujte pri vsaj dveh različnih vrednostih upora R3) ,

- analizirajte pravilnost odziva LED-diod na izhodu in praktične možnosti uporabe primerjalnika (odločitveno vezje, hitra kontrola izmerjenih vrednosti, PWM modulator,…)

- izmerite vklopni in izklopni nivo vhodne napetosti in histerezo dvonivojskega (okenskega) primerjalnika (trikotni vhodni signal),

- analizirajte uporabnost dvonivojskega primerjalnika v smislu zaznavanja podnapetosti in nadnapetosti.

# Navodila za izvedbo meritev:

- Na referenčnem vhodu enonivojskega primerjalnika s histerezo nastavite primerno enosmerno referenčno napetost (med 0,5V÷ 3V pozitivne ali negativne napetosti)  na drugem vhodu pa trikotni signal z dodatkom enosmerne napetosti (DC offset). Prerišite oscilograma vhodne in izhodne napetosti  in v isti diagram vrišite še nivo referenčne napetosti. Sonde osciloskopa priklopite na vezje primerjalnika tako, da na prvem kanalu opazujete vhodni signal, na drugem pa napetost na izhodu oz. bolje napetostni potencial na pozitivnem vhodu operacijskega ojačevalnika. Histerezo lahko opazujete tudi v XY režimu in primerjajte izmerjeno vrednost z izračunano.

- Pri dvonivojskem (okenskem) primerjalniku nastavite nižji referenčni nivo URef min na vrednost med 0,5 in 1,5 V,  ter  višji referenčni nivo URef  max na vrednost med 2 in 3 V. Na vhod okenskega primerjalnika nastavite sinusni ali trikotni signal dovolj velike amplitude v smislu preseganja referenčnih nivojev. Prerišite oscilograma vhodne in izhodne napetosti za sinusni oz. trikotni signal in v isti diagram vrišite še nivo referenčne napetosti. S spreminjanjem amplitude vhodnega signala opazujte odziva na izhodih operacijskih ojačevalnikov.

### IZRAČUNI IN REZULTATI MERITEV:

a) Enonivojski primerjalnik (komparator) s histerezo:

R1=_____[(]; R2=_____[(]; R3a=_____[(]; R3b=_____[(];

;

;

[V];

Vezalni načrt primerjalnika s histerezo:

Oscilogram UVh/UIzh pri R3a =_________        	          Oscilogram UVh/UIzh pri R3b =__________

Oscilogram histereze pri R3a in R3b (XY režim)

Vezalni načrt dvonivojskega (okenskega) primerjalnika:

## Oscilogram UVh/UIzh pri trikotni  vhodni napetosti             Oscilogram pri UVh/UIzh  (izhod napetost postane trikotna)

Oscilogram histereze (XY režim)

# Text boxes

[V];

[V];

[V].

b) Dvonivojski (okenski) primerjalnik (komparator):

R1=_____[(];

.