Šolski Center Velenje                                                                    Skupina:B

Višja Strokovna šola

Trg mladosti 3

3320 Velenje

Predmet:  Elektronska vezja in naprave                                                Vaja 14

Datum izvajanja vaje: 12.02.2008                                                      Študent: Davorin Mijatović

Meritve na primerjalniku

## Besedilo naloge

Izberite upore R1, R2 in R3, ter z operacijskim ojačevalnikom ((741 sestavite merilno vezje:

  - enonivojski primerjalni s histerezo

  - dvonivojski primerjalnik

Za izbrane upore izračunajte vklopni in izklopni nivo napetosti ter histerezo za oba primerjalnika.

## Shema merilnega vezja

- Enonivojski primerjalnik s histerezo

- Dvonivojski primerjalnik

R1=470(; R2=470(; R3=2,5k(

## Rezultati

- Enonivojski primerjalnik s histerezo

Usp NIVO = 1,6V; Uzg NIVO = 5V

H = Uzg NIVO – Usp NIVO = 5V – 1,6V = 3,4V

f = 500Hz

Y1 = 1V

Y2 = 1V

X = 500μs

Oscilogram izhodne napetosti

Vklopimo OFFSET, ga spreminjamo in LED diode izmenično gorijo.

- Dvonivojski primerjalnik ( ALARMIRANJE )

Uref MAX = 5V; Uref MIN = 1V

H = Uref MAX - Uref MIN = 5V - 1V = 4V

Y1 = 5V

Y2 = 5V

X = 500μs

Oscilogram izhodne napetosti

Nastavimo spodnji in zgornji nivo za alarmiranje.

## Opis merilne metode

Na referenčnem vhodu enonivojskega primerjalnika smo nastavili primerno enosmerno referenčno napetost (med 0,5V÷ 3V pozitivne ali negativne napetosti), na drugem vhodu pa trikotni signal z dodatkom enosmerne napetosti (DC offset). Za enonivojski primerjalnik smo izračunali pričakovani vklopni in izklopni nivo vhodne napetosti, analizirali smo pravilnost odziva LED-diod na izhodu in praktične možnosti uporabe primerjalnika.

.