Analiza pasivnih elektronskih vezij

1.Vaja: Meritve na RC in CR vezju

### Meritve na RC vezju

Izberite upor (1 kΩ ÷ 10 kΩ)  in kondenzator (10 nF÷ 0,1 μF) in sestavite RC vezje, ter opravite sledeče meritve:

- na generatorju nastavite  primerni nivo sinusnega vhodnega signala (npr. 0 dB) in s  spreminjanjem frekvence  signala na generatorju poiščite mejno frekvenco fm vezja (3 dB),

- na podlagi primerne nastavitve frekvenc*  izmerite nivoje izhodne napetosti (v dB) in fazni kot ( ± φ) med vhodno in izhodno napetostjo,

- opravite  od 5 do 10 meritev in sicer več v tistem delu, kjer se vrednosti močneje-hitreje spreminjajo,

- rezultate vnesite  v logaritemsko mrežo in narišite napetostno in fazno karakteristiko,

- v obeh karakteristikah označite  mejno frekvenco fm vezja (-3dB, 45o),

- iz napetostne karakteristike ocenite  približno strmino slabljenja izhodnega signala (v dB/okt. ali dB/dek.),

- narišite kazalčni diagram pri mejni frekvenci.

*  Za meritev izbirajte take frekvence, ki so enostavno razvidne iz logaritemske porazdelitve (npr.: 1 kHz, 2 kHz,…10 kHz,

20 kHz, 50 kHz,..). Niso primerne vrednosti npr.: 1,5 kHz, 12 kHz, 25 kHz ,… ker jih je težko razbrati iz logaritemske  mreže.

### Meritve na CR vezju

Z istimi komponentami sestavite CR vezje  in opravite enake meritve kot pod točko ena, ter rezultate vnesite v ista  diagrama. Primerjajte karakteristike obeh vezij.

### Meritve časovne konstante

- Na generatorju izberite signal pravokotne oblike in nastavite takšno frekvenco, da bo prehodni pojav v oscilogramu  izhodne napetosti končan,

- osciloskop nastavite tako, da bo pri kalibrirani  časovni bazi vidno čez cel zaslon samo 1- 2 periodi signala izhodne napetosti,

- na generatorju nastavite tak nivo signala, da bo amplituda signala na izhodu vezja obsegala 5 razdelkov - v tem primeru je možno oceniti trenutno vrednost signala v procentih,

- s pomočjo premikanja slike po zaslonu izberite  primerno postavitev prehodnega pojava in ocenite čas v katerem signal naraste na 63% končne vrednosti oz. 37% začetne vrednosti,

- preverite  kalibriracijo časovne baze in iz oscilograma  izmerite velikost časovne konstante ( vezja,

- primerjajte  velikost izmerjene časovne konstante z izračunano.

1. Meritev na RC vezju:

Podatki in izračuni: R=_____; C= ______;     (izr.=R(C=______ ; (m=_______;  fm=______

Rezultati meritev na RC vezju:

Tabela za vnos izmerjenih oz. izračunanih vrednosti:

| f [Hz] |  |  |  |  |  | fm= |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UVh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UIzh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( [ (] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Meritev na CR vezju:			                       Kazalčni diagram (študent!):

Rezultati meritev na CR vezju:

Tabela za vnos izmerjenih oz. izračunanih vrednosti:

| f [Hz] |  |  |  |  |  | fm= |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UVh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UIzh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( [ (] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Grafični prikaz rezultatov:

Amplitudno-frekvenčna karakteristika RC in CR vezja:

Fazno-frekvenčna karakteristika RC in CR vezja:

### 3. Meritve časovne konstante

Meritev pri RC vezju	                                                                          Meritev pri CR vezju

(RC=R(C=______; (m=_______; fm izm.=______ 	(CR=R(C=______; (m=______; fm izm =______

(RCizm. =______;  fm izr. =______		            (CR izm. =______; fm izr. =______