Analiza pasivnih elektronskih vezij

2. Vaja: Meritve na RL in LR vezju

Navodila za delo:

### 1)Meritve na RL vezju

Izberite upor 470Ω  in tuljavo (5 mH÷20 mH) in sestavite RL vezje, ter opravite sledeče meritve:

- na generatorju nastavite  primerni nivo sinusnega vhodnega signala (npr. 0dB) in s  spreminjanjem frekvence  signala na generatorju poiščite mejno frekvenco fm vezja ( 3dB),

- na podlagi primerne nastavitve frekvenc*    izmerite nivoje izhodne napetosti (v dB) in fazni kot ( ±φ) med vhodno in izhodno napetostjo,

- opravite  od 5 do 10 meritev in sicer več v tistem delu, kjer se vrednosti močneje-hitreje spreminjajo,

- opazujte vpliv lastne kapacitivnosti tuljave in vpliv kapacitivnosti kablov na lastno resonanco realne tuljave,

- rezultate vnesite  v logaritemsko mrežo in narišite napetostno in fazno karakteristiko,

- v obeh karakteristikah označite  mejno frekvenco fm vezja (-3 dB, 45o),

- iz napetostne karakteristike ocenite  približno strmino slabljenja izhodnega signala (v dB/okt. ali dB/dek.),

- narišite kazalčni diagram pri mejni frekvenci.

*  Za meritev izbirajte take frekvence, ki so enostavno razvidne iz logaritemske porazdelitve (npr.: 1 kHz, 2 kHz,…10 kHz, 20 kHz, 50 kHz,..). Niso primerne vrednosti npr.: 1,5 kHz, 12 kHz, 25 kHz ,… ker jih je težko razbrati iz logatitemske  mreže.

### 2) Meritve na LR vezju

Z istimi komponentami sestavite LR vezje  in opravite enake meritve kot pod točko ena, ter rezultate vnesite v ista  diagrama. Primerjajte karakteristike obeh vezij in analizirajte vpliv lastne (med ovojne) kapacitivnosti realne tuljave.

### 3)  Meritev časovne konstante

Meritev pri LR vezju

Izbrane vrednosti komponent:

R=_____[(], L= ______[mH], RLS=_____[(]      RLS - je ohmska upornost tuljave (izmerjena z ohmetrom).

1) Meritev na RL vezju:

za

Rezultati Meritev:

Tabela za vnos izmerjenih oz. izračunanih vrednosti:

| f [Hz] |  |  |  |  |  | fm= |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UVh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UIzh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( [ (] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(RL=L/(R+RLS)=______;   (m=1/=_______;    fm=______

2) Meritev na LR vezju: 				         Kazalčni diagram (narišite sami):

Rezultati meritev:

Tabela za vnos izmerjenih oz. izračunanih vrednosti:

| f [Hz] |  |  |  |  |  | fm= |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UVh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UIzh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( [ (] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(RL=L/(R+RLS)=______; (m=_______;  fm=______

Grafični prikaz merilnih rezultatov:

Amplitudno-frekvenčna karakteristika RL in LR vezja:

Fazno-frekvenčna karakteristika RL in LR vezja:

### 3. Meritev časovne konstante

- Na generatorju izberite signal pravokotne oblike in nastavite takšno frekvenco, da bo prehodni pojav v oscilogramu  izhodne napetosti končan,

- osciloskop nastavite tako, da bo pri kalibrirani  časovni bazi vidno čez cel zaslon samo 1- 2 periodi signala izhodne napetosti,

- na generatorju nastavite tak nivo signala, da bo amplituda signala na izhodu vezja obsegala 5 razdelkov - v tem primeru je možno oceniti trenutno vrednost signala v procentih,

- s pomočjo premikanja slike po zaslonu izberite  primerno postavitev prehodnega pojava in ocenite čas v katerem signal naraste na 63% končne vrednosti oz. 37% začetne vrednosti,

- preverite  kalibriracijo časovne baze in iz oscilograma  izmerite velikost časovne konstante ( vezja

- primerjajte  velikost izmerjene časovne konstante z izračunano.

Meritev pri RL vezju                                               Meritev pri LR vezju

fm=________   ;  (LR=L/(R+RLS)=________;     (m=1/=________;      fm=________

(LR izm. =_________;        fm izr. =_________

# Text boxes

Osnovne enačbe:

(RL=L/R  oz. pri realni tuljavi:  (RL= L/(R+RLS); ;