Šolski Center Velenje                                                                    Skupina:B

Višja Strokovna šola

Trg mladosti 3

3320 Velenje

Predmet:  Elektronska vezja in naprave                                                Vaja 2

Datum izvajanja vaje: 17.10.2007                                                       Študent: D. M.

# Besedilo naloge:

Izmeri amplitudno-frekvenčno in fazno-frekvenčno karakteristiko za RL in LR vezje. Rezultate meritev vriši v logaritemsko mrežo. Prav tako opravi meritev časovne konstante in izračunaj časovno konstanto z pomočjo osciloskopa. Opravi meritve vhodne napetosti, izhodne napetosti in faznega kota za RL in LR vezje in jih vpiši v tabelo.

# Sheme merilnih vezij:

## RL  merilno vezje

## LR merilno vezje

# Izbira vrednosti komponent in izračuni

R= 470 [(]                          (izr.= L/R =14µs

L= 6.6mH                            (m=1/( =71k[rd/s]

RLR=5.6[(]                          fm= 1/(2∙π∙τ)= 11.3k[Hz]

## Meritev na RL vezju

| f[Hz] | 500 | 1k | 2k | 5k | 11,6k | 20k | 50k | 100k | 200k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uvh[dB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uizh[dB] | -26 | -21,5 | -15 | -8 | -3 | -1 | 6,4 | 6,4 | 7,5 |
| Au[db] | -26 | -21,5 | -15 | -8 | -3 | -1 | 6,4 | 6,4 | 7,5 |
| ([°] | -75 | -88 | -80 | -66 | -45 | -30 | -6 | 0 | 0 |

Iz amplitudno-frekvenčne karakteristike je razvidno da z višanjem frekvence povečujemo amplitudo izhoda. Iz tega lahko ugotovimo, da RL člen prepušča samo visoke frekvence. Iz fazno-frekvenčne karakteristike pa vidimo, da se z višanjem frekvence viša tudi fazni kot, ki je negativen

## Meritev na LR vezju

| f[Hz] | 300 | 1k | 2k | 5k | 11,5k | 20k | 50k | 100k | 200k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uvh[dB] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uizh[dB] | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -1 | -3 | -5 | -12 | -19 | -32 |
| Au[db] | -0,4 | -0,5 | -0,5 | -1 | -3 | -5 | -12 | -19 | -32 |
| ([°] | 1 | 3 | 6 | 20 | 45 | 63 | 72 | 90 | 90 |

.

Iz amplitudno-frekvenčne karakteristike je razvidno da z višanjem frekvence pri LR členu dobimo na izhodu manjšo amplitudo. Ugotovimo lahko da LR člen bolje prepušča nizke frekvence kot visoke.

Iz fazno-frekvenčne karakteristike pa lahko ugotovimo da je fazni kot pozitiven.

# Merilna metoda

Pri tej  vaji sem meril fazni kot in izhodno napetost pri RL in LR členu. Najprej sem na vhod člena nastavil nivo vhodnega signala 0dB sinusnega signala. Nato sem nivo napetosti znižal za 3db, da sem dobil -3dB. Pri tem napetostnem nivoju -3dB sem odčital frekvenco, ki pa je tudi mejna frekvenca. Pridobljene točke sem vstavil v logaritemsko mrežo in dobil dve karakteristiki (amplitudno-frekvenčna in fazno-frekvenčna).

# Meritev časovne konstante

Na generatorju  nastavimo signal pravokotne oblike, frekvenco pa nastavimo tako da se prehodni pojav zaključi v oscilogramu izhodne napetosti. Pri polnjenju kondenzatorja odčitamo 63% napetosti pri praznjenju pa 37% napetosti.

Meritev pri RL vezju

(RC=L/R= 14µF

(RCizm. = 10µF

Meritev pri LR vezju

(RC=L/R = 14µF

(RCizm. = 13µF

# Text boxes

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4