Analiza aktivnih elektronskih vezij

#### 16. Vaja:  Meritve na selektivnem ojačevalniku

# Priključite  modul selektivnega ojačevalnika  na napajanje in ga obremenite z ohmskim uporom. Izberite sinusni vhodni signal in izmerite resonančno frekvenco, zgornjo in spodnjo frekvenčno mejo, ter posnemite fazne razmere pri dveh različnih  bremenih.

### Izračuni:

- Izračunajte enosmerne razmere IC0, ID, UCE0, URe (na podlagi dejanskih vrednosti komponent),

- izračunajte  pasovno širino B (pri dveh različnih bremenskih uporih npr. 4,7k( in 22k(),

- izračunajte ojačanje Au  in kvaliteto Q selektivnega ojačevalnika pri obeh obremenitvah.

### Meritve:

- izmerite resonančno frekvenco f0 in ojačenje  Au pri njej,

- izmerite zgornjo fzgin spodnjo frekvenčno mejo fsp in izračunajte pasovno širino B,

- meritve opravite pri dveh različnih bremenih,

- narišite frekvenčno in fazno karakteristiko ojačevalnika.

Merilna shema:

## Navodila za izvedbo meritev:

- Na generatorju izberite sinusni signal in s spreminjanjem frekvence poiščite resonančno frekvenco ojačevalnika. Priključite izbrani bremenski upor in nastavite vhodni signal na tak nivo, da v izhodnem signalu še ne bo zaznati popačenja. Pri centralni frekvenci  izračunajte ojačanje , izmerite obe frekvenčni meji in posnemite fazne razmere.

- Spremenite vrednost bremenskega upora in ponovite meritve.

- Rezultate obeh meritev vnesite v frekvenčni diagram in jih primerjajte. Izračunajte pasovno širino in kvaliteto v obeh primerih.

Tabela za vnos izmerjenih oz. izračunanih vrednosti:

| f (Hz) |  |  | fsp= |  |  | f0= |  |  | fzg= |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UVh(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UIzh(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( (() |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IZRAČUNI IN REZULTATI MERITEV:

### Osnovni podatki za tranzistor BC 238

h11= 3k( 	 h21= B= 150

h12= 180	 h22= 20(S

## a) Izračuni:

Enosmerne razmere:

Nadomestna upornost:

### Izračun ojačenja pri dveh različnih bremenskih uporih:

### Kvaliteta nihajnega kroga pri dveh bremenskih uporih:

### Izračunana pasovna širina:

Izmerjena pasovna širina:

B1= fzg1 - fsp1=________		  B2= fzg2 - fsp2=________

Grafični prikaz rezultatov:

Amplitudno-frekvenčna karakteristika selektivnega ojačevalnika:

Fazno-frekvenčna karakteristika :

Komentar:

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________