# Analiza pasivnih elektronskih vezij

# 3.Vaja: Meritve na zaporednem nihajnem krogu

Izberite kondenzator 47 nF, tuljavo 6,2 mH in upor 47 Ω, ter sestavite zaporedni nihajni krog, izmerite značilne parametre (neposredno oz. posredno) in jih primerjajte z izračunanimi vrednostmi oz. rezultati dobljenimi v primeru simulacije.

## Izračuni:

S pomočjo enačb za nihajne kroge  in izbranih  vrednosti izračunajte:

- resonančno frekvenco nedušenega nihanja f0,

- kvaliteto nihajnega kroga Q,

- pasovno širino B,

- valovno upornost ZC,

- faktor dušenja d,

- faktor dušenja frekvence (,

- frekvenco dušenega nihanja fd.

- Vsiljeno nihanje

S pomočjo vzbujanja s sinusno napetostjo izmerite:

- resonančno frekvenco (0 (f0) in posnemite frekvenčno in fazno (UVh/I) karakteristiko,

- zgornjo (fzg) in spodnjo (fsp) mejno frekvenco,

- izračunajte pasovno širino B,

- kvaliteto nihajnega kroga Q z merjenjem napetosti UR in UL oz. UC.

- Lastno nihanje

S pomočjo vzbujanja s pravokotnimi impulzi  izmerite:

- periodo Td in frekvenco fd lastnega nihanja,

- amplitudi U1 in U2 in izračunajte logaritemski dekrement dušenja (,

- izračunajte faktor dušenja d,

- izmerite kritično upornost Rk.

Navodila za delo

- Meritve pri vsiljenem nihanju

Nastavite sinusno napetost na funkcijskem generatorju in s spreminjanjem frekvence poiščite resonančno frekvenco f0 (največja napetost na uporu). Določite  zgornjo in spodnjo frekvenčno mejo (napetost pade za 3dB) in izračunajte pasovno širino. Iz dobljenih rezultatov izračunajte še kvaliteto nihajnega kroga (lahko tudi iz razmerja UC/UR pri f0 in dušenje nihajnega kroga.

- Meritve pri  lastnem nihanju

Na generatorju izberite pravokotni signal in nastavite primerno frekvenco, da bo dobro viden del iznihavanja. Iz oscilograma pri kalibrirani časovni bazi izmerite periodo T0 in sosednji amplitudi U1 in U2. Na podlagi teh vrednosti lahko izračunate frekvenco dušenega nihanja fd in faktor dušenja δ. Določite še vrednost kritične upornosti Rk tako, da s potenciometrom nastavite kritično dušenje in z ohmmetrom izmerite pripadajočo upornost.

1. Osnovne enačbe in izračuni:

Izbrane komponente:   R= _____[(];  L= _____[mH];  RL= ______ ;  C= _____ [nF]

Izračuni:

, ,

_________  , ________,

________,    ,

,

____________.

## 2. Meritev pri vsiljenem nihanju:

### (POZOR! Korigirajte upad  signala na generatorju okrog f0  zaradi močnega znižanja impedance nihajnega kroga)

Rezultati meritev:

URfo= ____V ,  UCfo= ____V ,

f0= ____kHz   ;  fsp= ____kHz ;     fzg= ____kHz ;     B= fzg  -  fsp= ______kHz ,

;    .

Tabela za vnos izmerjenih oz. izračunanih vrednosti:

| f [Hz] |  |  |  |  | fsp= | f0= | fzg= |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UVh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UIzh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( [ (] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Amplitudno - frekvenčna karakteristika zaporednega nihajnega kroga:

Fazno-frekvenčna karakteristika zaporednega nihajnega  kroga:

3. Meritev pri lastnem nihanju

### Meritve in izračuni pri lastnem nihanju:

# Text boxes

Td= _____ [(s],    U1=_____[V],      U2= _____[V],

_______