Šolski Center Velenje                                                                                                    Skupina  B

Višja Strokovna šola

Trg mladosti 3

3320 Velenje

Predmet:  Elektronska vezja in naprave                                                             Vaja 5

Datum izvajanja vaje: 13.11.2007                                                       Študent: D. M.

# Besedilo vaje

Sodobna zasnova in zanesljivost delovanja elektronskih vezij zahtevata dobro poznavanje karakteristik in uporabnih lastnosti polprevodniških komponent. To še posebno velja za močnostne komponente, ki  morajo biti ustrezno izbrane in optimalno dimenzionirane. Polprevodniške komponente v močnostnih stopnjah so pogosto vzrok odpovedi, zato je poznavanje metod hitrega preverjanja  in odkrivanja napak bistvenega pomena za rešitev problema. Cilj vaje je utrditev teh znanj na značilnejših komponentah kot so bipolarni tranzistor, MOSFET tranzistor, IGBT, GTO, tiristor in triac.

## Bipolarni tranzistor

NPN

BC 141

| 1 | 2 | 3 | Komentar |
| --- | --- | --- | --- |
| + | - |  | Ne |
| - | + |  | Da |
|  | + | - | Da |
|  | - | + | Ne |
| + |  | - | Ne |
| - |  | + | Ne |

NPN tranzistor je ispraven

PNP

BC 161

| 1 | 2 | 3 | Komentar |
| --- | --- | --- | --- |
| + | - |  | Da |
| - | + |  | Ne |
|  | + | - | Ne |
|  | - | + | Da |
| + |  | - | Ne |
| - |  | + | Ne |

PNP tranzistor je ispraven

## Unipolarni tranzistor

FET

N – kanalni

BF245 C

| 1 | 2 | 3 | Komentar |
| --- | --- | --- | --- |
| + | - |  | Da |
| - | + |  | Ne |
|  | + | - | Da |
|  | - | + | Da |
| + |  | - | Da |
| - |  | + | Ne |

## Triak

TIC 236 M

| 1 | 2 | 3 | Komentar |
| --- | --- | --- | --- |
| + | - |  | Ne |
| - | + |  | Ne |
|  | + | - | Ne |
|  | - | + | Ne |
| + |  | - | Da |
| - |  | + | Da |

Triak smo vžgali z negativnim tokom IG. Sprožili smo ga z kratkim stikom med A2 in G, ko smo kratek stik odstranili je bil še triak vedno vžgan.

## Tiristor

TIC 106 M

| 1 | 2 | 3 | Komentar |
| --- | --- | --- | --- |
| + | - |  | Ne |
| - | + |  | Ne |
|  | + | - | Ne |
|  | - | + | Ne |
| + |  | - | Ne |
| - |  | + | Da |

Tiristor hitro preizkušamo tako, da ohmmeter priključimo med A in K tako, da je pozitivni  potencial ohmmetra na A, nato pa ne da bi prekinili ta tokokrog kratko spojimo še A-G in s tem povzročimo vžig tiristorja. Po odstranitvi povezave med A in G mora tiristor ostati vžgan.

- darlington

## PNP

BDW 94C

| 1 | 2 | 3 | Komentar |
| --- | --- | --- | --- |
| + | - |  | Ne |
| - | + |  | Da |
|  | + | - | Da |
|  | - | + | Ne |
| + |  | - | Ne |
| - |  | + | Da |

IGBT

BUP 203

| 1 | 2 | 3 | Komentar |
| --- | --- | --- | --- |
| + | - |  | Ne |
| - | + |  | Ne |
|  | + | - | Ne |
|  | - | + | De |
| + |  | - | Ne |
| - |  | + | Ne |

Ko IGBT nabijemo s pozitivno elektrino – prevaja, ko pa ga nabijemo z negativno pa ne prevaja.

## Močnostni FET

| 1 | 2 | 3 | Komentar |
| --- | --- | --- | --- |
| + | - |  | Ne |
| - | + |  | Ne |
|  | + | - | Da |
|  | - | + | Ne |
| + |  | - | Ne |
| - |  | + | Ne |

Za samozaporni MOSFET (Metal Oxid Semiconductor) je značilno, da je kanal pri UGS = 0V popolnoma zaprt, pri prisotni UGS pa se upornost kanala sorazmerno zmanjšuje glede na velikost napetosti (za  N-kanal pozitivna, za P-kanal negativna).

## GTO

Delovanje  GTO-ja lahko preizkusimo na improviziranem vezju z bremenom. Vžigna karakteristika je podobna kot pri tiristorju medtem ko je tok gašenja nekajkrat večji od toka vžiga in je odvisen od velikosti toka, ki ga GTO prevaja.

| U Napajalna (V) | IVklop (A) | IIzklop (A) | IAK Vklop(mA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 13,2mA | 42mA | 0,98mA |
| 12 | 13,6mA | 72mA | 1,67mA |

Pri GTO višamo napetost tako dolgo da ga vžgemo. Vžge nam pri 2,2V. nato obrnemo polariteto in spet tako dolgo višamo, da nam ugasne. Ugasne nam pri 7,7V.