# Analiza elektronskih komponent

# 6. Vaja: Preverjanje delovanja DIAC-a in TRIAC-a

- Izmerite vžigno napetost DIAC-a in prerišite njegovo karakteristiko iz zaslona osciloskopa.

- Realizirajte vezje za regulacijo izmenične moči z uporabo triac-a in diac-a, ter analizirajte oscilograme  pri krmiljenju ohmskega bremena (žarnica).

# Navodila za izvedbo meritve:

- Sestavite vezje za merjenje karakteristike diac-a,  prerišite karakteristiko iz zaslona osciloskopa in jo ustrezno označite.

- Najprej sestavite vezje za krmiljenje triac-a pri ohmskem bremenu. Posnamite oscilograme napetosti  na žarnici, kondenzatorju, vratih in na anodi triaka pri primerno izbranem kotu prevajanja. Iz oscilogramov, izmerite minimalni in maksimalni kot prevejanja.

## Merjenje karakteristike DIAC-a

### Vezalni načrt:

## 2.  Krmiljenje triaca TIC 225:

S spreminjanjem upornosti potenciometra, opazujte na osciloskopu spremembo vžignega kota triaca. Prerišite oscilogram napetosti na triacu in žarnici za dva različna kota (npr. 30( in 60().

Vezje za krmiljenje kota vžiga TRIAC-a (stikalni režim):

Vezalni načrt vezja, ki nima tako izrazite histereze in filtra, kateri odpravi motne tega vezja:

Oscilogram UVh, UC, UG  pri kotu:____(               Oscilogram UVh, UC, UG  pri kotu:____(

Oscilogram UŽ pri kotu:____(               		Oscilogram UŽ pri kotu:____(

# Text boxes

UŽ=UCH1+UCH2INVERT