# Analiza elektronskih komponent

# 5. Vaja: Preverjanje delovanja polprevodniških komponent

Sodobna zasnova in zanesljivost delovanja elektronskih vezij zahtevata dobro poznavanje karakteristik in uporabnih lastnosti polprevodniških komponent. To še posebno velja za močnostne komponente, ki  morajo biti ustrezno izbrane in optimalno dimenzionirane. Polprevodniške komponente v močnostnih stopnjah so pogosto vzrok odpovedi, zato je poznavanje metod hitrega preverjanja  in odkrivanja napak bistvenega pomena za rešitev problema.

Cilj vaje je utrditev teh znanj na značilnejših komponentah kot so bipolarni tranzistor, MOSFET tranzistor, IGBT, GTO, tiristor in triac.

# Bipolarni tranzistor

Pri bipolarnem tranzistorju  lahko hitro preverimo delovanje z merjenjem upornosti posameznih PN spojev z ohmmetrom. Pri preverjanju je potrebno upoštevati, da ima PN spoj v prevodni smeri minimalno upornost (nekaj ohmov), v zaporni smeri pa zelo veliko (več MΩ). Do napak pri preverjanju lahko prihaja pri darlington tranzistorjih in tranzistorjih z vezano antiparalelno diodo med kolektorjem in emitorjem. V teh primerih je potrebno spremenjene lastnosti teh komponent upoštevati.

NPN tranzistor  Preverjanje delovanja bipolarnih tranzistorjev:

PNP tranzistor

| Oznaka in tip tranzistorja: | Št. priključka (+ ali – polariteta) | Legenda: Da (prevaja) Ne (ne prevaja) ali R izm. [] | Oznaka in tip tranzistorja: | Št. priključka (+ ali – polariteta) | Legenda: Da (prevaja) Ne (ne prevaja) ali R izm. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. merjenja oz. kombinacije | 1 | 2 | 3 |  | Št. merjenja oz. kombinacije | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Rezultat preizkusa |  |  |  | ------------ | Rezultat preizkusa |  |  |  | ------------ |
| Opomba |  | Opomba |  |

| Oznaka in tip tranzistorja: | Št. priključka (+ ali – polariteta) | Legenda: Da (prevaja) Ne (ne prevaja) ali R izm. [] | Oznaka in tip tranzistorja: | Št. priključka (+ ali – polariteta) | Legenda: Da (prevaja) Ne (ne prevaja) ali R izm. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. merjenja oz. kombinacije | 1 | 2 | 3 |  | Št. merjenja oz. kombinacije | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Rezultat preizkusa |  |  |  | ------------ | Rezultat preizkusa |  |  |  | ------------ |

- Spojni FET (junction FET) –unipolarni tranzistor

Za spojni FET(Field Effect Transistor) tranzistor je značilno, da med G in S obstaja PN spoj, ki ga lahko z ohmmetrom normalno preverimo, med D in S pa je upornost kanala v obe smeri pri konstantni napetosti UGE enaka.

N-kanalni FET: 		Preverjanje delovanja spojneg FET-a :

P-kanalni FET:

| Oznaka in tip tranzistorja: | Št. priključka (+ ali – polariteta) | Legenda: Da (prevaja) Ne (ne prevaja) ali R izm. [] | Oznaka in tip tranzistorja: | Št. priključka (+ ali – polariteta) | Legenda: Da (prevaja) Ne (ne prevaja) ali R izm. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. merjenja oz. kombinacije | 1 | 2 | 3 |  | Št. merjenja oz. kombinacije | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Rezultat preizkusa |  |  |  | ------------ | Rezultat preizkusa |  |  |  | ------------ |

- Samozaporni MOSFET (enhanced)

### Za samozaporni MOSFET (Metal Oxid Semiconductor) je značilno, da je kanal pri UGS = 0V popolnoma zaprt, pri prisotni UGS pa se upornost kanala sorazmerno zmanjšuje glede na velikost napetosti (za  N-kanal pozitivna, za P-kanal negativna). Z ohmmetrom je možno delovanje preveriti tako, da vrata G  nabijemo z ustreznim nabojem (pozitivni pri N-kanalnem oz. negativni pri P-kanalnem) zatem pa še izmerimo upornost kanala. Pri nekaterih vrstah je potrebno upoštevati še vgrajeno antiparalelno diodo med D in S.

#### N-kanalni MOSFET                            	  Preverjanje delovanja MOSFET-a (stikalni režim):

#### P-kananli MOSFET

| Oznaka in tip tranzistorja: | Št. priključka (+ ali – polariteta) | Legenda: Da (prevaja) Ne (ne prevaja) ali R izm. [] | Oznaka in tip tranzistorja: | Št. priključka (+ ali – polariteta) | Legenda: Da (prevaja) Ne (ne prevaja) ali R izm. [] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. merjenja oz. kombinacije | 1 | 2 | 3 |  | Št. merjenja oz. kombinacije | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Rezultat preizkusa |  |  |  | ------------ | Rezultat preizkusa |  |  |  | ------------ |

#### IGBT

Za IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) je značilno, da ima vhodni del v izvedbi samozapornega  MOS FET, izhodni del pa v izvedbi bipolarnega tranzistorja. Zato so tudi priključki primerno označeni (G, C, E). Na ta način IGBT povzema dobre lastnosti MOSFET –a (napetostno krmiljenje, visoka vhodna upornost, manjša vhodna kapacitivnost) in dobre lastnosti bipolarnega tranzistorja (majhna UCE sat.). Delovanje lahko preverimo enako kot pri samozapornemu MOS FET-u le, da moramo računati z višjim pragom UGE napetosti (5-6 V), ker je odpiranje razdeljeno v dve fazi. Pri nižjih  UGE (5-8 V) prevaja v glavnem  vhodni MOSFET, pri višjih UGE (8-20 V) pa vzporedno še bipolarni tranzistor.

Vezje za preizkušanje IGBT-ja (stikalni režim):

- SCR (Tiristor)

Tiristor hitro preizkušamo tako, da ohmmeter priključimo med A in K tako, da je pozitivni  potencial ohmmetra na A, nato pa ne da bi prekinili ta tokokrog kratko spojimo še A-G in s tem povzročimo vžig tiristorja. Po odstranitvi povezave med A in G mora tiristor ostati vžgan.

Napaka pri preverjanju je možna, če ohmmeter ne zagotavlja potrebne velikosti toka vžiga, oziroma je držalni tok tiristorja premajhen , kar posledično pomeni, da takoj ko odstranimo povezavo med G in E tiristor ugasne. Po tej metodi preizkušamo večinoma tiristorje z visoko občutljivimi vrati (high sensitivity gate), v nasprotnem primeru pa je potrebno pri preverjanju zagotoviti zadosten tok s pomočjo dodatnega vira (baterija, napajalnik…).

Vezje za preizkušanje tiristorja:

- TRIAC

Triac preverjamo podobno kot tiristor, le da ga lahko vžigamo tudi z negativnim tokom IG in v vseh štirih kvadrantih delovanja ( + UA  in + IG ; + UA  in - IG ; -UA  in + IG ; - UA  in - IG ).

Napake pri preverjanju so možne v isti obliki kot pri tiristorju.

- GTO (Gate Turn Off tiristor)

Delovanje  GTO-ja lahko preizkusimo na improviziranem vezju z bremenom. Vžigna karakteristika je podobna kot pri tiristorju medtem ko je tok gašenja nekajkrat večji od toka vžiga in je odvisen od velikosti toka, ki ga GTO prevaja.

Vezje za preverjanje delovanja GTO-ja :

# Text boxes

Da – pomeni da ohmmeter prevaja

(digitalni instrument pokaže vrednost med 500-650 mV).

V vseh ostalih kombinacijah ne prevaja.

Da – pomeni da ohmmeter prevaja (digitalni instrument pokaže 500-650 mV).

V vseh ostalih kombinacijah ni prevajanja, razen med D in S, kjer je v obe smeri enaka upornost npr. 100 [(].

| UGS [V] | UDS ON[V] | IDS[mA] |
| --- | --- | --- |

| IG [mA] | UAK[V] | IAK[mA] |
| --- | --- | --- |

| U Napajalna (V) | IVklop (A) | IIzklop (A) | IAK Vklop(mA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

Opomba:

Za bremenski tok IAK Vklop  lahko uporabite interni  ampermeter napajalnika.

| UGE [V] | UCE ON[V] | ICE[mA] |
| --- | --- | --- |