Analiza aktivnih analognih vezij

#### 14. Vaja: Sinteza aktivnega nizko prepustnega sita

1.	Projektirajte in sestavite aktivno nizko prepustno Butterworth-ovo sito tretje stopnje (glej sliko 1). Sito naj ima v prepustnem pasu ojačenje A0 = 10 in mejno frekvenco fm = 1000 [Hz].

2.	Izmerite amplitudno in fazno frekvenčno karakteristiko posameznih stopenj in celotnega vezja. Izmerite mejni frekvenci na izhodu prve in druge stopnje. Komentirajte kako ste ju izmerili.

3.	Izmerite odziv nizko prepustnega Butterworth-ovega sita tretje stopnje na stopnično spremembo vhodne napetosti iz 0 na 1[V].

4.	Komentirajte kako vgrajeni pol operacijskega ojačevalnika vpliva na potek ojačenja in faze posameznih stopenj (komentirajte razliko med pričakovanim in izmerjenim amplitudnim in faznim spektrom pri višjih frekvencah). Pri kateri frekvenci je vgrajen dominantni pol in kolikšno je ojačenje odprtih sponk OPA (A 741.

Slika 1: Nizko prepustno sito tretje stopnje

Primer sinteze nizko prepustnega sita tretje stopnje

OPOMBA: Primer sinteze je podan za drugačne vrednosti R, C elementov kot jih  potrebujete. Zato za kondenzatorje C1 = C2 = C3 izberite eno vrednost med 10 in 100 [nF], vrednosti uporov R pa izračunajte.

Sinteza nizko prepustnega sita tretje stopnje:

Zahteve: Ubat = 12 [V], OPA (A 741.

A=10, fm=100 [Hz], Butterworthovo sito tretje stopnje (n=3).

#### Filter projektiramo po metodi SALLEN KEY EQUAL COMPONENT FILTER, za katero je značilno, da so vsi upori in vsi kondenzatorji enake vrednosti

Prenosna funcija za sito tretje stopnje je:

Iz tabele 1 poiščemo potrebne koeficiente prenosne funkcije za Butterworthovo sito tretje stopnje.

Tabela1: Koeficienti za nizko prepustno sito tretje stopnje

| Stopnja n | Struktura i | Koeficient ai | Koeficient bi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | 1 | 1,41 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | - |
|  | 2 | 1 | 1 |

Iz tabele sledi: a1=1, a2=1, b2=1.

- Stopnja:

Izberemo npr.  C1=100 [nF]   (C= C1= C3= C3).

Izberemo najbližjo vrednost iz uporovne lestvice E12:  R= 15 [k(]   (R= R1= R2= R3).

Ojačanje prve stopnje izračunamo kasneje:

- Stopnja:

Ojačanje druge stopnje je določeno z izrazom:

oziroma je določen s prenosno funkcijo:

Zaradi minimiziranja OFF SET tokov operacijskega ojačevalnika je potrebno da so Rvh+= Rvh-.

Rvh+=  R2 + R3 =30 [k(] sledi da je

Izberemo najbližjo vrednost iz uporovne lestvice E12:  R6 =R7= 68 [k(]  (v primeru da ne želimo minimizirat OFF SET tokov je možna tudi izbira druge vrednosti upornosti).

Iz zahteve da naj bo celotno ojačenje A0= A01 (A02=10  ( A01=5.

.

Zaradi minimiziranja OFF SET tokov prvega operacijskega ojačevalnika je potrebno da so Rvh+= Rvh-.

Rvh+=  R1 =15 [k(] (

Izberemo najbližji vrednosti iz uporovne lestvice E12:  R4 = 82 [k(],  R5= 22 [k(]  (v primeru da ne želimo minimizirat OFF SET tokov je možna tudi izbira druge vrednosti upornosti).

Analiza nizko prepustnega sita tretje stopnje:

IZRAČUNI:

- Stopnja:

Izberemo npr.  C1=___ [nF]   (C= C1= C3= C3).

Izberemo najbližjo vrednost iz uporovne lestvice E12:  R= ____ [k(]   (R= R1= R2= R3).

- Stopnja:

Ojačanje druge stopnje je določeno z izrazom:

Zaradi minimiziranja OFF SET tokov operacijskega ojačevalnika je potrebno da so Rvh+= Rvh-.

Rvh+=  R2 + R3 =___ [k(] sledi da je

Izberemo najbližjo vrednost iz uporovne lestvice E12:  R6 =R7= ___ [k(]  (v primeru da ne želimo minimizirat OFF SET tokov je možna tudi izbira druge vrednosti upornosti).

Iz zahteve da naj bo celotno ojačenje A0= A01 (A02=10  ( A01=5.

.

Zaradi minimiziranja OFF SET tokov prvega operacijskega ojačevalnika je potrebno da so Rvh+= Rvh-.

Rvh+=  R1 =____ [k(] (

Izberemo najbližji vrednosti iz uporovne lestvice E12:  R4 = ___ [k(],  R5= ___ [k(]  (v primeru da ne želimo minimizirat OFF SET tokov je možna tudi izbira druge vrednosti upornosti).

Analiza nizko prepustnega sita tretje stopnje:

REZULTATI MERITEV:

a) Merjenje karakteristike nizko prepustnega sita prve stopnje

Tabela za vnos izmerjenih veličin za nizko prepustno sito prve stopnje:

| f [Hz] |  |  |  |  |  | fm1= |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UVh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UIzh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( [ (] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

b) Merjenje karakteristike nizko prepustnega sita druge stopnje

Tabela za vnos izmerjenih veličin za nizko prepustno sito druge stopnje:

| f [Hz] |  |  |  |  |  | fm2= |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UVh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UIzh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( [ (] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

c) Merjenje karakteristike nizko prepustnega sita tretje stopnje

Tabela za vnos izmerjenih veličin za nizko prepustno sito tretje stopnje:

| f [Hz] |  |  |  |  |  | fm3= |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UVh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UIzh[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au[dB] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( [ (] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Amplitudno-frekvenčna karakteristika za sito prve, druge in tretje stopnje:

Fazno-frekvenčna karakteristika za sito prve, druge in tretje stopnje:

Opomba: V logaritemsko mrežo vrišite vsako karakteristiko posamezne stopnje z drugo barvo.