Šolski Center Velenje                                                                    Skupina: B

Višja Strokovna šola

Trg mladosti 3

3320 Velenje

Predmet:  Elektronska vezja in naprave                                                Vaja 7

Datum izvajanja vaje: 18.12.2008                                                      Študent: D. M.

Sinteza kombinacijskega vezja

## Besedilo naloge:

Konstruiraj logično kombinacijsko vezje, pri katerem bo izhod Y v stanju »1« le tedaj, kadar bo vsota dvobitnih števil A0,A1,B0,B1 v desetiškem pomenu večja od 3. Pri vseh ostalih vsotah, ki so manjše ali enake 3, naj bo izhod Y v stanju »0«. Pri sintezi opravi minimizacijo z Veitchevim diagramom in vezje preuredi, ter nariši v izvedbi s

2-vhodnim NAND komponentami.

Delovanje vezja simuliraj v EWB programu in opravi preizkus tako, da na oba vhoda priključiš dajalnik logičnih stanj, ki mu vpišeš vse možne kombinacije in opazuj stanje izhoda. Na vsakega od obeh vhodov lahko zaradi lažjega opazovanja priključite tudi BCD prikazovalnik.

## Shema  vezja:

Logična tabela

| Vhodna kombinacija | Število B | Število A | Izhod |
| --- | --- | --- | --- |
|  | B1 | B0 | A1 | A0 | Y |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Logična  enačba

Veitchev diagram

Minimizacija

Pretvorba v NAND

## Logično vezje

EWB

## Opis merilne metode:

Najprej smo v logično tabelo vpisali vse možne kombinacije, nato pa smo sešteli števili  A in B. Na izhod napisali logično enačbo, ki smo jo nato minimizirali v Veitchevem diagramu. Minimizirano obliko smo realizirali z dvovhodnimi NAND vrati. Vezje smo nato preizkusili v programu EWB in je delovalo.