Šolski Center Velenje                                                                    Skupina: B

Višja Strokovna šola

Trg mladosti 3

3320 Velenje

Predmet:  Elektronska vezja in naprave                                                   Vaja 10

Datum izvajanja vaje: 28.01.2008                                                  Študent: D. M.

Sinteza kombinacijskega vezja z GAL-om

## Besedilo naloge:

Konstruirajte logično kombinacijsko vezje s PAL (Programmable Array Logic) gradnikom PALCE 20V8.  Kombinacijsko vezje ima šest vhodov A0,A1, A2,A3, A4,A5 in dva izhoda YS in YL. Za podano desetiško območje števil zapišite logično enačbo in jo potem zapišete v datoteko primerno za prevajanje. Prevedeno datoteko pa v programirajte v PAL vezje PALCE20V8.

Po programiranju  PAL vezje PALCE20V8 digitalni testni plošči »sestavite« logično kombinacijsko vezje, pri katerem bo izhod YS v stanju »1« le tedaj, kadar je soda vhodna vrednost števila A0, A1, A2, A3, A4, A5 v desetiškem pomenu med podanim območjem (npr. med 30 in 36, kjer so obe mejne vrednosti vključene). Izhod YL pa je stanju »1« le ko je vhodna vrednost števila A0, A1, A2, A3, A4, A5 v desetiškem pomenu vse lihe vrednosti podanega vhodnega območja.  V vseh ostalih primerih pa bosta izhoda YS in YL na logični »0«.

## Shema  vezja:

Opis dela s prevajalnikom:

Najprej zaženemo progam  BELEŽNICA in odpremo datoteko 7SEG_DEC, ki je v mapi C:\PALCE. Datoteka 7SEG_DEC ima naslednjI izgled:

Nato spremenimo program tako, da definiramo ustrezno število vhodov in izhodov, pod naslovom BOOLEAN pa vpišemo obe enačbi izhoda YS in YL.

Ta datoteka mora imeti končnico »gal« ali »asm«  Program je potrebno še prevesti v jedec format, ki je primeren za programiranje tako, da zaženemo MS DOS in se z ukazom cd ..  prestavimo na osnovni disk C:\ in se z ukazom cd PALCE prestavimo v mapo PALCE. Potem zaženemo prevajalnik tako, da vtipkamo sledeče:  gal_asm  ime.gal  (pod imenom ime.gal je mišljeno ime prevedene datoteke, oz. prevedenega programa).

V primeru, da je program pravilno izvedel prevajanje se izpiše naslednje sporočilo:

Reading ime.gal …

… writing ime.jed

Assembly successfully terminated.

V primeru napake v sintaksi, prevajalnik javi napako Error in številko vrstice XX v kateri je napaka npr.:

Ime.gal XX: error: sledi opis vrste napake

Opis dela s programatorjem MegaMax:

Najprej je potrebno v menijski vrstici priklicat ukaz Buffer/Load in naložiti vsebino programa, ki jo želimo programirati v PALCE20V8. Potem je potrebno izbrati ustrezni gradnik oz. PLD z ukazom Select/PLD. Gradnik zbrišemo z ukazom Device/Function/Erase. Če je resnično prazen pa z ukazom: Device/Function/Blank chek. Program pa prenesemo v PALCE20V8 s ukazom Device/Function/Program. Da se prepričamo če je program pravilno prenesen, pa uporabimo ukaz: Device/Function/Verify.

## Izračuni

| Vhodna kombinacija | Število A | Izhod |
| --- | --- | --- |
|  | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | YS (sodi) | YL(lihi) |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Logične enačbe krmilnih funkcij:

# Text boxes

Razpored priključkov PALCE16V8:

Bin 7-Segmentni-Decoder

*IDENTIFICATION

bin_to_7;

*TYPE

GAL16V8;

*PINS

% dvojiški vhodi%

A   =   2,

B   =   3,

C   =   4,

D   =   5,

% Izhodi Sedem segmentnih LED-prikazovalnikov s skupno anodo  %

/a  =   18,

/b  =   17,

/c  =   16,

/d  =   15,

/e  =   14,

/f  =   13,

/g  =   12;

*BOOLEAN-EQUATIONS

a = /A & /C + B & /D + B & C + /A & D

+ /B & /C & D + A & C & /D;

b = /A & /C + /C & /D + A & B & /D

+ A & /B & D + /A & /B & /D;;

*END