Šolski Center Velenje                                                                    Skupina: B

Višja Strokovna šola

Trg mladosti 3

3320 Velenje

Predmet:  Elektronska vezja in naprave                                                Vaja 9

Datum izvajanja vaje: 21.01.2008                                                      Študent: D. M.

Sinteza logičnega vezja na podlagi časovnega diagrama

## Besedilo naloge:

Na podlagi časovnega diagrama stanj narišite diagram stanj in skonstruirajte sekvenčno vezje, ki ima vhoda A in B in izhoda Q1 in Q2. Za vezje uporabite JK- flip-flop-e in NAND logična vrata.

Po opravljeni sintezi narišite vezje v programu EWB in ga preko simulacije preizkusite. Pri simulacije vezja uporabite realna CMOS vezja npr. CD 4011 in CD 4027.

Časovni diagram:

Diagrama stanj:

## Shema  vezja:

## Izračuni:

Vzbujevalna tabela sekvenčnega vezja (primer FF tipa JK):

| interval »n« | interval »n+1« | interval »n« |
| --- | --- | --- |
| št. | A | B | Q1(n) | Q2(n) | Q1(n+1) | Q2(n+1) | J1(n) | K1(n) | J2(n) | K2(n) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | x |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | x |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | x | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | x |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 1 | x | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | x | 1 |

### Vzbujevalna tabela:

| Qn | Qn+1 | Jn | Kn |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | x |
| 0 | 1 | 1 | x |
| 1 | 0 | x | 1 |
| 1 | 1 | x | 0 |

Logične enačbe krmilnih funkcij:

Minimizacija:

Vezje v EWB-ju:

## Opis merilne metode:

Pri tej vaji smo na podlagi časovnega diagrama stanj narisali diagram stanj, nato smo izpolnili vzbujevalno tabelo sekvenčnega vezja in iz njem napisali logične enačbe jih minimizirali z veitchevim diagramom, narisali vezje in ga preizkusili z simulacijo v EWB.