# Analiza in sinteza digitalnih vezij

# 9. Vaja: Sinteza sekvenčnega vezja na  podlagi časovnega diagrama

Na podlagi časovnega diagrama stanj narišite diagram stanj in skonstruirajte sekvenčno vezje. Sekvenčno vezje ima vhoda A in B in izhoda Q1 in Q2, ter naj deluje po zakonitosti, kot je razvidna iz spodnjega časovnega diagrama. Za izvedbo uporabite JK- flip-flop-e in logična vrata tipa NAND. Po opravljeni sintezi narišite vezje v programu EWB in ga preko simulacije preizkusite in pri tem uporabite  CMOS vezja npr. CD 4011 in CD 4027.

Preizkus delovanja opravite tako, da v dajalnik logičnih stanj (Word generator) vpišete enako zaporedje stanj, s katerimi boste krmilili vhoda A in B. Z logičnim analizatorjem opazujte vse signale (Cp, A, B, Q1, Q2) časovne odzive pa primerjajte s podanim časovnim diagramom. V primeru pravilnega delovanja se pojavi na zaslonu logičnega analizatorja podobna oblika časovnega diagrama, iz katere pa je razvidna ista zakonitost prehajanja stanj. Za kombinacije, ki v diagramu niso navedene smatrajte, da stanja flip-flopov ne spreminjajo.

Časovni diagram:

- Diagram stanj:

- Blokovna shema:

## Sinteza vezja obsega sledeči vrstni red postopkov

- izbira FF (flip-flop-a),

- vzbujevalna tabela FF,

- vzbujevalna tabela za sekvenčno vezje,

- logične enačbe za sinhrone vhode FF

- minimiziranje logičnih enačb (Veitchev diagram),

- logično vezje na podlagi logičnih enačb,

- povezava FF z logičnim vezjem,

- preizkus vezja na enakem simuliranem vezju v EWB programu.

Vzbujevalna tabela sekvenčnega vezja (primer FF tipa JK):

| interval »n« | interval »n+1« | interval »n« |
| --- | --- | --- |
| št. | A | B | Q1(n) | Q2(n) | Q1(n+1) | Q2(n+1) | J1(n) | K1(n) | J2(n) | K2(n) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | x |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |  |  |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |

### Vzbujevalna tabela:

| Qn | Qn+1 | Jn | Kn |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | x |
| 0 | 1 | 1 | x |
| 1 | 0 | x | 1 |
| 1 | 1 | x | 0 |

Logične enačbe krmilnih funkcij za FF

Minimizacija logičnih enačb in pretvorbe

Simbolno vezje

Logično vezje in simulacija delovanja v EWB

Ugotovitve glede pravilnosti delovanja:

________________________________________________

________________________________________________