Šolski Center Velenje                                                                    Skupina: B

Višja Strokovna šola

Trg mladosti 3

3320 Velenje

Predmet:  Elektronska vezja in naprave                                                Vaja 8

Datum izvajanja vaje: 15.01.2008                                                      Študent: D. M.

Sinteza sinhronega števca po diagramu stanj

## Besedilo naloge:

Na podlagi diagrama stanj in na podlagi izbranih flip-flop-ov naredi sintezo sinhronega števca in preizkusi njegovo delovanje s pomočjo simulacije vezja v EWB programu.  Pri izbiri flip-flop-ov bodi pozorn na aktiven prehod prožilnih impulzov (iz 0 (1 oz. 1(0), kar moraš upoštevati pri sintezi vezja.

Števec naj šteje v binarnem 8421 kodu v sledečem zaporedju: 0( 12( 10( 8( 6(4( 2( 0( 12(…

## Shema  vezja:

Vzbujevalna tabela števca (primer FF tipa T):

| interval »n« | interval »n+1« | interval »n« |
| --- | --- | --- |
| št. | QD | QC | QB | QA | QD | QC | QB | QA | TD | TC | TB | TA |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |

Karakteristična tabela:

| T | Qn+1 |
| --- | --- |
| 0 | Qn |
| 1 | /Qn |

### Vzbujevalna tabela:

| Qn | Qn+1 | T |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Veitchev diagram

TA                                                                                                           TB

Log.enačba:                                                         Log.enačba:

TC                                                                            TD

Log.enačba:                                      Log.enačba:

Pretvorba v NAND funkcijo

Log.enačba:

Log.enačba:

## Komentar

Ker smo pri vaji uporabili T flip - flope, smo morali upoštevati, da se stanje na

flip - flopu spremeni na neaktivnem prehodu prožilnih impulzov (iz 1 v 0).

Vezje sinhronega števca šteje v binarni kodi v padajočem zaporedju, vendar šteje vsako drugo stanje.

EWB