Priporočila za sistematičen pristop pri načrtovanju in konstrukciji mehatronskih naprav

- Natančen opis problema in  funkcij, ki jih naj naprava izvaja

  - Opis predvidenih funkcij, del. operacij oz. tehnol. postopkov (standardni, nestandardni – specialni,…              )

  - Opis potrebnih/naknadnih modifikacij na napravi (npr. za izdelavo različnih izdelkov, priključne možnosti različnih priključkov, velikosti izdelkov,…)

  - Opis delovnih pogojev naprave:

    - predvideno temperaturno območje obratovanja,

    - delovno okolje ( industrijsko, bivalno, mobilno, jamsko,…                                )

    - napajalni viri  (elektrika – enosm.,1f, 3f; komp. zrak-količ./min.- tlak;voda; drugo…   )

    - potrošni materiali in možnost hitre/enostavne zamenjave ,

    - časovna obrem. Naprave (intermitenca – npr. za varilni aparat, roč.vrtalni stroj )

    - omejilni pogoji (teža, hrupnost – npr. fen, velikost, barva,… )

    - .

- Zasnova naprave na nivoju blokovne sheme

  - Definiranje sklopov in podsklopov (kateri in značilnosti,….                           )

  - Definiranje posameznih napajalnih virov

  - Definiranje načina delovanja (ročno upr., avtomatsko, daljinsko,…                       )

  - Definiranje potrebnih vhodnih signalov in izbira ustrezne senzorike

  - Definiranje potrebnih izhodnih signalov in izbira ustreznih aktuatorjev

  - ..

- Zasnova naprave na osnovi konstrukcijske izvedbe

  - Definiranje  izvedbe (stacionarna, namizna, mobilna,…                                       )

  - Definiranje  primernih  komponent in materialov

- Uporaba standardnih komponent oz. podsklopov (ležaji, vijaki, napajalniki. Črpalke,..)

- Uporaba nestandardnih komponent (orodij, prijemal, strežne naprave,…           )

  - Izdelava potrebnih izračunov za dimenzioniranje komponent (vijaki, ležaji, nosilci, vrtljaji, sile, momenti,…napajalniki)

  - …

- Konstrukcija  naprave in posameznih podsklopov

  - Izbira potrebnih komponent, sestavnih delov in  ustreznih materialov

  - Upoštevanje pravil iz varstva pri delu (način oskrbe z energijo, napajalna napetost (12V, 24V, 230V,…)

  - Izdelava glavnega načrta , ki omogoča funkcijski prikaz delovanja, večstranski  pogled  in   prikaz oskrbe z energijo

  - Izdelava tehnološke  (delovne) dokumentacije za sestavne dele in montažnega načrta

  - Izdelava eksplozijske sheme

  - Izdelava dokumentacije za  električno , pnevmatsko ali hidravlično instalacijo

- Izvedba električnega in krmilnega dela

  - Izbira (v velikoserijskih/specifičnih proizvodih tudi izdelava)   primernega  krmilnika,  izbira pripadajoče senzorike in  aktuatorjev

  - Analiza zaporedja opravil in priprava časovnega diagrama, diagrama stanj, algoritma poteka odločitvenih funkcij za različne situacije,…

  - Priprava vezja  za ožičeno logiko oz. programa  za PP  krmilnik

- Izdelava prototipa naprave/izdelka in prvi preizkus

  - Funkcijski preizkus delovanja v različnih pogojih (min-max temp., občutljivost na motnje, možnosti napačnega delovanja/uporabe,…)

  - Testiranje postopkov za montažo in  demontažo komponent, podsklopov,…

  - Preverjanje glede na  varnostne kriterije in  funkcionalnost posluževanja naprave

  - Dodelava ali celo rekonstrukcija prototipa glede na  ugotovljene pomanjkljivosti

  - Groba  kalkulacija stroškov in izračun cene izdelka*

  - Optimizacija  porabe materialov  in  uvedba možnih poenostavitev

- Izdelava preizkusne serije – »nulta« (5,10, 100 kosov)

  - Testiranje na tolerance vhodnih materialov (worst case analiza),

  - Testiranje na ponovljivost izmerjenih rezultatov pri preizkušanju v različnih pogojih delovanja (tudi pri odstopanju od referenčnih pogojev, pri nepravilni uporabi,..),

  - Testiranje  pravilne zaporednosti postopkov  pri montaži,

  - Odprava napak in pripomb iz preizkusne serije (npr. Gorenje je ponudilo svojim strokovnim delavcem nov tip pralnega stroja, da so ga preizkušali doma in beležili ugotovitve.

- Priprava tehnologije in druge podpore  za serijsko proizvodnjo izdelka*

  - Izdelava delovnih priprav in namestitev montažne linije,

  - Izdelava komercialne dokumentacije in pripadajočih aktivnosti (prospekti,  spletni portal, sejmi, oglaševanje,…)

  - Izdelava uporabniških  navodil in servisne dokumentacije (pojasnitev delovanja naprave s postopki za pravilnosti delovanja in  morebitnih korektivnih  nastavitev, opis potrebnih postopkov  za primere značilnejših napak,  spisek rezervnih delov,… garancijskega lista)

*  Ta postavka zahteva še več podatkov in specifičnih znanj, ki pa presegajo vsebino tega predmeta .