Ime in priimek: ________________________________________________
Analizirajte delovanje tehnološke sheme ogrevanja porabnikov preko parnega toplotnega izmenjevalnika, izdelajte regulacijsko blokovno shemo in jo komentirajte. Kateri zvezni regulacijski algoritem bi uporabili za regulacijo nivoju v stolpu in kateri za regulacijo temperature v toplotnem izmenjevalniku – komentirajte!

Regulacijsko temperaturno progo iz prejšnje naloge vzbudimo z vhodno vzbujevalno funkcijo dovoda pare iz p = 0 na 5 barov v toplotnem izmenjevalniku. Odziv regulacijske proge je naslednji:

 °C

120

100

  80

  60

  40

  20

min

    Izvedite identifikacijo sistema in preverite regulabilnostne kriterije!

Določite potrebni zvezni regulacijski algoritem in optimirajte parametre izbranega regulacijskega algoritma za regulacijsko delovanje v primeru nastopa motnje upada temperature za 10 °C , če je referenčna vrednost temperature 80 °C ! Skicirajte regulacijsko blokovno shemo.

Za primer iz prejšnje naloge določite potrebne parametre za PLC PID funkcijo, če ima PLC 12 bitne A/D pretvornike in bomo uporabili 70 % filtriranje merjenega signala pritiska.

Za dani matematični model regulacijske proge zapišite prenosno funkcijo in določite karakteristične korene sistema! (y –vhod sistema, x – izhod sistema)! Preverite stabilnost sistema!

size 12{2 { {x}} sup { ''' ' }+4 { {x}} sup { ''' }+3 { {x}} sup { '' }+2 { {x}} sup { ' }+x+7 - 2 { {y}} sup { ' } - 2y=0} {} ….. (sistem 4. reda)