Ime in priimek: ________________________________________________

- Analizirajte delovanje tehnološke sheme ogrevanja porabnikov preko parnega toplotnega izmenjevalnika, izdelajte regulacijsko blokovno shemo in jo komentirajte. Kateri zvezni regulacijski algoritem bi uporabili za regulacijo nivoju v stolpu in kateri za regulacijo temperature v toplotnem izmenjevalniku – komentirajte!

- Regulacijsko temperaturno progo iz prejšnje naloge vzbudimo z vhodno vzbujevalno funkcijo dovoda pare  iz  p = 0  na 10  barov v toplotnem izmenjevalniku. Odziv regulacijske proge je naslednji:

Izvedite identifikacijo sistema in preverite regulabilnostne kriterije!

- Določite potrebni zvezni regulacijski algoritem in optimirajte parametre izbranega regulacijskega algoritma za regulacijsko delovanje v primeru nastopa motnje upada temperature za 20 °C , če je referenčna vrednost temperature 80 °C !  Skicirajte regulacijsko blokovno shemo.

- Za primer iz prejšnje naloge določite potrebne parametre za PLC PID funkcijo, če ima PLC 10 bitne A/D pretvornike in bomo uporabili 50 % filtriranje merjenega signala pritiska.

- Za dani matematični model regulacijske proge zapišite prenosno funkcijo in določite karakteristične korene sistema! (y –vhod sistema, x – izhod  sistema)! Preverite stabilnost sistema!

….. (sistem 4. reda)

# Text boxes

°C

120

100

80

60

40

20

min