1. Za kompenzacijski transporter s 5 segmenti(A,B,C,D in E) izdelaj tehnološko shemo, adresni plan in algoritem delovanja v obliki logičnih enačb! Definiraj delovanje D segmenta.

2.Za aplikacijo iz prejšne naloge določi konfiguracijo PLC in izdelaj krmilno vezalno shemo pri čemer upoštevaj:- uporabi najmanj 4 tipkala za zasilni izklop

-polprevodniška senzorika je tipka PNP

- signalizacija, alarmiranje in napajanje je izvedeno s fazno nap. 230V

3.Izdelaj aplikacijo za izračun razlike števil  $1234 -  $07AB po metodi dvojnega komplimenta. Rezultat zapiši  na pomnilniško lokacijo DM 0100, negativno vrednost po na DM 0200. Kakšen rezultat moramo dobiti?

4.Za spodnjo aplikacijo izdelaj analizo delovanja v obliki časovnega diagrama

LD 000.00

LD 020.00                                  Adresni plan

AND NOT 020.01                     vhodni kanali

OR LD                                       000.00

OUT 020.00                               000.01

LD 000.02                                  000.02

OR 020.01

AND 020.00                              izhodni kanali

OUT 020.01                               100.00

LD 000.01                                  100.01

LD 255.02

OR 020.01

AND 020.00

OR LD

OUT 100.00

LD 020.01

OUT 100.01

5.Optimiraj zgornji zapis aplikacijskega programa.

6.Izdelaj lestvični diagram koračnega motorja,ki bo po 8200 impulzih, f 3kHz za vhodu

000.04 vklopil izhod 100.00, po 35000 impulzih, f 2kHz pa izhod 100.01 in po 68000 impulzih, f 1kHz izhod 100.02

7.Nivojsko tipalo 30 – 200mm;  4mA – 20mA, analogni vhod, 12 bit-na resolucija. Za 180mm določi ekvivalentno decimalno, binarno in šesnajstiško vrednost katero bo procesiral.

8.Za prejšno nalogo izdelaj aplikacijo tako  da bo vklopljen izhod 100.00 pri nivoju manjšem od 180mm, pri nivoju 200mm pa izklopljen. (SCL, CMP)

9.Aplikacijski program zapiši v obliki memonične kode in ponazori s časovnim diagramom. Komentiraj izhod 100.00.

000.00          TIM 1

TIM 01

000.00

CNT 0

10.Izdelaj aplikacijski program, ki bo izmeril čas enega preleta poljubnega programa (scan)

# Text boxes

TIMH

01

#0025

CNT

000

#005

100.00