#### Cikel delovanja PLC

# Text boxes

Vklop napajanja

Inicializacijski proces

Inicializacija

Nadzor

procesiranja

PLC

Izvrševanje

programa

Procesiranje

časa cikla

I/O refreshing

Servis

perifernega

vmesnika

Preverjanje HDW in programskega pomnilnika

Preverba OK?

Postavitev error zastavic in aktiviranje indikatorjev

Nastavitev časa cikla in monitoring časa

ERROR

ALI

ALARM?

ALARM

(utripa)

Izvrševanje aplikacij.programa

ERROR

(gori)

Konec programa ?

END

Ne

Preverjanje časa cikla

Cikel

Da

Minimalni čas cikla postavljen ?

Čakaj na potek minimalno

postavljenega časa cikla

Računalniški čas cikla

Refresh input bitov

in izhodnih kanalov

Servis perifernega vmesnika

Inicializacijski proces vključuje brisanje pomnilniških lokacij IR, SR in AR, nastavljanje sistemskih časovnikov in preverjanje I/O enot