Vaja št. 2b: Izvedba krmiljenja dvigala ROČNO - AVTOMATSKO

Tekst naloge

Realizirajte delovanje dvigala tako, da bo potovalo gor / dol med obema končnima pozicijskima stikaloma v ročnem in avtomatskem režimu delovanja.

Ročni režim delovanja:

- preklopno stikalo ROČNO/AVTOMATSKO v položaju 0

- preklopno sikalo STOP ni aktivirano (položaj 1 – mirovni kontakt)

- s tipkama GOR ali DOL aktiviramo delovanje dvigala (pogon aktiven ob pritisnjeni tipki)

Avtomatski režim delovanja:

- preklopno stikalo ROČNO/AVTOMATSKO v položaju 1

- preklopno sikalo STOP ni aktivirano (položaj 1 – mirovni kontakt)

- s tipkama GOR ali DOL aktiviramo avtomatski režim delovanja dvigala (dvigalo potuje med obema končnima stikaloma avtomatsko)

- v primeru aktiviranja STOP se dvigalo ustavi; aktiviramo ga lahko ponovno preko tipk GOR ali DOL

Tehnični podatki:

- napajanje vhodnih kanalov: 	24 V DC

- napajanje motorja:		12 V DC

Vezava relejev za krmiljenje motorja

### Naloge

- Za navedeno krmilje izdelajte adresni plan za vhodne in izhodne kanale krmilnika CQM1,

- Izdelajte tehnološko shemo in algoritem delovanja dvigala (diagram poteka, …)

- Izdelajte krmilni vezalni načrt

- Za dani primer izdelajte aplikacijski SW za CQM1 z orodjem Syswin 3.0

5.     Izvedite testiranje krmiljenja

- povezava sistema

- testiranje motorja GOR/DOL

- testiranje zgornjega in spodnjega stikala

- testiranje tipk in preklopnih stikal

- Aplikacijo preizkusite z načinom delovanja On – line / Monitor

- Izdelajte tehnično poročilo vaje

# Text boxes

A2

A1

M

12 V

- U

+ U

3

+

+

M

4

2

2

4

3

24 V =

5

1

+

K1

K2

GOR

DOL