Vaja št. 1a: Izvedba krmiljenja s preklopom  ROČNO - AVTOMATSKO

Tekst naloge

Z uporabo PLC (Omron – CQM1) izdelajte časovno sekvenčno krmilje dveh aktuatorjev Y1 in Y2 v ročnem in avtomatskem režimu delovanja.

## Ročni in avtomatski režim delovanja

- Ročni režim delovanja

- ročni režim delovanja krmilja postavimo s preklopnikom ROČNO – AVTOMATSKO

- posamezni aktuator je vklopljen  toliko časa, dokler je aktivirana pripadajoča tipka (SY1 in SY2)

- ob preklopu na ročni režim delovanja sta Y1 in Y2 izklopljena. Morebitni aktivni aktuator se ob preklopu na ročni režim  izklopi!

2.   Avtomatski režim delovanja – sekvenca delovanja

- avtomatski režim delovanja krmilja postavimo s preklopnikom ROČNO – AVTOMATSKO

- 1. korak:	vklop Y1 po pritisku na tipko START

- 2. korak:	z zakasnitvijo 3s po vklopu Y1, vklop Y2 in izklop Y1

- 3. korak:	z zakasnitvijo 5 s po vklopu Y2, izklopY2 in ponovni vklop Y1!

## Režim delovanja krmilja

- ob vklopu krmiljenja in ob morebitni prekinitvi  napajanja se krmilje inicializira,

- aktivnost kateregakoli aktuatorja prekinemo z aktiviranjem tipke za zasilni izklop (STOP),

- ob zasilnem izklopu krmiljenja se sproži utripajoči svetlobni alarm (impulzi 1s) in deluje do deaktiviranja zasilnega izklopa,

- stanja krmilnega sistema se ob preklopih režima delovanja krmilja ohranjajo.

### Naloge

- Za navedeno krmilje izdelajte adresni plan za vhodne in izhodne kanale krmilnika CQM1,

- Za dano sekvenco delovanja izdelajte pripadajoče časovne diagrame in diagram poteka

- Za dani primer izdelajte aplikacijski SW za CQM1 z orodjem Syswin 3.0

- Aplikacijo preizkusite z načinom delovanja On – line / Monitor

- Izdelajte tehnično poročilo vaje