Vaja št. 1b: Izvedba krmiljenja s preklopom  ROČNO - AVTOMATSKO

Tekst naloge

Z uporabo PLC (Omron – CQM1) izdelajte časovno sekvenčno krmilje štirih aktuatorjev Y1 do Y4 v ročnem in avtomatskem režimu delovanja.

## Ročni in avtomatski režim delovanja

- Ročni režim delovanja

- ročni režim delovanja krmilja postavimo s preklopnikom ROČNO – AVTOMATSKO

- posamezni aktuator je vklopljen  toliko časa, dokler je aktivirana pripadajoča tipka (SY1, SY2, SY3 in SY4)

- ob preklopu na ročni režim delovanja se Y1, Y2, Y3 in Y4 izklopijo. Morebitni aktivni aktuatorji se ob preklopu na ročni režim  izklopijo!

2.   Avtomatski režim delovanja – sekvenca delovanja

- avtomatski režim delovanja krmilja postavimo s preklopnikom ROČNO – AVTOMATSKO

- 1. korak:	vklop Y1 po pritisku na tipko START,

- 2. korak:	z zakasnitvijo 1s po vklopu Y1, vklop Y2,

- 3. korak:	z zakasnitvijo 1s po vklopu Y2, vklop Y3,

- 4. korak:	z zakasnitvijo 1s po vklopu Y3, vklop Y4,

- 5. korak:	z zakasnitvijo 1s po vklopu Y4, izklop vseh

- 6. korak:	z zakasnitvijo 1s po izklopu vseh ponovni vklop Y1, in ponavljanje

sekvence

## Režim delovanja krmilja

- ob vklopu krmiljenja in ob morebitni prekinitvi  napajanja se krmilje inicializira,

- aktivnost kateregakoli aktuatorja prekinemo z aktiviranjem tipke za zasilni izklop (STOP),

- ob zasilnem izklopu krmiljenja se sproži utripajoči svetlobni alarm (impulzi 2s) in deluje do deaktiviranja zasilnega izklopa,

- stanja krmilnega sistema se ob preklopih režima delovanja krmilja inicializirajo.

### Naloge

- Za navedeno krmilje izdelajte adresni plan za vhodne in izhodne kanale krmilnika CQM1,

- Za dano sekvenco delovanja izdelajte pripadajoče časovne diagrame in algoritem delovanja (diagram poteka, …)

- Za dani primer izdelajte aplikacijski SW za CQM1 z orodjem Syswin 3.0

- Aplikacijo preizkusite z načinom delovanja On – line / Monitor

Izdelajte tehnično poročilo vaje