Krmilno regulacijski sistemi I

Laboratorijske vaje

Vaja št.:   2								Datum:    17.11.2006

Naslov vaje:    Parkirna hiša

Ime in priimek:    M. D.

Ocena:

Podpis:

Izdelava poročila naj zajema:

- Besedilo naloge – naslov

- Električno shemo in opis le-te

- Blokovno shemo in opis le-te

- Seznam uporabljenih naslovov (adresni plan)

- Algoritem poteka za pisanje programa

- Časovni diagram programa

- Komentar in analiza opravljene naloge

- Varstvo pri delu

1. Besedilo naloge – naslov

Na vhodu garaže so postavljena stikala, ki se aktivirajo ob prehodu avtomobila. V programu je potrebno tudi ponazoriti prosta mesta z zeleno ter rdečo svetilko.

Seznam uporabljenih naslovov

Adresni plan:

| Vhod/Izhod | Naslov | Simbol | Kontakt | Opomba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vhod | 000._0_ | S1 | D | Tipkalo za vstop |
| Vhod | 000._1_ | S2 | D | Tipkalo za izstop |
| Izhod | 100._1_ | Z | D | Vklop zelene svetilke |
| Izhod | 100._0_ | R | D | Vklop rdeče svetilke |
| Izhod | 100._2_ | M1 | D | Odpiranje zapornice vstop |
| Izhod | 100._3_ | M2 | D | Odpiranje zapornice izstop |

| Parameter | Veličina | Enota | Opomba |
| --- | --- | --- | --- |
| St_m | DM100 |  | Število parkirnih mest |
| St_p | DM101 |  | Število prostih mest |
| St_z | DM102 |  | Število zasedenih mest |
| To | DM103 |  | Čas odpiranja zapornice |
| Tz | DM104 |  | Čas zapiranja zapornice |

Električna shema

Programator ima napajanje 230V / 50Hz. Vhodi, v našem primeru stikala imajo lastno napajanje to je 24V.

Programator je sestavljen iz CPU-ja in je preko vmesnika RS232 povezan na PC. Je modularen in mu lahko poljubno dodajmo vhode in izhode.

Časovni diagram poteka

Program parkirne hiše:

5. Komentar opravljene naloge in varstvo pri delu

Bistvo celotne naloge je bilo izdelati števec, ki ima možnost ustavitve in nadaljnjega poteka; ter sprotno shranjevanje v pomnilnik. Glede na prejšnjo vajo smo se pri tej naučili resneje uporabljati CX-programer, predvsem smo se pa naučili uporabljati njegove osnovne funkcije, kot so INC, DEC, CMP, SET, RSET…

Vaja je potekala brez komplikacij.